# 柠檬酸金钾无氰镀金技术研究

### 论文摘要

在化学镀金技术中,为降低镀液对环境的危害、保证施镀人员的操作安全、方便生产线的管理,一种新型无氰化学镀金技术——柠檬酸金钾化学镀金,得到越来越多的研究。该技术中的柠檬酸金钾及络合剂都不含游离氰根,对环境友好;镀金层性能与有氰工艺所得镀金层相当,具有在实际生产替代现有的氰化亚金钾化学镀金工艺的潜力。本文研究了柠檬酸金钾化学镀金技术的前处理工艺,通过台阶测试仪及扫描电子显微镜（SEM）分析各种单一前处理工艺对铜表面处理效果的影响。采用不同组合的前处理工艺处理铜表面,比较铜表面处理效果与化学沉镍金后金表面的外观品质,确定了微蚀和喷砂+微蚀的组合前处理为最佳化学沉镍金前处理工艺。本文的无氰化学镀金研究的是以柠檬酸金钾为主盐,RW-905为添加剂,采用X-射线镀层厚度测量仪、SEM、能量散射谱仪（EDS）、3M胶带实验、二氧化硫暴露实验、盐酸浸泡实验、沾锡天平测试等多种仪器和实验方法测试了镀层性能,并对镀液稳定性进行了研究。对无氰置换镀金液,应用单因素实验研究了温度、pH、金盐浓度、添加剂浓度、副产物（Ni2+、Cu2+）等对镀金层性能及镀金层平均沉积速率的影响,确定了实际操作中上述因素的操作工艺参数范围;以温度、pH、金盐浓度、添加剂浓度为因素设计正交试验优化,获得了最优化工艺参数为:金盐浓度1.0g/L,温度90℃,pH5.3,RW.905浓度200g/L。对无氰工艺制得的镀金层进行品质测试并与有氰工艺镀金层作比较,结果表明,二者品质相当。对比研究了不同镍层厚度、不同沉金时间、磷含量对无氰与有氰工艺中金层的平均沉积速率及金层、镍层表面形貌的影响,并分析确定了无氰镀金的反应机理为置换反应。在无氰置换镀金的基础上,比较了添加抗坏血酸、硫脲、次亚磷酸钠、葡萄糖酸钠等四种还原剂的镀金液的性能及其对镀层性能、金镀层平均沉积速率的影响,优选硫脲浓度为1.5g/L时,金镀层平均沉积速率快且镀金层质量良好。与未添加硫脲相比,相同沉金时间内,镀层厚度增加了83%。通过以上实验研究和理论分析,保证了无氰镀金在实际生产中的应用的可行性和可靠性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 化学镀金的概述

- 1.2.1 化学镀金的发展背景

- 1.2.2 化学镀镍/浸金在印制电路板中的应用

- 1.3 化学镀金机制

- 1.3.1 化学镀金分类

- 1.3.2 化学镀金的原理

- 1.4 镀金液的组成

- 1.4.1 金盐及络合剂

- 1.4.2 还原剂及添加剂

- 1.5 无氰化学镀金液的发展

- 1.5.1 亚硫酸盐镀金

- 1.5.2 硫代硫酸盐体系

- 1.5.3 卤化物体系

- 1.6 柠檬酸金钾概述

- 1.6.1 安全性

- 1.6.2 理化性

- 1.6.3 环保优势及应用

- 1.7 本文的研究目的及主要内容

- 1.7.1 研究目的

- 1.7.2 研究的主要内容

- 2 实验药品及方法

- 2.1 实验药品及仪器

- 2.2 工艺流程

- 2.3 镀层及镀液性能测试

- 2.3.1 镀层外观检测及厚度测量

- 2.3.2 表面形貌及元素分析

- 2.3.3 Au/Ni结合力测试

- 2.3.4 可焊性测试

- 2.3.5 镀液稳定性测试

- 2.3.6 耐蚀性测试

- 2.3.7 断面分析

- 3 无氰化学沉镍金前处理工艺研究

- 3.1 实验

- 3.1.1 样板制作流程

- 3.1.2 单一前处理粗化测试

- 3.1.3 组合前处理

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 单一前处理工艺对粗糙度的影响

- 3.2.2 组合前处理工艺对比

- 3.3 金面外观状况及微观形貌

- 3.3.1 金面外观状况

- 3.3.2 金面微观形貌

- 3.4 本章小结

- 4 柠檬酸金钾无氰沉镍金工艺应用研究

- 4.1 参数变化对置换型无氰化学镀金工艺的影响

- 4.1.1 实验

- 4.1.2 结果及讨论

- 4.1.3 小结

- 4.2 正交实验

- 4.2.1 正交实验

- 4.2.2 实验设计

- 4.2.3 结果及分析

- 4.3 置换型无氰与有氰工艺镀金层质量检测及比较

- 4.3.1 外观

- 4.3.2 镀层厚度与均匀性

- 4.3.3 Au/Ni结合力检验

- 4.3.4 耐蚀性

- 4.3.5 边缘浸锡测试

- 4.3.6 润湿性

- 4.3.7 镀层形貌及元素分析

- 4.4 置换型无氰与有氰镀金工艺比较

- 4.4.1 两种工艺操作条件的对比

- 4.4.2 镀金时间对两种镀金工艺的影响

- 4.4.3 镍层厚度对两种镀金工艺的影响

- 4.4.4 磷含量对两种镀金工艺的影响

- 4.4.5 小结

- 5 无氰化学镀金还原剂的研究

- 5.1 抗坏血酸

- 5.2 硫脲体系

- 5.3 葡萄糖酸钠体系

- 5.4 次亚磷酸钠

- 5.5 还原剂体系的选择

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].柠檬酸用于铁垢清洗的量子化学研究[J]. 清洗世界 2020(02)

- [2].重金属离子对耶氏解脂酵母油脂积累量及柠檬酸分泌量的影响[J]. 食品工业科技 2020(10)

- [3].柠檬酸钙的合成研究进展[J]. 广州化工 2020(12)

- [4].微量元素对柠檬酸发酵产酸的影响[J]. 科技风 2020(32)

- [5].玉米柠檬酸渣的营养价值及其在猪料中的应用[J]. 猪业科学 2019(07)

- [6].一步析出法制备鱼鳞柠檬酸钙[J]. 食品与药品 2017(01)

- [7].降柠檬酸菌株的筛选及鉴定[J]. 食品与机械 2017(05)

- [8].柠檬酸高效创制关键技术[J]. 食品与生物技术学报 2016(06)

- [9].柠檬酸国内外产业现状及在家畜养殖业中的新应用[J]. 北方牧业 2014(23)

- [10].柠檬酸发酵工艺新进展[J]. 食品安全导刊 2015(27)

- [11].柠檬酸及其在猪料中的应用[J]. 山东畜牧兽医 2015(10)

- [12].发酵法生产柠檬酸的研究进展[J]. 食品界 2018(08)

- [13].泰式柠檬酸辣虾[J]. 保健医苑 2015(10)

- [14].柠檬酸[J]. 散文诗 2008(Z1)

- [15].气相色谱法测定食品添加剂柠檬酸脂肪酸甘油酯中柠檬酸的改进[J]. 食品安全质量检测学报 2020(04)

- [16].柠檬酸渣应用于水泥生产的实践经验[J]. 粉煤灰 2016(01)

- [17].食品补钙添加剂柠檬酸钙的合成工艺研究[J]. 天津化工 2016(03)

- [18].柠檬酸钙的制备与应用进展[J]. 精细与专用化学品 2016(07)

- [19].柠檬酸亚锡二钠的制备[J]. 化学工程师 2014(12)

- [20].占耕地,损环境,堵民心——如山柠檬酸渣堆放之困[J]. 中华环境 2018(08)

- [21].饲料添加剂柠檬酸钙质量剖析及质量指标的设定[J]. 粮食与饲料工业 2014(08)

- [22].饲料中添加柠檬酸对仔猪生长的影响[J]. 养殖技术顾问 2014(08)

- [23].用硫酸和柠檬酸体系从含钴废料中回收钴[J]. 湿法冶金 2013(05)

- [24].反倾销调查增多 柠檬酸出口难中求进[J]. 国内外香化信息 2012(04)

- [25].蛋壳中碳酸钙转化成柠檬酸钙的研究[J]. 食品科技 2012(11)

- [26].柠檬酸化壳聚糖的合成及其水溶性研究[J]. 哈尔滨工业大学学报 2011(06)

- [27].蛋壳中碳酸钙转化为柠檬酸钙的研究[J]. 中国农业科学 2010(05)

- [28].柠檬酸的生产工艺及在食品中的应用[J]. 农村新技术 2010(22)

- [29].柠檬酸的生产工艺及在食品中的应用[J]. 现代农业 2009(05)

- [30].氨基磺酸催化合成柠檬酸三戊酯的工艺研究[J]. 应用化工 2009(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8be727c0a919164dc25dd145.html