# 阵列感应测井倾斜校正研究

### 论文摘要

随着石油勘探开发的需要,大斜度井逐渐成为重要的发展方向,当倾角大于30度时,阵列感应测井曲线层边界处出现异常现象,目的层处出现不真实的幅度差,导致数据处理产生错误结果,使斜井的油气解释评价困难。本文详细研究了斜井中阵列感应测井MIT的信号处理方法,其结果对MIT仪器在斜井中的应用推广具有重要的实际意义。首先讨论直井和斜井的感应测井理论。给出阵列感应测井测量原理和几何因子理论,推导了以解析法为基础的斜井体积和电荷几何因子,以及基于差分法的斜井体积和电荷几何因子。其次详细分析了斜井中的阵列感应测井MIT的响应特性。分别分析基于解析法和差分法的斜井体积几何因子和电荷几何因子的响应特性,结果表明,两种方法的体积几何因子特性相同,电荷几何因子不同,差分法电荷几何因子直接从地层模型数值模拟中提取,能更准确地描述电荷在地层边界处的堆积效应。第三部分是论文的重点,详细研究了基于几何因子的斜井信号处理理论。在分析比较基于解析法斜井几何因子和基于差分法斜井几何因子的两种倾斜校正方法的优缺点基础上,提出一种新的斜井信号处理方法。该方法将解析法斜井体积几何因子和差分法斜井电荷几何因子相结合,充分利用了两种倾斜校正方法的优点。分别设计了角度在0度到80度之间变化的体积滤波器和电荷滤波器,建立电导率在0.001S/m到10.0S/m之间的体积滤波器库。解决了滤波器设计中关键问题,包括目标函数的选择、深度的转换、滤波器的约束、斜井趋肤效应影响校正等。设计实现测井数据的处理算法。原始测量信号经过电荷和体积滤波器两次滤波,消除倾角影响,得到与直井测量曲线相同的结果。最后用不同倾角、不同目的层厚和不同电阻率对比度的地层模型对新方法的效果进行了计算机仿真。结果表明该方法能够有效校正倾角小于70°的斜井测量数据,校正后的曲线和直井测量曲线重合,进一步完善该方法可推广应用于MIT的斜井信号处理。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 阵列感应测井仪器发展现状

- 1.3 感应测井斜井信号数据处理现状

- 1.4 主要研究内容

- 第二章 直井和斜井的感应测井理论

- 2.1 均匀介质感应测井理论

- 2.1.1 双线圈系感应测井原理

- 2.1.2 三线圈系感应测井理论

- 2.2 阵列感应测井仪MIT线圈系结构

- 2.3 几何因子理论

- 2.3.1 直井几何因子理论

- 2.3.2 斜井几何因子理论

- 2.4 小结

- 第三章 斜井中的阵列感应响应特性分析

- 3.1 基于解析法斜井几何因子的响应特性分析

- 3.1.1 一维响应特性

- 3.1.2 二维响应特性

- 3.2 基于差分法斜井几何因子的响应特性分析

- 3.3 地层参数对响应函数的影响

- 3.3.1 地层倾角的影响

- 3.3.2 地层厚度的影响

- 3.3.3 地层电导率的影响

- 3.4 小结

- 第四章 斜井中的阵列感应信号处理研究

- 4.1 基于解析法斜井几何因子的斜井校正方法

- 4.2 基于差分法斜井几何因子的斜井校正方法

- 4.3 一种新的斜校正方法

- 4.3.1 斜井信号处理原理

- 4.3.2 非线性滤波器的设计

- 4.4 信号处理中的问题和解决方法

- 4.4.1 目标函数的选择

- 4.4.2 相关函数的作用

- 4.4.3 深度转换

- 4.4.4 滤波器的约束

- 4.4.5 倾角产生的趋肤效应影响校正

- 4.4.6 计算背景电导率

- 4.5 测量信号处理算法

- 4.6 小结

- 第五章 计算机仿真斜井校正效果

- 5.1 倾斜校正滤波器库

- 5.2 三层地层模型

- 5.2.1 同一阵列不同角度对比

- 5.2.2 同一角度高阻围岩和低阻围岩对比

- 5.2.3 同一角度不同电阻率对比度

- 5.3 多层地层模型

- 5.4 Oklahoma地层模型

- 5.5 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/8e20bf350b436d1efe9f3299.html