# 浅谈建筑装饰装修工程质量控制及通病防治邓妮

深圳华丽装修家私企业公司广东深圳518031

摘要：建筑装饰装修工程的质量对于建筑的使用价值发挥有着非常重要的作用，所以在工作实践中强化质量控制的探讨并进行施工实践中的通病防治，可以更好的实现装饰装修工程的既定目标。基于此，本文就建筑装饰装修工程质量控制和通病防治进行探讨，目的就是要提升装饰装修工程的施工质量。

关键词：建筑装饰装修工程；质量控制；通病防治

1装饰装修工程施工质量控制

1.1设计阶段质量控制

设计质量是装修质量的根本，评价一个装修设计方案好与不好是看装修后建筑物是否具有更高的安全性、实用性和使用寿命，是否实现增值。一个好的设计方案，需要结合建筑物总体布局、结构以及业主使用方要求进行设计：

结构上不能对建筑主体结构有大的改动（特别是承重、配重部位不能动），但经过装修后能满足业主的实用要求；装修风格的选择要与建筑物用途或业主喜好相符、装修档次符合工程预算、装修施工工艺可进行选择并具有可实施性；材料的品种、颜色、花纹、图案搭配协调，并出具装修效果图。

1.2施工准备阶段质量控制

施工准备阶段主要是在设计方案的基础上进行施工方案设计包括工艺、技术方案确定、验收标准、施工班组选择、施工材料预选、安全措施、以及技术交底等。施工方案中涉及到的材料、工艺等应满足设计理念的要求并且质量符合国家标准，详细程度必须能具体指导现场施工。装修是个细活，细节也往往影响最终效果，再加上装修主要以手工操作为主，多靠操作工人经验控制。为此需要在施工准备阶段把工作做得更细，在完成建筑物主体结构细部测量的基础上把材料剪裁、搭接、分缝位置等细节确定（例如瓷砖等饰面板工程、墙布等裱糊工程），实现装修成本和外观质量的技术控制。在装修施工班组的选择上应根据在施工前施工方案涉及到的工艺选择擅长的施工班组并进行详细的技术交底，这是施工质量的具体保证。当然，反过来在施工班组有限的情况也可以在满足设计理念和工程预算的情况下选择其擅长的施工工艺，以保证施工质量。

1.3装饰装修材料质量控制

装修材料是装修工程的重要物质基础，直接关系到装修工程质量。目前装修市场材料的品牌、性能、质量差异较大，在材料选购时一定要选择正规厂家生产有质检报告、出厂合格证、和环境检测报告的产品。特别是可能含有有害成分的材料和有防腐、防火、防虫等要求的材料（例如钢木结构、龙骨、各类管线以及涂料等）一定要加强检查，严格验收。对于有颜色、花纹、图案搭配要求的材料在采购时还应该逐一检查，避免出现色差、花纹图案不标准影响装修效果的情况。

2建筑装修工程的通病及措施

2.1建筑装饰工程选材问题

在建筑建设的选材方面，材料的不同和所用之处也大不相同，比如在水泥的选用上，不同号段的水泥在施工应用的方面也是不同的，需要按照所需要的强度和硬度来选用水泥的号段，不可为了节约成本，选择不合适的材料，要严格按照规定的规格选择相应使用的材料。我们在建筑建设中必须严格把控材料的质量和规格，所有的使用材料必须严格的进行检测和查阅，同时还要不定时的抽查，还要对生产的厂家进行严格的监督，改良材料的生产技术，要从根本上让不合格材料无法流通。

2.2天花板施工问题与防治

在建筑装修工程中吊顶施工会直接影响到整个室内的质感与美观，因此不断平衡施工中的美感度与施工质量是一个十分关键的问题。

在通常的施工中，主要的问题就是天花板吊顶与吊杆间的连接会发生松动的情况，因此天花板的吊顶会存在局部的沉降，其原因主要是由于在施工过程中没有注意吊杆与天花板之间的牢固性，导致连接件松脱，若吊杆在安装时没有进行拉直，也会导致吊杆发生严重的变形，因此在施工时要预防此类问题就需要均匀分布天花的吊点，每个吊点之间的有效间距不能大于1.2m，此外龙骨间的悬臂也不能过大；最主要的问题是防止吊杆脱落，保证吊点与各连接结构之间的牢固性；在吊杆的选材上通常是钢筋材料，所以在安装前要冷拉钢筋，保证竖直，禁止吊杆钢筋弯曲或刚度不够的问题出现。

天花板的吊顶不规则，安装时表面不平滑，所以会出现吊杆之间的有效间距过大或过小的情况出现，墙体与龙骨之间的间距不均匀，次龙骨间距过大，若每条龙骨与天花板之间的固定不到位，龙骨与墙体之间亦未能有效固定，就会导致吊顶出现挠曲的现象，有的施工人员在龙骨安装之后未进行调直也会给安装工程的后续施工带来很多不必要的麻烦。

2.3外墙的面砖问题和防治

对于外墙面砖装饰中，产生现状就是因为敲击墙体有空鼓起处，有的直接掉落。其产出原因由于表层干燥，浇水湿度不够，使得水泥砂石的失水速度太快，导致水泥砂浆和面砖的沽合度不够；水泥砂浆和胶粘剂涂刷墙面的时间过长，过早风干，起不到沾合作用。或是基层面不平整，水泥砂浆涂抹的不匀称，造成的收缩力不一致。还有可能因为面砖在使用前未用水浸湿，干燥的面砖将水泥的水分吸走，造成水泥砂浆的失水，影响到了水泥的凝聚度造成沾合不好。想要将该问题进行进一步的改善，应该采取严格按照规定处理基层面，充分润湿墙体表面。面砖在铺设之前墙体表面必须经过除去表面浮尘，经水润湿，阴干放置。铺设时随时调整防止出现偏移，不能等铺设好了在调整。每面砖在铺设时抹水泥时要匀称不易多敲多大，铺设后一定清理墙面，保证充分密实结合。

在建筑装饰工程的质量“通病”，公众工程中我要要重视起来。从上述说明，在建筑装饰工程的主要质量问题就是材料的选择，还有施工过程中的技术问题和最后结工研所的问题。

首先，材料的选择上，建设完善健全的住宅材料的标准化选用体系，落后的技术必须进行淘汰，性能不好实用性差不符合卫生要求的材料不能使用，开展住宅装修的新材料的使用，进行统一的标准，系列，集中的生产，实现住宅材料的生产发展现代化。用上严格按照标准执行，实施上有着全面的技术；然后，在施工的技术上，在选择有资历的施工单位施工。积极使用相应专业的工具，加强施工时的组织和管理，编制施工时的设计，采取有效的措施，有效的控制施工。

2.4地面施工问题与防治

对毛地面进行“粗”处理，在施工时对于细石混凝土的毛地面进行施工处理时要通过专用的工具将地面抹成规则的条纹面或布纹面，要保证纹路清晰与均匀，这样对地面瓷砖的铺设十分有利，减少空鼓现象存在，确保了地面砖与基层结构的粘结紧固。所以针对毛地面的“粗”处理问题的防治，可以在铺地面砖施工时顺着房间墙体的四周将厚度为8-10mm的厚苯板粘结，这样就能使整个墙体与地面之间形成一种弹J胜的接触面，地面砖的铺设缝隙间距应为2-4mm，对缝隙要用粉煤灰水泥砂浆进行灌注，可减少地面砖的隆起、开裂与空鼓问题发生。

对于房间地漏处的地面砖铺贴应该采取合适的方法，如对厨房与浴室的地面砖进行铺贴时要在地漏的四周进行找坡，把地漏作为圆点将地漏处的地面砖分为四个部分，再根据地漏的具体现状进行找坡铺贴，应确保排水良好。

3结语

装饰装修工程的质量控制和通病防治是目前装饰装修工作中需要重点探讨的内容，通过此方面内容的分析和掌控，可以更加全面的分析装饰装修工程中表现出来的问题，根据问题进行相应的方案制定和措施采取，施工通病能够得到有效的解决，工程施工的质量也会有明显的提升。

参考文献：

[1]王锐.浅谈建筑装饰装修工程施工质量控制[J].四川建材，2012，03：77+80.

[2]李佰儒.论装饰工程质量通病防治措施[J].科技资讯，2012，34：57.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/94a21e4be253543857891c08.html