# DTII（A）型带式输送机CAD系统开发研究

### 论文摘要

DTII(A)型带式输送机是广泛应用在冶金、矿山、煤炭、港口、电站以及工业企业的通用型输送设备。本文通过对DTII(A)型带式输送机设计选型及绘图过程的研究,以AutoCAD软件为开发平台,利用VB、Visual LISP及VBA语言结合VFP数据库,开发了一套实用的DTII(A)型带式输送机CAD系统。论文从DTII(A)型带式输送机的应用和发展状况入手,首先分析了带式输送机CAD软件在企业实际的应用水平以及开发其CAD系统的必要性,然后对DTII(A)型带式输送机的结构组成及其有关设计理论进行了简单的介绍,并通过对软件的功能需求分析,提出了本软件系统模块划分的方法;其次采用VFP创建其数据库,并且分类分级建立了由装配图、部件图、零件图的各子图块组成的图库,通过VB编程实现了设计选型的功能,并将选型和计算结果以说明书的形式输出;最后,采用Visual LISP语言读入选型结果,在AutoCAD中实现总装配图和零部件图纸的自动生成,并最终将总装配图明细表输出到EXCEL中,作为总图配置明细表。本文所开发的DTII(A)型带式输送机CAD系统采用VB、Visual LISP及VBA联合编程,并与AutoCAD相结合,实现了DTII(A)型带式输送机的原始参数输入、设计计算、部件选型、设计选型说明书输出、图纸绘制等的一条龙CAD设计,具有广阔的应用前景。它不仅可以提高设计计算的准确性,缩短设计选型时间,减轻技术人员的劳动强度,而且对于今后的其他类型带式输送机CAD软件的开发也有一定的借鉴意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的提出

- 1.2 国内外有关研究现状概述

- 1.2.1 带式输送机理论研究现状

- 1.2.2 带式输送机CAD 研究现状

- 1.3 工程CAD 系统的数据处理与AutoCAD 简述

- 1.4 课题研究的主要内容

- 1.5 课题研究的意义

- 1.6 本论文的组织结构

- 2 DTII（A）型带式输送机的结构与设计计算

- 2.1 带式输送机的结构原理

- 2.2 带式输送机的主要部件

- 2.2.1 输送带

- 2.2.2 支承装置

- 2.2.3 滚筒组

- 2.2.4 拉紧装置

- 2.2.5 驱动装置

- 2.2.6 给料装置

- 2.2.7 卸料装置

- 2.2.8 清扫装置

- 2.2.9 机架

- 2.3 DTII（A）型带式输送机的整机典型布置

- 2.4 DTII（A）型带式输送机的设计计算

- 2.4.1 原始数据及工作条件

- 2.4.2 输送能力和输送带宽度

- 2.4.3 圆周驱动力

- 2.4.4 托辊校核

- 2.4.5 输送带张力

- 2.4.6 传动滚筒轴功率

- 2.4.7 传动滚筒的最大扭矩

- 2.4.8 电动机功率

- 2.4.9 织物芯输送带层数

- 2.4.10 核算传动滚筒直径

- 2.4.11 拉紧参数计算

- 2.4.12 凸凹弧段尺寸

- 2.5 本章小结

- 3 系统总体结构及开发平台选择

- 3.1 CAD 开发平台、开发工具及语言的选择

- 3.1.1 CAD 开发平台选择

- 3.1.2 AutoCAD 二次开发工具简介

- 3.1.3 开发语言介绍

- 3.2 系统功能模块划分

- 3.3 系统总流程图

- 3.4 系统配置

- 3.5 本章小结

- 4 数据库的建立

- 4.1 数据库及其设计概述

- 4.1.1 Visual FoxPro 简介

- 4.1.2 数据库结构设计及数据输入

- 4.2 ODBC 概述

- 4.3 ODBC 数据源注册

- 4.4 数据库编程技术

- 4.4.1 数据库编程方法

- 4.4.2 ActiveX 数据对象（ADO）技术

- 4.4.3 使用SQL 创建查询

- 4.4.4 本论文中ADO 使用举例

- 4.5 本章小结

- 5 图库的建立

- 5.1 总装配图子图块图库

- 5.1.1 图库的建立

- 5.1.2 图块实例

- 5.1.3 图库结构

- 5.2 零部件图库

- 5.2.1 图库的建立

- 5.2.2 图块实例

- 5.2.3 图库结构

- 5.3 图库检索

- 5.4 本章小结

- 6 系统功能及程序实现

- 6.1 设计选型模块

- 6.1.1 原始参数输入

- 6.1.2 输送机布置形式及部分参数选择

- 6.1.3 输送带选择

- 6.1.4 导料槽选择

- 6.1.5 卸料方式及清扫器选择

- 6.1.6 拉紧装置选择

- 6.1.7 驱动装置组合选择

- 6.2 设计选型说明书子模块

- 6.3 绘图模块

- 6.3.1 系统初始化

- 6.3.2 总装配图绘制

- 6.3.3 零部件图绘制

- 6.4 报表输出模块

- 6.4.1 报表输出前的准备

- 6.4.2 宏代码

- 6.5 主界面开发

- 6.6 本章小结

- 7 总结及展望

- 致谢

- 参考文献

- 在校期间发表的论文

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/982415f43061136871ff01a7.html