# 含Nb高锰钢的组织与性能研究

### 论文摘要

为适应现代汽车减重、节能和安全舒适等特点,近年来新开发的含15～25%Mn、2～4%Si、2～4%Al的高锰钢显示出极高的延伸率（60～95%）和高的强度（600～1100MPa）,在汽车制造业中有广泛的应用前景,其优良的力学性能来自于变形过程中的孪生诱发塑性效应（Twinning Induced Plasticity,TWIP效应）或马氏体相变诱发塑性（TransformationInduced Plasticity,TRIP效应）。尽管Mn、Si、Al对TWIP钢的显微组织及其性能的影响已有较多的研究,并且Nb对TWIP钢组织与性能的影响也有一定的研究,但是对TWIP效应和TRIP效应的机制尚未充分揭示。本文设计了不含铌和含铌的两种TWIP钢,通过力学性能测试,结合光学显微镜（OM）、X射线衍射（XRD）、扫描电镜（SEM）和透射电镜（TEM）等表征技术,探讨Nb元素对TWIP钢层错能和力学性能及显微组织的影响,并对TWIP钢中的TWIP效应机制、马氏体相变方式进行了较为系统的研究,主要结论如下:（1）计算Fe-Mn-Al-C合金的层错能,并分析加入合金元素Si或Nb对合金层错能的影响,其中Si元素的加入降低实验钢的层错能,而加入Nb元素可以提高钢的层错能。（2）对不含Nb和含Nb两种实验钢进行热轧实验,并进行固溶处理,获得热轧状态和固溶处理状态下的合金,分析比较固溶处理对实验钢力学性能和显微组织的影响。发现经过固溶处理后,两实验钢的抗拉强度和屈服强度均降低,而塑性升高。（3）随固溶处理温度的升高,不含Nb与含Nb实验钢的屈服强度和抗拉强度均降低。当固溶温度达到较高的1200℃时,含Nb实验钢塑性继续增加,而不含Nb实验钢由于组织粗化塑性略有降低。这主要是由于Nb使钢组织中的退火孪晶的数量和尺寸继续增加。经计算,Si元素可以降低合金的层错能,Nb元素的加入可以提高合金的层错能。实验结果表明,不含铌实验钢变形过程中主要发生TRIP效应,而含铌实验钢变形过程中主要发生TWIP效应,并且Nb元素有细化晶粒的作用,提高实验钢的屈服强度。随着固溶处理温度的升高,两种成分实验钢的抗拉强度降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 高锰钢的发展及研究现状

- 1.3 TWIP效应的提出

- 1.4 影响 TWIP效应的因素

- 1.4.1 合金元素的影响

- 1.4.2 热处理的影响

- 1.5 TWIP/TRIP钢的生产工艺

- 1.6 热/冷轧型TWIP/TRIP钢性能特点

- 1.7 TRIP钢概述

- 1.8 TRIP/TWIP钢的力学性能

- 1.9 本文研究的目的、意义和内容

- 1.9.1 研究的目的、意义

- 1.9.2 研究的内容

- 第二章 实验钢层错能计算

- 2.1 引言

- 2.2 合金成分设计

- 2.3 层错能

- 2.3.1 层错能的概念和定义

- 2.3.2 层错能的计算

- 2.4 本章小结

- 第三章 热轧实验钢的拉伸性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 制备拉伸试样

- 3.2.2 金相观察

- 3.2.3 X射线衍射分析

- 3.2.4 拉伸断口组织的观察

- 3.2.5 TEM观察

- 3.3 实验钢的热轧和固溶处理实验

- 3.3.1 NO.l实验钢的热轧和固溶处理实验

- 3.3.2 N0.2实验钢的拉伸组织与力学性能

- 3.3.3 Nb元素的作用

- 3.4 分析讨论

- 3.5 本章小结

- 第四章 固溶处理温度对实验钢的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验结果

- 4.2.1 实验材料和固溶处理工艺

- 4.2.2 No.1实验钢的力学性能

- 4.2.3 No.2实验钢力学性能

- 4.2.4 显微组织观察

- 4.2.5 断口形貌

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].双级固溶处理对7075高强铝合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2020(03)

- [2].固溶处理温度对Al-6.5Si-0.8Ti-0.5In-0.5Mg合金风机叶片性能的影响[J]. 轻合金加工技术 2017(03)

- [3].强化固溶处理对7×××铝合金型材组织与性能的影响[J]. 轻合金加工技术 2009(06)

- [4].固溶处理温度对0Cr12Mn5Ni4Mo3Al钢的相和组织的影响[J]. 哈尔滨理工大学学报 2009(03)

- [5].固溶处理对高铝310S钢组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2014(03)

- [6].重复固溶处理对超低温用铸造马氏体时效不锈钢性能的影响[J]. 金属热处理 2014(04)

- [7].固溶处理温度对耐蚀马氏体时效钢力学性能的影响[J]. 钢铁研究学报 2012(07)

- [8].爆破阀剪切盖用690合金固溶处理温度的计算[J]. 阀门 2018(06)

- [9].固溶处理对Mg-4Y-2Nd-1Gd-0.4Zr镁合金组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2013(03)

- [10].低温固溶处理改善马氏体时效钢韧性技术研究[J]. 新技术新工艺 2018(05)

- [11].6061铝合金瓶体固溶处理时冷却过程分析及工艺优化[J]. 现代冶金 2018(02)

- [12].固溶处理温度对2507双相不锈钢组织结构及耐蚀性能的影响[J]. 广西科学院学报 2016(03)

- [13].多级固溶处理对7055铝合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2009(07)

- [14].一种实用型U形管固溶处理装置[J]. 科学技术与工程 2009(21)

- [15].镍基单晶高温合金固溶处理制度的研究进展[J]. 材料导报 2019(21)

- [16].固溶处理工艺对2219铝合金力学性能的影响[J]. 上海航天 2019(05)

- [17].预拉变形量对2219铝合金固溶处理后晶粒度的影响[J]. 锻压技术 2018(06)

- [18].固溶处理对Al-4.2Zn-1.3Mg合金耐腐蚀性能的影响[J]. 材料保护 2018(04)

- [19].固溶处理对汽车用7075铝合金微观组织和力学性能的影响[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [20].固溶处理对Mg-8Al-1Zn-1Si-0.6Sb合金组织与力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2019(04)

- [21].固溶处理对高强度铝合金组织和性能影响分析[J]. 智库时代 2018(37)

- [22].固溶处理对6016铝合金组织和性能的影响[J]. 铸造技术 2014(09)

- [23].超级双相不锈钢焊后固溶处理的实际应用[J]. 焊接 2018(10)

- [24].固溶处理工艺对7449铝合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2013(10)

- [25].固溶处理对一种近α钛合金显微组织的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(10)

- [26].固溶处理对节镍型2101双相不锈钢组织及力学性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(02)

- [27].中国齐星铝业公司辊底式固溶处理炉投产[J]. 轻金属 2017(12)

- [28].Al-9.0Zn-2.06Mg-2.12Cu-0.13Zr合金固溶工艺试验研究[J]. 轻合金加工技术 2018(11)

- [29].双级固溶处理对7A04铝合金组织与力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2017(04)

- [30].固溶处理对6082铝合金挤压棒材组织与性能的影响[J]. 铝加工 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/9d83946590af83e2b6ead66d.html