# 水下激光强度层析测量装置关键技术研究

### 论文摘要

水下激光强度层析测量装置基于光学层析技术，通过检测水体的光学后向散射来实现水质测量和水下探测。该装置利用了伪随机m序列自相关特性，测量精度高、最大无模糊距离远，是测量体制中重要的发展方向之一。本文主要研究实验性伪码测量装置的设计和实现方法，其中包括伪码序列和伪码调相信号的产生、发射与接收，以及伪码的相关检测等。在确定以FPGA和DSP开发技术为基础的情况下，利用ADC和DAC作为数字／模拟信号转换芯片，以及其他各种数字设计技术，设计出一个伪码测量装置的硬件平台。使用FPGA技术在MaxPlusⅡ编译环境下将各个模块用VHDL硬件描述语言予以实现，并使用DSP技术实时控制参考信号的频率及相位。通过回波信号相对于参考信号的相关值的大小来测量水体信息。在伪码相关检测的设计过程中，详细分析了数字相关器的实现原理和实现结构，并给出了用FPGA技术实现数字相关器的设计方法。通过在验证电路板上的多次实验，证明了此测量装置的可行性，为方案的进一步改进及应用提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 水下激光测量的背景

- 1.1.2 层析测量技术简介

- 1.1.3 软件无线电概念

- 1.1.4 伪码测量的优越性

- 1.2 本课题的研究意义

- 1.3 本课题的研究目标

- 第2章 伪码测量的原理

- 2.1 伪码序列的特性及产生方法

- 2.1.1 伪随机码的特性

- 2.1.2 伪随机码的产生

- 2.2 m序列介绍

- 2.2.1 m序列的特性

- 2.2.2 m序列的自相关函数和功率谱

- 2.3 伪随机码调相信号的特性

- 2.3.1 伪码调相信号的原理

- 2.3.2 BPSK信号的频谱

- 2.3.3 BPSK信号的自相关函数

- 2.3.4 BPSK信号的功率谱密度

- 2.4 相关检测器

- 2.4.1 模拟式相关器

- 2.4.2 数字式相关器

- 2.5 伪码测量装置的工作流程

- 2.6 本章小结

- 第3章 伪码测量装置的硬件设计

- 3.1 基于FPGA硬件设计

- 3.1.1 FPGA的供电

- 3.1.2 FPGA的配置芯片

- 3.2 基于DSP硬件设计

- 3.2.1 DSP的结构特点

- 3.2.2 TMS320VC5402外围硬件电路

- 3.3 并口D/A转换电路设计

- 3.3.1 AD9708引脚排列及功能

- 3.3.2 AD9708内部结构与功能

- 3.3.3 AD9708时序

- 3.3.4 AD9708与FPGA及AD8072的连接

- 3.4 并口A/D转换电路设计

- 3.4.1 AD9283引脚排列及功能

- 3.4.2 AD9283时序

- 3.4.3 AD9283与FPGA的连接

- 3.5 低通滤波器的设计

- 3.6 电源系统方案

- 3.7 PCB制版的设计

- 3.7.1 PCB设计中的布线规则

- 3.7.2 PCB设计中的端接电阻

- 3.8 本章小结

- 第4章 伪码测量装置的软件设计实现

- 4.1 基于DSP的软件设计实现

- 4.1.1 时钟发生器设置

- 4.1.2 定时器设置

- 4.1.3 McBSP设置

- 4.1.4 HPI-8用作GPIO

- 4.2 基于FPGA的软件设计实现

- 4.2.1 DDS序列的FPGA实现

- 4.2.2 m序列的FPGA实现

- 4.2.3 伪码调相的FPGA实现

- 4.2.4 两路m序列调相信号相关器的FPGA实现

- 4.3 本章小结

- 第5章 结果分析

- 5.1 相关运算结果分析

- 5.2 实验精度分析

- 5.3 实验误差分析及方案改进

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 附录A 测量装置电路图

- 附录B PCB板布局图

- 附录C 电路板实物图

### 相关论文文献

- [1].防伪码如何辨别产品真假[J]. 中国防伪报道 2017(04)

- [2].双伪码扩频通信的码型选择及其性能研究[J]. 有线电视技术 2013(11)

- [3].一种改进扩展卡尔曼算法的伪码跟踪优化仿真[J]. 计算机仿真 2019(07)

- [4].车载自组织网络中一种同时更改伪码算法[J]. 计算机工程与应用 2012(02)

- [5].非等量采样伪码跟踪环建模分析[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2014(06)

- [6].基于二维码的木材运输防伪码单设计[J]. 森林工程 2014(03)

- [7].基于时频分析的伪码引信信号参数提取算法[J]. 探测与控制学报 2008(02)

- [8].直接序列扩频伪码同步技术的研究与实现[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [9].伪码信号识别和干扰的研究[J]. 科技创新导报 2013(14)

- [10].一种提高伪码跟踪精度的主峰锁定法[J]. 宇航学报 2010(03)

- [11].基于FPGA的伪码快速搜索系统的研究与设计[J]. 计算机测量与控制 2010(02)

- [12].扩频通信系统的伪码跟踪技术研究[J]. 电子质量 2010(01)

- [13].基于FPGA的伪码连续波雷达系统的设计与实现[J]. 电子元器件应用 2009(12)

- [14].基于延时变化量估计的伪码引信抗欺骗式干扰方法[J]. 宇航学报 2008(01)

- [15].伪码快速捕获算法分析与仿真[J]. 电子科技 2013(07)

- [16].基于FPGA伪码快速捕获的优化设计[J]. 现代电子技术 2011(03)

- [17].扩频调制的伪码跟踪技术分析[J]. 无线电工程 2018(05)

- [18].伪码族复合连续波信号的多分辨率特性分析[J]. 雷达学报 2016(03)

- [19].实名制防伪码:防伪溯源的利器[J]. 印刷工业 2016(07)

- [20].基于现场可编程门阵列的非周期伪码测控同步系统的实现[J]. 军民两用技术与产品 2014(12)

- [21].药品包装盒防伪码剔刮行为的处理[J]. 齐鲁药事 2008(11)

- [22].扩频导航接收机全数字伪码跟踪环性能研究[J]. 电机与控制学报 2008(06)

- [23].伪码测距雷达中的伪码跟踪环路设计[J]. 现代雷达 2008(11)

- [24].多径干扰下扩频导航信号伪码跟踪性能仿真研究[J]. 系统仿真学报 2008(20)

- [25].基于伪码锁相技术的高精度测距修正方法[J]. 航天器工程 2019(01)

- [26].扩频系统中伪码防错锁技术研究[J]. 飞行器测控学报 2012(02)

- [27].载波相位辅助消除伪码多径误差的算法研究(英文)[J]. 电子科技大学学报 2009(02)

- [28].部分相关与功率谱相结合的伪码快捕算法[J]. 测控技术 2009(11)

- [29].一种长周期伪码信号的跳跃式扩展重叠捕获方法[J]. 火力与指挥控制 2017(04)

- [30].单音干扰下扩频测控信号伪码跟踪性能研究[J]. 宇航学报 2013(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a0d25daf982d5d21a7855c23.html