# 不锈钢表面氮掺杂二氧化钛薄膜的制备及其性能研究

### 论文摘要

由于有害细菌的传播和感染,抗菌材料的研究和应用日趋广泛。不锈钢广泛应用于食品工业、厨具、医疗卫生以及日常生活中,对不锈钢进行抗菌处理有重要的意义。本论文以提高不锈钢的抗菌性为锲入点,采用等离子表面合金化和热氧化复合处理技术在316L不锈钢表面形成N掺杂TiO2薄膜。为了对比的需要,本文也在不锈钢表面制备了TiO2薄膜。分别对薄膜的组织结构、基本力学性能、光催化性能、抗菌性能、亲水性能、摩擦性能、腐蚀磨损性能及腐蚀性能进行了较为全面系统的研究。研究结果如下：1、对改性层的组织、成分及结构进行了分析。经TiO2及N掺杂TiO2表面改性后,不锈钢基体表面均形成了均匀致密的改性层,改性层由预渗元素的扩散层或扩散层+镀层组成。扩散层中欲渗元素分布呈梯度变化,增强了改性层结合强度。2、非金属N的掺杂导致TiO2的能隙变窄和吸收边红移,扩大了光响应范围,提高了TiO2的光催化性能。在可见光照射6小时后,N掺杂TiO2对亚甲基蓝溶液的降解率是纯TiO2的1.7倍。3、抗菌试验结果表明,未改性的不锈钢不具有任何抗菌效果。TiO：和N掺杂Ti02改性的不锈钢均显示出明显的抗菌作用；改性后的不锈钢对金黄色葡萄球菌的抗菌效果明显优于大肠杆菌。N掺杂TiO2改性的不锈钢对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌效果最好,灭菌率分别达到100%和86%。4、通过球-盘磨损试验对改性层的摩擦磨损性能及机理进行了研究。结果表明,干摩擦条件下,与GCr15对摩,Ti2和N掺杂TiO2改性层均表现出优异的减摩和抗磨损性能；与Si3N4对摩,TiO2和N掺杂TiO2改性层虽无减摩效果,但其耐磨性较基材明显改善。改性层相对较高的硬度及与基体间良好的结合强度是TiO2和N掺杂TiO2改性层耐磨性提高的主要原因。5、电化学腐蚀测试结果表明,TiO2及N掺杂TiO2两种表面改性处理均未降低不锈钢在模拟人工体液介质中的耐蚀性,并且N掺杂TiO2改性层比Ti02改性层更具良好的耐腐蚀性能。腐蚀形貌显示：不锈钢基材表面发生点蚀,而经表面改性后的不锈钢均木发生点蚀,表现为均匀腐蚀。6、对316L不锈钢基材、TiO2和N掺杂ZiO2改性层在模拟人工体液介质中的腐蚀磨损性能进行了对比研究。结果表明,TiO2及N掺杂TiO2两种表面改性处理均有不同程度的减摩效果,抗腐蚀磨损性能明显提高,其中N掺杂Ti02改性层在模拟人工体液介质中表现出更好的抗腐蚀磨损性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 抗菌不锈钢的研究进展

- 1.2.1 合金型抗菌不锈钢

- 1.2.2 复合型抗菌不锈钢

- 1.2.3 表面改性抗菌不锈钢

- 1.3 抗菌不锈钢面临的问题及对策

- 2光催化特性及研究进展'>1.4 TiO2光催化特性及研究进展

- 2晶体结构'>1.4.1 TiO2晶体结构

- 2光催化作用原理'>1.4.2 TiO2光催化作用原理

- 2光催化材料的应用领域'>1.4.3 TiO2光催化材料的应用领域

- 2改性研究理论进展'>1.4.4 TiO2改性研究理论进展

- 2在光催化应用中存在的问题'>1.4.5 TiO2在光催化应用中存在的问题

- 2在不锈钢中的应用'>1.5 TiO2在不锈钢中的应用

- 1.5.1 光催化性能

- 1.5.2 抗菌性能

- 1.5.3 摩擦性能

- 1.5.4 腐蚀性能

- 1.6 等离子表面合金化技术

- 1.6.1 概述

- 1.6.2 等离子表面合金化技术的特点

- 1.6.3 等离子表面合金化技术的现状

- 1.7 课题的提出及研究内容

- 第二章 膜层的制备及其分析方法

- 2.1 引言

- 2.2 试验设备

- 2.2.1 等离子表面合金化设备

- 2.2.2 真空氧化设备

- 2.3 试验材料

- 2.3.1 试验材料

- 2.3.2 试验工艺

- 2.4 检测方法

- 2.4.1 薄膜的组织结构与形貌表征

- 2.4.2 薄膜的磨损性能分析

- 2.4.3 薄膜的腐蚀性能分析

- 2.4.4 薄膜的亲水性能分析

- 第三章 不锈钢表面等离子合金化的组织结构研究

- 3.1 引言

- 2/Ti金属体系组织结构分析'>3.2 TiO2/Ti金属体系组织结构分析

- 3.2.1 Ti/SS组织结构

- 2/SS组织结构'>3.2.2 TiO2/SS组织结构

- 2/TiN金属体系组织结构分析'>3.3 N-TiO2/TiN金属体系组织结构分析

- 3.3.1 TiN/SS组织结构

- 2/SS组织结构'>3.3.2 N-TiO2/SS组织结构

- 3.4 表面硬度

- 3.5 小结

- 2/SS和N-TiO2/SS的光催化和抗菌性能研究'>第四章 TiO2/SS和N-TiO2/SS的光催化和抗菌性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 薄膜的表征

- 4.3 光催化性能的表征

- 4.4 亲水性能的表征

- 4.5 抗菌性能的表征

- 4.6 结果与讨论

- 4.6.1 粗糙度的测量

- 4.6.2 XPS表征

- 4.6.3 紫外可见漫反射光谱表征

- 4.6.4 薄膜的光催化性能评价

- 4.6.5 薄膜的亲水性能评价

- 4.6.6 薄膜的抗菌性能评价

- 4.7 小结

- 第五章 不锈钢表面等离子合金化的摩擦磨损性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 与GCr15球对磨的室温摩擦磨损性能

- 5.2.1 摩擦系数

- 5.2.2 磨痕形貌

- 5.2.3 磨损量

- 3N4球对磨的室温摩擦磨损性能'>5.3 与Si3N4球对磨的室温摩擦磨损性能

- 5.3.1 摩擦系数

- 5.3.2 磨痕形貌

- 5.3.3 磨损量

- 5.4 磨损机理

- 5.4.1 不锈钢基材磨损机理

- 5.4.2 磨损机理分析

- 5.5 小结

- 第六章 不锈钢表面等离子合金化的腐蚀磨损性能研究

- 6.1 引言

- 6.2 试验方法

- 6.3 试样在亨氏溶液中的腐蚀磨损性能

- 6.4 试样在亨氏溶液中的电化学腐蚀性能

- 6.4.1 动电位极化曲线

- 6.4.2 电化学阻抗

- 6.4.3 电化学噪声

- 6.4.4 腐蚀分析及讨论

- 6.5 小结

- 第七章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].不锈钢表面加工特性研究[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [2].核电站不锈钢表面钝化膜的显色检测应用及质检策略[J]. 材料保护 2016(12)

- [3].化学蚀刻304不锈钢表面结构研究[J]. 表面技术 2015(01)

- [4].304不锈钢表面化学镀铜[J]. 科技致富向导 2011(35)

- [5].电解抛光在不锈钢表面处理中的工程应用[J]. 机械制造 2008(11)

- [6].不同电流密度对304不锈钢表面多孔铜层影响[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].不锈钢表面阻氢涂层研究进展[J]. 化工进展 2020(09)

- [8].304不锈钢表面Cr/a-C:H薄膜的制备及其抗腐蚀性能[J]. 材料保护 2016(08)

- [9].低温制备不锈钢表面含铜磷酸铝涂层及抗菌性能研究[J]. 无机材料学报 2017(04)

- [10].磁场对硫酸盐还原菌生物膜在304不锈钢表面吸附性能的影响[J]. 中国腐蚀与防护学报 2016(06)

- [11].基于生物修饰的304不锈钢表面抗菌性能[J]. 中国表面工程 2017(03)

- [12].青岛中港海水全浸初期不锈钢表面生物膜的细菌多样性分析[J]. 海洋与湖沼 2014(05)

- [13].不锈钢表面生物膜电化学性质与稳定性[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2008(11)

- [14].不锈钢表面溅射氮化铝陶瓷膜工艺参数的研究[J]. 压电与声光 2017(05)

- [15].连铸保护渣对304不锈钢表面的影响[J]. 山西冶金 2015(01)

- [16].不锈钢表面金刚石薄膜的制备与力学性能研究[J]. 超硬材料工程 2020(04)

- [17].激光选区微织构增强不锈钢表面冷凝传热[J]. 表面技术 2019(11)

- [18].冰柜的不锈钢内衬应用及研究[J]. 日用电器 2020(06)

- [19].铜为什么能杀毒？[J]. 大自然探索 2020(07)

- [20].冷轧304不锈钢表面微裂纹原因分析[J]. 酒钢科技 2010(04)

- [21].离子注入304不锈钢表面耐腐蚀性的研究[J]. 热加工工艺 2017(08)

- [22].不锈钢表面电化学磷化及膜层性能[J]. 电镀与涂饰 2020(09)

- [23].激光合金化对304不锈钢表面磨损性能的影响[J]. 材料热处理学报 2020(08)

- [24].三种不锈钢在700℃熔融LiCl中的腐蚀行为研究[J]. 化工设计通讯 2019(07)

- [25].电刷镀镍过程中316L不锈钢表面状态的变化[J]. 电镀与涂饰 2017(16)

- [26].温度对不锈钢表面着金黄色膜的颜色与耐蚀性能的影响[J]. 材料保护 2016(03)

- [27].430不锈钢表面月桂酸自组装膜的探究[J]. 表面技术 2013(03)

- [28].430不锈钢表面氟代硅烷自组装膜的缓蚀性能[J]. 材料保护 2012(11)

- [29].厚度对车用304不锈钢表面激光熔覆钛涂层组织性能的影响[J]. 应用激光 2020(04)

- [30].不锈钢表面质量改进分析[J]. 冶金管理 2019(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a349b84bf726b3546c2f02a7.html