# 多机架拉丝机系统的开发及其最优控制方法的研究

### 论文摘要

在工业生产的很多行业,都要进行精确的张力控制,保持张力的恒定,以提高产品的质量。为了工业生产的需要,开发设计了一套多机架拉丝机的实验装置,并在此基础上建立了系统的数学模型,进而提出了一种最优控制策略,并对该控制策略进行了仿真研究与实验验证。论文首先对基于异步电机动态模型的矢量控制策略进行了深入分析,在此基础之上通过仿真结果与实验结果的比较,依据富士G11S变频装置采用的按转子磁链定向的矢量控制方式,建立了单机架变频调速系统的数学模型。通过分析拉丝过程的工作原理与几何关系,进一步建立了各机架之间用于微调张力的直线调节器的数学模型,最终建立了通过直线调节器耦合在一起的多机架拉丝机整体模型。为了满足拉丝机系统对金属丝张力波动最小的控制要求,论文基于最优控制理论,提出了一种无静差的恒张力控制策略,并对所得到的最优解作了工程近似处理,从而设计了适合于工程应用的拉丝机系统张力反馈调节器,并与常规PID调节器进行了对比,实验结果证明最优调节器下的张力波动明显小于常规PID,并且在系统的抗扰性方面也有明显的改善。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的提出

- 1.2 论文选题的研究现状

- 1.3 本课题完成的主要工作

- 第二章 四机架拉丝机系统

- 2.1 拉丝机系统

- 2.1.1 系统简介

- 2.2 控制方案构成

- 2.2.1 Quanser 数据采集卡及接口卡

- 2.2.2 数字I/O

- 2.3 软件平台简介

- 第三章 变频调速系统的数学模型

- 3.1 矢量控制系统

- 3.2 按转子磁链定向

- 3.3 按定子磁链定向

- 3.4 按气隙磁链定向

- 3.5 单机架简化模型及实际验证

- 第四章 张力反馈系统及整机的数学模型

- 4.1 直线调节器控制

- 4.1.1 直线调节器工作原理

- 4.1.2 直线调节器数学模型分析

- 4.2 建立整机数学模型

- 第五章 张力最优调节器的设计

- 5.1 最优理论介绍

- 5.2 张力最优调节器的选择

- 5.3 张力最优调节器的设计

- 5.4 工程实用数据处理

- 第六章 系统运行结果分析

- 6.1 张力控制系统动态性能及抗扰性仿真分析

- 6.2 系统运行结果分析

- 6.2.1 实际控制模型的设计

- 6.2.2 实验结果分析

- 第七章 总结与展望

- 7.1 研究工作的总结

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].超长型机架的铸造工艺研究[J]. 大型铸锻件 2020(02)

- [2].中厚板机架间冷却应用研究[J]. 江苏科技信息 2020(04)

- [3].软包锂电池分档机机架的有限元分析[J]. 机械 2020(03)

- [4].煤矿辅运车辆前机架力学动态特性分析[J]. 煤矿机械 2020(04)

- [5].抽轴式三辊机架中心检测与调整的应用[J]. 包钢科技 2020(02)

- [6].基于有限元法分析的机架装配干涉处理[J]. 机电设备 2020(03)

- [7].9ZM-5.0型饲用苎麻切碎机机架静力学、模态分析与结构优化[J]. 中国麻业科学 2020(04)

- [8].履带式动力底盘储油机架的有限元分析[J]. 农业开发与装备 2020(09)

- [9].基于谐响应分析的籽瓜破碎机机架抗振性能研究[J]. 农业装备与车辆工程 2020(09)

- [10].重型承载机架的优化设计——论1200MN液压机之一[J]. 锻压技术 2013(06)

- [11].基于ANSYS Workbench的卡簧压装机机架拓扑优化设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(10)

- [12].质子治疗旋转机架研究现状及前景[J]. 科技资讯 2018(33)

- [13].基于有限元的拉丝机机架的优化分析[J]. 机械 2018(05)

- [14].带式输送机传动机架的结构强度分析[J]. 现代矿业 2016(01)

- [15].某承载式车身发动机机架模态分析[J]. 机械工程与自动化 2016(01)

- [16].缝纫式订标机机架的有限元分析及试验验证[J]. 包装与食品机械 2016(03)

- [17].履带式风力灭火机机架的有限元分析[J]. 森林工程 2013(06)

- [18].基于ANSYS的高速剪切机机架的设计与研究[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [19].900mm四机架冷连轧机自动化系统[J]. 一重技术 2011(01)

- [20].基于ANSYS WORKBENCH的颗粒机机架的模态分析[J]. 机械制造与自动化 2011(02)

- [21].基于有限元方法的液体火箭发动机机架优化设计[J]. 导弹与航天运载技术 2008(01)

- [22].马钢棒材机架轴承频繁烧损原因分析及解决方案[J]. 润滑油 2020(03)

- [23].中厚板轧机组合式机架的性能分析[J]. 冶金设备 2020(03)

- [24].大型轧机撞击力下的机架强度分析[J]. 湖北工业大学学报 2017(01)

- [25].整体机架下拉式快锻压机机架设计方案有限元分析[J]. 甘肃科技 2015(19)

- [26].冷连轧机第五机架厚度控制方式的研究[J]. 电工文摘 2013(05)

- [27].浅谈带式输送机机架的有限元分析[J]. 工业设计 2012(02)

- [28].基于ANSYS番茄翻秧机机架的有限元分析[J]. 机械设计与制造 2010(01)

- [29].张力减径机可调机架技术的应用[J]. 钢管 2008(01)

- [30].基于等相对负荷的5机架冷连轧轧制规程优化[J]. 山东冶金 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a3b7ee26b66be6ae2e4265ee.html