# 飞秒激光刻写光纤光栅的相关理论及实验研究

### 论文摘要

光纤光栅作为一种新型的光学器件,在光纤通信和光纤传感等方面有着重要的应用价值。近年来,利用飞秒激光刻写光纤光栅的技术得到了不断发展,该技术写入的光纤光栅所具有的优异性能进一步拓展了光纤光栅的应用范围。飞秒激光制作光纤布拉格光栅的主要机理是利用飞秒激光与透明介质相互作用时的非线性效应,诱导作用区域折射率发生变化,在纤芯内形成光栅。本文论述了非线性效应的相关理论。对光束功率的空间分布进行了分析计算,得到了折射率变化区域大小与激光参数之间的关系。理论上给出了光纤光栅的基本方程即耦合模方程,利用该方程分析了正弦调制型和矩形调制型这两种单模均匀光纤光栅的光谱特性,得到了一些有用的结论。数值模拟结果显示峰值反射率及反射带宽是衡量单模均匀光纤光栅的主要技术指标,它们与折射率的改变量及光栅长度有关;并且发现矩形均匀调制光栅具有高阶光谱响应的特性。讨论了两种分析非均匀光栅的数值方法:Rouard和V-I矩阵法。实验上给出了利用飞秒激光刻写光纤光栅的两种实验方案（逐点法和相位掩膜法）,对主要实验参数和元器件进行了计算和设计。利用重复频率1kHz,波长800nm,脉宽45fs的激光在多模掺铥光纤中进行了布拉格光栅的制作,利用激光谱和波长计对获得的实验结果进行了分析。通过相位掩模法获得了预期的结果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 飞秒激光逐点刻写FBG现状

- 1.2.2 飞秒照射相位掩模法刻写FBG现状

- 1.3 课题的主要工作

- 第2章 飞秒激光诱导透明介质的非线性吸收及折射率改变轮廓研究

- 2.1 飞秒激光与透明介质的非线性效应

- 2.1.1 超短脉冲激光的特征

- 2.1.2 自相位调制

- 2.1.3 自聚焦

- 2.1.4 超连续谱

- 2.2 非线性吸收

- 2.3 轴向折射率分布研究

- 2.4 本章小结

- 第3章 光纤光栅的耦合模理论研究及数值分析

- 3.1 光纤光栅的耦合模理论

- 3.2 单模均匀光纤光栅的耦合模分析

- 3.2.1 正弦折射率调制型FBG的耦合模分析

- 3.2.2 矩形折射率调制型FBG的耦合模分析

- 3.3 光纤光栅的数值分析

- 3.3.1 Rouard法

- 3.3.2 基于微波网络模型的V-I矩阵法

- 3.4 本章小结

- 第4章 飞秒激光刻写光纤布拉格光栅的实验研究

- 4.1 飞秒激光系统

- 4.2 逐点法刻写

- 4.2.1 逐点刻写试验装置

- 4.2.2 平移速度的确定

- 4.2.3 激光能量的确定

- 4.2.4 逐点法刻写结果与分析

- 4.3 相位掩模法

- 4.3.1 相位掩膜法实验系统

- 4.3.2 相位掩模板的设计

- 4.3.3 光纤放置位置的确定

- 4.3.4 相位掩膜法刻写结果与分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].石油储罐光纤光栅感温检测装置设计[J]. 中国设备工程 2020(01)

- [2].光纤光栅传感器阵列在空间温度场测量中的应用[J]. 激光与红外 2020(06)

- [3].974nm双光纤光栅激光器随温度变化特性[J]. 中国激光 2020(07)

- [4].基于新型光纤光栅的加速度精确测量[J]. 电子世界 2017(12)

- [5].倾斜少模光纤光栅扭转传感研究[J]. 光通信技术 2017(08)

- [6].倾斜光纤光栅研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2016(07)

- [7].相移光纤光栅的制作和特性[J]. 大学物理实验 2014(06)

- [8].光纤光栅技术在矿建信息施工中的应用[J]. 能源与节能 2015(06)

- [9].微型光纤光栅土压力传感器量程及其过载能力分析研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [10].高强度光纤光栅与碳纤维的复合及应变传感特性研究[J]. 半导体光电 2020(01)

- [11].柔体大变形参数的光纤光栅集成检测方法[J]. 仪表技术与传感器 2020(02)

- [12].光纤光栅温湿度检测系统研究[J]. 仪表技术与传感器 2019(11)

- [13].基于光纤光栅的轮胎-路面三向力测量传感器设计[J]. 仪表技术与传感器 2018(10)

- [14].耐高温再生光纤光栅的生长规律[J]. 激光与光电子学进展 2017(05)

- [15].基于电弧等离子体的光纤光栅快速退火的研究[J]. 激光技术 2017(05)

- [16].π相移光纤光栅的温度调谐特性[J]. 光学学报 2017(10)

- [17].配网供电系统中光纤光栅测温研究[J]. 电力电子技术 2017(10)

- [18].光纤光栅加速度传感器的研究进展[J]. 科技资讯 2015(02)

- [19].倾角对倾斜光纤光栅光谱特性的影响[J]. 光学仪器 2015(04)

- [20].表面浮雕式光纤光栅特性的进一步讨论[J]. 数学学习与研究 2020(05)

- [21].设计一款基于光纤光栅的脉搏测量传感器[J]. 数码世界 2018(06)

- [22].倾斜光纤光栅周期对其透射谱的影响[J]. 光学仪器 2014(01)

- [23].光纤光栅外腔半导体激光器锁模特性[J]. 半导体技术 2013(09)

- [24].双光纤光栅高频加速度传感器的研究[J]. 光电工程 2012(06)

- [25].香港理工大学研发光纤光栅监测技术试用于全国高铁[J]. 硅谷 2011(15)

- [26].光纤光栅感温火灾探测及报警系统在原油库的应用[J]. 安全、健康和环境 2010(09)

- [27].基于长周期塑料光纤光栅的温度传感系统[J]. 电工电气 2010(12)

- [28].相移光纤光栅透射光谱特性研究[J]. 中国计量学院学报 2009(04)

- [29].光纤光栅传感系统信号解调技术的研究[J]. 压电与声光 2008(06)

- [30].一种新型光纤光栅倾角传感器的研制[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a4d149ca46775f2ba5727fac.html