# 基于TMS320C6201 DSP的MPEG-2系统层多路复用器的软件设计与仿真

### 论文摘要

数字电视已经走出实验室,开始产业化了。它具有优良的电视图像质量、节省频率资源和互动性的优势,必将取代模拟电视。世界各国为此展开了激烈的角逐,我国也不甘落后,制定了发展数字电视三步走战略,2003 年开始试播数字电视,到2008 年奥运会全部采用数字电视转播,2015 年停播所有模拟电视。不管是美国的ATSC 标准、欧洲的DVB 标准、日本的ISDB 标准还是我国正在试验中的标准,不论采用地面开路广播、有线电视广播还是卫星广播,MPEG-2传输流复用器是必不可少的关键部件。对它的研究和开发具有巨大的经济效益。MPEG-2 标准是国际上流行的音视频压缩标准,我国对它的研究比发达国家落后。这个标准中只定义解码模型,因此编码端的复用器的设计有很大的自由度,只要能够被MPEG-2 解码器所解码就符合要求。本文在分析MPEG-2 传输流系统层结构、节目特殊信息（PSI）的语法结构和传输流的复用以及数字信号处理器（TMS320C6201）结构功能特点基础上,阐述了基于高速DSP 器件的多路复用器的系统设计和软件实现方法,并详细的介绍了复用器的软件仿真和调试中遇到的问题和解决方法。最后对全文做了总结分析。主要内容安排如下:第一章简要介绍了数字电视系统的发展。第二章主要讲述了MPEG-2 标准系统层规范,着重介绍节目特殊信息PSI和节目参考时钟PCR。第三章主要介绍了TI 公司TMS320C6201 DSP 的结构和性能特点。第四章给出了基于高速DSP 的复用器的系统设计,并对重要功能模块的实现做了详细阐述。第五章介绍了软件仿真调试的具体方法。第六章对全文做出了总结。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 数字电视简介

- 1.2 复用器的地位和现状

- 1.3 本文主要研究工作

- 第二章 MPEG-2 标准系统层规范

- 2.1 MPEG-2 的简介

- 2.1.1 MPEG-2 的概述

- 2.1.2 MPEG-2 的应用

- 2.1.2.1 数字化片库

- 2.1.2.2 节目传播

- 2.1.2.3 高清晰度电视

- 2.1.2.4 其他

- 2.2 MPEG-2 系统层标准简介

- 2.2.1 传输流TS 的语法结构

- 2.2.2 节目特殊信息PSI

- 2.2.2.1 节目关联表PAT

- 2.2.2.2 节目映射表PMT

- 2.2.2.3 网络信息表NIT

- 2.2.2.4 条件访问表CAT

- 2.2.3 节目参考时钟PCR

- 2.2.3.1 节目参考时钟PCR

- 2.2.3.2 源节目参考时钟OPCR

- 第三章 TM5320C6201 DSP 简介

- 3.1 TM5320C62xx DSP 的特性概述

- 3.2 TM5320C62xx DSP 的体系结构

- 3.2.1 芯片构成

- 3.2.2 CPU 数据通路及控制

- 3.2.2.1 通用寄存器组

- 3.2.2.2 功能单元

- 3.2.2.3 寄存器交叉通路

- 3.2.2.4 存储器存取通路

- 3.2.2.5 数据地址通路

- 3.2.2.6 控制寄存器组

- 3.2.3 中断处理

- 3.2.3.1 中断映射

- 3.2.3.2 中断服务表

- 3.3 TM5320C6201 DSP 的存储器与外围接口

- 3.3.1 存储器

- 3.3.1.1 存储器映射

- 3.3.1.2 片内程序存储器

- 3.3.2 直接存储器存取DMA

- 3.3.3 外部存储器接口EMIF

- 3.4 TM5320C6X DSP 的开发支持

- 3.4.1 集成开发环境CCS

- 3.4.2 实时操作系统内核DSP/BIOS

- 第四章 多路复用器的方案设计与软件实现

- 4.1 多路复用器的硬件结构设计

- 4.1.1 PCR 调整单元

- 4.1.2 输入/输出接口

- 4.1.3 DSP 单元

- 4.1.3.1 DMA 模块

- 4.1.3.2 EMIF 模块

- 4.1.3.3 中断处理模块

- 4.2 复用器的软件结构设计

- 4.3 软件模块的实现

- 4.3.1 DSP/BIOS 的配置及数据通路

- 4.3.1.1 系统设置

- 4.3.1.2 时序编排

- 4.3.1.3 线程同步和数据共享

- 4.3.1.4 DMA 设置

- 4.3.1.5 EMIF 设置

- 4.3.2 复用软件的实现

- 4.3.2.1 软件实现的概况

- 4.3.2.2 包同步和去空包模块

- 4.3.2.3 PSI 提取和处理模块

- 4.3.2.4 PID 重映射

- 4.3.2.5 PSI 重建模块

- 4.3.2.6 CRC 模块

- 第五章 软件仿真与调试

- 5.1 软件仿真

- 5.1.1 软件仿真的总体设计

- 5.1.2 输入数据的格式及生成算法

- 5.1.2.2 中断信号文件和控制寄存器文件的生成

- 5.1.3 输出数据的处理

- 5.1.4 仿真误差分析

- 5.2 一些调试方法

- 5.2.1 引脚连接

- 5.2.2 端口连接

- 5.2.3 仿真结果

- 第六章 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].模拟多路复用器及其在微动检测设备中的应用[J]. 机电元件 2012(06)

- [2].安捷伦科技推出适用于J-BERT和ParBERT的28Gb/s多路复用器[J]. 计算机测量与控制 2010(02)

- [3].恶劣工作环境中的开关和多路复用器设计[J]. 集成电路应用 2018(02)

- [4].CBTU04083:高速多路复用器/交换器[J]. 世界电子元器件 2010(09)

- [5].局部放电在线监测多路复用器的设计[J]. 现代电力 2009(04)

- [6].Qorvo推出两款新型多路复用器 攻克载波聚合难题[J]. 半导体信息 2017(02)

- [7].Vishay推出新款CMOS模拟开关和多路复用器[J]. 电源技术应用 2011(11)

- [8].产品[J]. 电子设计应用 2008(05)

- [9].基于BCD工艺的模拟多路复用器设计[J]. 电子与封装 2017(03)

- [10].多路复用器输出端口复杂数据突变漏洞检测[J]. 科技通报 2014(10)

- [11].安捷伦科技推出适用于J-BERT和ParBERT的28 Gb/s多路复用器[J]. 国外电子测量技术 2010(02)

- [12].新品发布[J]. 今日电子 2010(02)

- [13].Vishay精密8通道/双4通道CMOS模拟多路复用器DG508B[J]. 世界电子元器件 2015(10)

- [14].ADI公司推出新款四通道保护器和多路复用器[J]. 微型机与应用 2015(14)

- [15].Diodes公司推出PI3L2500 LAN多路复用器/解复用器[J]. 世界电子元器件 2020(04)

- [16].北京奥运话转播(九) 奥运会转播评论席系统介绍(4)[J]. 音响技术 2008(02)

- [17].低漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中是否重要？[J]. 世界电子元器件 2019(10)

- [18].ROADM网络剖析——应该测试什么?[J]. 通讯世界 2009(04)

- [19].Pickering扩充16A电流PXI开关解决方案[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2015(05)

- [20].关于多路复用器动态参数测试系统的研究[J]. 机电一体化 2019(06)

- [21].元器件[J]. 电子产品世界 2015(Z1)

- [22].ADI推出HDMI接口IC支持1080p“深色”显示[J]. 电视工程 2008(01)

- [23].片上网络路由器的交叉开关设计实现[J]. 中国集成电路 2010(09)

- [24].Pickering与汉通达合力推本土化开关高性能与低成本兼备[J]. 今日电子 2013(12)

- [25].巧用多路复用器制作有线数字电视前端的垫播信号[J]. 有线电视技术 2008(08)

- [26].用滤波器组构成的传送多路复用器结构实现MMSE盲信道均衡[J]. 电路与系统学报 2009(05)

- [27].改善比较器瞬态响应的肖特基二极管[J]. 电子设计技术 2010(04)

- [28].以太网化的多点测量[J]. 工业设计 2013(01)

- [29].简易数字信号时序分析装置[J]. 电子测试 2019(04)

- [30].模拟与数字芯片[J]. 今日电子 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a5b24f40873fd72377602c7c.html