# 彩色光谱论文-刘伯奇

导读:本文包含了彩色光谱论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:精确测量,彩色光谱共焦,双边滤波,KD-Tree结构

### 彩色光谱论文文献综述

刘伯奇[1]（2018）在《基于彩色光谱共焦的轮廓及厚度精确测量》一文中研究指出随着精密制造业的发展,对精密测量技术要求越来越高。测量计量技术与机械和先进制造关系密切,测量技术作为几何精密测量的基础,不仅需要具有高精度,而且要求能适应不同的环境和材料,并且逐步趋于实时、非接触、多表面同时测量。传统的测量手段,如电容式测微仪、电感式测微仪、光栅尺位移传感器、双频激光光栅仪、激光位移传感器等,但上述测量方式均有实用性与材料适应性上的不足,限制了这些测量方式的进一步发展。而彩色光谱共焦传感器能很好的满足上述要求,实现对于透明与非透明材料的轮廓尺寸精确测量。光谱共焦测量相对于其他测量方法,具有实时性、高效性、高适应性的优点。本文使用法国STIL公司的光谱共焦传感器和高精度二维移动平台作为精确测量叁维轮廓数据的采集平台,并根据彩色光谱共焦传感器采集数据实现了对于透明零件和非透明零件的轮廓及厚度精确测量,主要包括以下几个方面的内容:1、分析彩色光谱共焦传感器对距离的测量原理,对透明材料厚度进行测量的原理和测量的最大量程进行相关介绍。针对传感器轴向分辨能力对测量精度的影响和测物体表面倾斜角度对测量结果的影响进行了理论分析。2、传统数据滤波算法难以对光谱共焦传感器的轮廓测量数据有效去除噪声。为了实现对于透明和非透明材料的轮廓及厚度精确测量并基于光谱共焦传感器测量数据的特点,提出了基于测量数据强度域的自适应双边滤波算法。通过实验表明了该算法克服了传统双边滤波不能滤除测量数据中强噪声的缺点,又较好地保留测量数据的边缘特征,保证了测量结果的可靠性。3、对双边滤波后的数据建立其KD-Tree数据结构,并基于此数据结构对数据进行MLS平滑重采样以及孔洞填充,再使用平滑后的测量数据叁维重建被测物体的叁维轮廓。4、通过对一个标准量块进行测量,验证了整个实验装置的测量精度和对于不透明材料轮廓测量的有效性。然后对透明材料进行了轮廓及厚度精确测量,并依据本文提出的双边滤波算法对透明材料测量数据进行滤波,接下来对数据平滑、网格化处理,重建出被测透明材料的叁维轮廓。最后,在研究内容的基础上,采用彩色光谱共焦设备对实际的透明材料和钨合金量块等样品进行了尺寸数据采集,并用本文介绍的方法对数据进行处理,结果表明了本文方法的可行性与实用性。(本文来源于《武汉工程大学》期刊2018-05-28）

罗啸,黄庆梅,杨晓波,张寒露[2]（2012）在《一种基于单色测量的迷彩色光谱反射比测量计算方法》一文中研究指出提出一种基于单色测量的迷彩色光谱反射比的测量计算方法。这种方法根据单色光通量的计算方法推导得出,以单色块反射比的测量为基础,根据单色块光谱反射比和各单色在迷彩样品中所占面积,可计算出迷彩样品的光谱反射比。通过实地测量实验进行对比验证,证明了此计算方法具有一定的可行性。(本文来源于《光学技术》期刊2012年02期）

于晓娟[3]（2009）在《彩色光谱叁维属性加密技术的研究》一文中研究指出在大量的彩色图像处理工作中,已研究和发展了许多方法和技术对光谱颜色进行定量的控制、变换。无论失真彩色复现,还是假彩色合成,均能做到颜色的定量描述。本论文阐述用彩色光谱的叁维属性进行编码演算,在浩瀚的颜色空间中进行线性和非线性的颜色参量映射变换,形成难以辨认和难以破解的密码图,对文本、图像的传递实现加密,是一个创新的技术。(本文来源于《光谱实验室》期刊2009年04期）

张健敏[4]（2005）在《彩色光谱的计算机重现》一文中研究指出计算机技术的飞速发展,为课堂教学提供了一些新的教学手段。各课程的计算机辅助教学开展得丰富多彩,其中物理学的计算机辅助教学显得尤其活跃。彩色光谱在光学乃至整个物理学中都是一个非常重要的教学内容,与物理学中其他教学内容相比,在彩色光谱方面的计算机演示就显得有些冷清和落后。彩色光谱色彩丰富,成分复杂,采用一般的手段难以实现是造成这种现状的一个重要原因。本文从理论和技术两个角度分析了实现彩色光谱的计算机重现可能性及需要解决的实际问题。在此基础上提出了利用数码相机拍摄标准白光光谱,利用原子特征谱线对标准白光光谱进行定标、分割,提取与各单色光波长对应光谱线的计算机色彩代码并建立相关数据库,用Flash MX 实现彩色光谱计算机重现的方案,并付诸实施,最后成功实现了白光光栅光谱和白光棱镜色散光谱两个彩色光谱计算机重现的典型实例。(本文来源于《苏州大学》期刊2005-05-01）

李怀义[5]（1999）在《彩色光谱核型分析技术》一文中研究指出染色体显带技术的产生使人们能对人类２４条染色体（１～２２，Ｘ，Ｙ）进行识别和鉴定，而且近年来已经可以通过计算机软件进行自动核型分析。１９９６年以来在萤光原位杂交（ＦＩＳＨ）技术的基础上由两个研究组分别推出了十分相近的一种核型分析新技术———彩色光谱核型分(本文来源于《癌变.畸变.突变》期刊1999年06期）

胡晓云,马益平,王玉文[6]（1998）在《一个新的彩色光谱Fraunhofer光栅衍射方法》一文中研究指出提出一个彩色光谱新的Ｆｒａｕｎｈｏｆｅｒ光栅衍射方法，通过选用不同常数的光栅进行衍射，可以得到不同级数、不同衍射谱线的水银彩色光谱，直观地达到衍射效果。(本文来源于《西北大学学报(自然科学版)》期刊1998年02期）

李怀义[7]（1997）在《人类染色体的彩色光谱核型分析及其应用》一文中研究指出人类染色体的彩色光谱核型分析及其应用李怀义第二军医大学基础部生物学教研室上海２００４３３萤光原位杂交（ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔｉｎｓｉｔｕｈｙ－ｂｒｉｄｉｚａｔｉｏｎ，ＦＩＳＨ）及在其基础上发展出的染色体涂染（Ｃｈｒｏｍｏｓｏｍｅｐａｉｎｔｉｎｇ）技术...(本文来源于《癌变.畸变.突变》期刊1997年04期）

许建朝[8]（1992）在《用小型棱镜摄谱仪拍摄彩色光谱》一文中研究指出本文用小型棱镜摄谱仪拍摄出了彩色光谱负片,经彩扩放大得到了光谱正片,为光谱定量分析提出了新的课题。(本文来源于《益阳师专学报》期刊1992年05期）

### 彩色光谱论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出一种基于单色测量的迷彩色光谱反射比的测量计算方法。这种方法根据单色光通量的计算方法推导得出,以单色块反射比的测量为基础,根据单色块光谱反射比和各单色在迷彩样品中所占面积,可计算出迷彩样品的光谱反射比。通过实地测量实验进行对比验证,证明了此计算方法具有一定的可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 彩色光谱论文参考文献

[1].刘伯奇.基于彩色光谱共焦的轮廓及厚度精确测量[D].武汉工程大学.2018

[2].罗啸,黄庆梅,杨晓波,张寒露.一种基于单色测量的迷彩色光谱反射比测量计算方法[J].光学技术.2012

[3].于晓娟.彩色光谱叁维属性加密技术的研究[J].光谱实验室.2009

[4].张健敏.彩色光谱的计算机重现[D].苏州大学.2005

[5].李怀义.彩色光谱核型分析技术[J].癌变.畸变.突变.1999

[6].胡晓云,马益平,王玉文.一个新的彩色光谱Fraunhofer光栅衍射方法[J].西北大学学报(自然科学版).1998

[7].李怀义.人类染色体的彩色光谱核型分析及其应用[J].癌变.畸变.突变.1997

[8].许建朝.用小型棱镜摄谱仪拍摄彩色光谱[J].益阳师专学报.1992

本文来源: https://www.lw50.cn/article/a79248dafac5dc8cd07a4c75.html