# 印染废水回用工艺的研究

### 论文摘要

印染废水组分复杂、排放量大,常规处理方法的效果不稳定且效率有限,因此探索稳定高效的印染废水回用工艺具有很大的实用价值。本课题针对广东省明新公司印染废水处理站的二级生化处理出水,采用厌氧序批式反应器（ASBR）分置式膜生物反应器（RMBR）-反渗透（RO）-浓水氧化（Oxidation）工艺组合进行实验,既实现出水回用,同时也解决RO浓水达标排放的问题。课题研究内容包括以下四部分：1.ASBR启动及运行效果分析；2. RMBR实验研究；3.RO处理效果分析；4. Fenton试剂氧化处理技术研究。实验中主要考察以下几点：组合工艺对污染物的去除效果和机理；水力停留时间（HRT）、污泥浓度及水温对生化效果的影响；微滤膜跨膜压差的变化,以及膜通量衰减规律和恢复措施；各因素对Fenton试剂氧化RO浓水效果的影响及其适宜反应条件。实验结果表明：1. ASBR的水解酸化效率受环境温度变化的影响较小,但是受进水有机负荷的影响较大,当进水CODcr较高时ASBR水解酸化效率较低。2.RMBR的HRT在8-20小时之间时,其生化效果受HRT变化的影响较小,且系统的抗负荷能力强,在进水CODcr波动较大的情况下,生化上清液和膜出水的CODcr均较稳定。3.微滤膜去除溶解性有机物的作用有限,其主要作用是泥水分离。4.采用气水联合冲洗对膜通量有较好的恢复作用,但是其效果随时间的延长不断地减弱,化学清洗则能较彻底地恢复通量。5.RO膜的分离截留效率很高,RO出水各项指标均达到印染废水回用要求。反渗透浓水氧化实验表明,H2O2和Fe2+的投加量、反应时间及初始pH值对Fenton试剂的氧化效果影响均较大,其中H2O2投加量的影响最显著。在适宜反应条件下,氧化后CODcr和色度去除率分别为53.6%和49.3%,处理出水可达到排放要求。实验结果表明,在明新公司污水处理站二级生化处理后面增加ASBR-RMBR-RO-Oxidation工艺实现废水回用和浓水达标排放是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.1.1 印染废水的排放现状

- 1.1.2 印染废水的水质特点

- 1.1.3 印染废水回用及排放标准

- 1.1.4 印染废水的物理处理

- 1.1.5 印染废水的物理化学处理

- 1.1.6 印染废水的生物处理

- 1.1.7 印染废水处理及回用存在的问题

- 1.2 厌氧序批式反应器（ASBR）处理工艺

- 1.2.1 ASBR的原理

- 1.2.2 ASBR的特点

- 1.2.3 ASBR的应用和研究现状

- 1.3 分置式膜生物反应器（RMBR）处理工艺

- 1.3.1 膜生物反应器的原理

- 1.3.2 膜生物反应器的分类

- 1.3.3 膜生物反应器的特点

- 1.3.4 膜生物反应器的应用和研究现状

- 1.4 反渗透（RO）处理工艺

- 1.4.1 反渗透原理

- 1.4.2 反渗透的特点

- 1.4.3 反渗透的应用和研究现状

- 1.5 Fenton氧化法处理工艺

- 1.5.1 Fenton氧化法原理

- 1.5.2 Fenton氧化法的特点

- 1.5.3 普通Fenton氧化法的应用和研究现状

- 1.6 课题研究主体内容和目的

- 1.6.1 课题研究的背景

- 1.6.2 课题研究的主体内容

- 1.6.3 课题研究目的和意义

- 1.6.4 本课题的创新点

- 2 实验装置和方案

- 2.1 原水水质

- 2.1.1 实验原水的前处理情况

- 2.1.2 实验原水水质

- 2.2 实验装置设计

- 2.2.1 实验的工艺流程

- 2.2.2 实验装置与主要设备

- 2.2.3 工艺及设备特点

- 2.3 实验方案

- 2.3.1 污泥接种驯化和反应器启动

- 2.3.2 印染废水回用实验研究

- 2.3.3 Fenton试剂氧化RO浓水的技术研究

- 2.4 分析项目和方法

- 3 污泥接种及反应器启动

- 3.1 接种污泥并启动反应器

- 3.1.1 ASBR污泥接种和反应器启动

- 3.1.2 RMBR污泥接种和反应器启动

- cr的变化'>3.1.3 启动阶段生物系统中CODcr的变化

- 3.2 启动阶段ASBR的运行效果分析

- 3.3 启动阶段RMBR的运行效果分析

- cr及其去除率情况分析'>3.3.1 CODcr及其去除率情况分析

- 3.3.2 微生物相分析

- 3.4 本章小结

- 4 回用工艺去除污染物的实验分析

- 4.1 艺组合去除COD的效果分析

- cr的效果分析'>4.1.1 ASBR去除CODcr的效果分析

- cr的效果分析'>4.1.2 RMBR去除CODcr的效果分析

- cr浓度和水温对ASBR水解酸化作用的影响'>4.1.3 进水CODcr浓度和水温对ASBR水解酸化作用的影响

- 4.1.4 污泥浓度和水温对RMBR生化效果的影响

- 4.1.5 RO去除有机物的效果分析

- 4.1.6 ASBR-RMBR-RO有机物去除作用的分配情况

- 4.2 艺组合去除色度的效果分析

- 4.2.1 ASBR去除色度的效果分析

- 4.2.2 RMBR去除色度的效果分析

- 4.2.3 RO去除色度的效果分析

- 4.3 艺组合对总铁的去除分析

- 4.3.1 生物系统去除铁的机理分析

- 4.3.2 反渗透膜去除铁的机理分析

- 4.4 工艺组合对总硬度的去除分析

- 4.5 RMBR生物相镜检分析

- 4.6 工艺组合出水回用的可行性分析

- 4.7 本章小结

- 5 RO浓水氧化处理技术研究

- 5.1 Fenton法氧化的正交实验研究

- 5.1.1 四因素三水平正交实验

- 5.1.2 正交实验结果

- 5.2 Fenton氧化的因素影响分析

- cr去除效果的影响分析'>5.2.1 因素对CODcr去除效果的影响分析

- 5.2.2 因素对色度去除效果的影响分析

- 5.3 Fenton法氧化的适宜条件分析

- 5.4 本章小结

- 6 微滤膜的污染与清洗分析

- 6.1 微滤膜分离机理

- 6.2 微滤膜污染机理

- 6.2.1 微滤膜污染的成因

- 6.2.2 微滤膜污染的影响因素

- 6.3 微滤膜清洗

- 6.3.1 微滤膜的物理清洗

- 6.3.2 微滤膜的化学清洗

- 6.4 微滤膜污染情况及清洗效果分析

- 6.4.1 跨膜压差的变化和膜污染情况分析

- 6.4.2 微滤膜化学清洗效果分析

- 6.5 本章小结

- 7 结论和建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士研究生期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].选钼废水回用处理浅析[J]. 中国钼业 2020(03)

- [2].膜分离技术应用于印染废水回用处理的价值探讨[J]. 资源节约与环保 2020(05)

- [3].强化废水回用构建节水创新管理模式[J]. 上海节能 2020(07)

- [4].高校洗浴废水回用研究[J]. 清洗世界 2020(08)

- [5].工业园区高盐废水回用技术思考[J]. 中国住宅设施 2019(10)

- [6].反渗透技术在工业废水回用方面的应用[J]. 中国新技术新产品 2017(14)

- [7].某汽车生产企业淋洗废水回用处理工程[J]. 水处理技术 2017(09)

- [8].凡口矿选厂废水回用的试验评估[J]. 采矿技术 2011(02)

- [9].印染废水回用综述[J]. 广东化工 2010(06)

- [10].燃煤电厂废水回用与零排放技术研究[J]. 节能 2016(09)

- [11].脱硫废水常规处理工艺的合理性及废水回用方式探析[J]. 当代化工研究 2017(01)

- [12].反渗透技术在石化工业废水回用中的应用[J]. 炼油与化工 2017(05)

- [13].反渗透与电镀废水回用[J]. 电镀与环保 2014(03)

- [14].啤酒工业废水回用技术研究进展[J]. 工业水处理 2014(04)

- [15].电镀行业镀镍漂洗废水回用技术综述[J]. 浙江化工 2013(02)

- [16].超滤膜冲洗废水回用强化处理低温低浊水的研究[J]. 中国给水排水 2012(21)

- [17].废水回用的低费工艺[J]. 化工环保 2010(01)

- [18].印染废水回用工程实践[J]. 环境科技 2009(S1)

- [19].城镇供水厂生产废水回用研究[J]. 黑龙江水利科技 2009(06)

- [20].东莞鼓励企业废水回用[J]. 工业水处理 2008(11)

- [21].生产废水回用为循环冷却水补水[J]. 石油化工安全环保技术 2015(02)

- [22].曲江水厂生产废水回用对出厂水水质影响分析[J]. 给水排水 2015(06)

- [23].反渗透技术在钢厂特大型废水回用项目中的应用[J]. 膜科学与技术 2015(03)

- [24].生产废水回用为循环冷却水的改造方案[J]. 内蒙古电力技术 2009(S1)

- [25].洗车废水回用工艺概述[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [26].反渗透控制钢铁生产废水回用微生物污染研究[J]. 水处理技术 2020(11)

- [27].煤矿废水回用及处理技术探究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2015(06)

- [28].应用于硫酸盐法制浆造纸厂的废水回用方案[J]. 国际造纸 2015(05)

- [29].基于水网络优化的棉针织印染废水回用技术研究[J]. 中国给水排水 2013(23)

- [30].铜冶炼企业综合废水回用技术实践初论[J]. 科技视界 2014(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ab2c14608613526a2766902f.html