# Graphene量子系统的第一性原理研究

### 论文摘要

本文采用第一性原理计算方法,以Graphene及其相关量子系统为研究对象,探讨了在吸附、掺杂金属原子等调控手段下Graphene及其相关量子系统的结构与电子性质。基于密度泛函理论,研究了外加过渡金属Mn、Fe和Co原子调制掺杂的单层Graphene结构。通过计算发现,Graphene系统中碳六角中央上方是吸附过渡金属原子Mn、Fe和Co最稳定的位置。自旋极化能带结构表明,Mn吸附在Graphene表面使得导带下移。而Fe吸附在Graphene表面使其呈现半金属性,自旋极化率为100%。Co吸附Graphene系统上下自旋能带都在费米面上出现态密度峰,体系表现为金属性。局域态密度分析表明,Fe和Co中4s和3d之间电荷的转移比Mn有更大的趋势,导致了在Graphene表面这二者比Mn具有更低的磁矩。运用第一性原理计算,我们研究了双层Graphene量子系统分区掺杂(即在上层掺杂)构成有序—无序量子薄膜的掺杂效应。研究表明,在上层中的Au原子掺杂能够很好地保持双层Graphene量子系统中下层Graphene的几何结构。研究揭示了Au杂质从上层扩散到下层需要克服较大的势垒。研究还表明有电荷从Au原子转移至下层的碳原子,增加了下层Graphene的载流子浓度。运用基于密度泛函理论的第一性原理自旋极化计算,我们研究了Mn杂质掺入AB堆垛的双层Graphene上层中两种典型的位置,以考察掺杂后体系的结构、电子和磁性质。其中之一的位置在下层碳六角之上,称为H位。另一个位置在下层某个碳原子上方,称为T位。结果发现Mn掺杂扩大了层间距。电荷的分布显示了上下层之间有明显的关联特征。在H位的自旋极化能带中,上下自旋能带中位于Dirac点的π和π~*带彼此分开。在T位掺杂的上下自旋能带中,费米面位于Dirac点以上进入导带,使得体系表现为n型掺杂。在H位Mn掺杂体系中获得了95%的自旋极化率。H位和T位掺杂的Mn原子磁矩从自由状态时的5μ_B分别降低到1.76μ_B和1.88μ_B。本文还运用第一性原理计算方法研究了过渡金属掺杂的碳纳米管、碳原子链嵌入碳纳米管复合结构以及由六角结构氧化锌(ZnO)层卷曲而成的氧化锌纳米管等Graphene相关量子系统,取得了一系列成果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 Graphene的发现与制备

- 1.2 Graphene主要性质概述

- 1.2.1 Graphene的能带结构

- 1.2.2 Graphene的电场效应与量子霍尔效应

- 1.2.3 Graphene的应力与堆垛效应

- 1.2.4 Graphene的热学与光学性质

- 1.3 Graphene的应用

- 1.3.1 基于Graphene的化学传感器

- 1.3.2 Graphene在电子电路中的应用

- 1.3.3 Graphene纳米条带与纳米模板

- 1.4 本论文的选题依据和主要研究内容

- 1.5 本论文的结构安排

- 第2章 理论计算方法

- 2.1 密度泛函理论

- 2.2 Kohn-Sham方程

- 2.3 平面波基矢

- 2.4 局域密度近似（LDA）

- 2.5 广义梯度近似（GGA）

- 2.6 赝势方法

- 2.7 密度泛函计算的自洽过程

- 第3章 过渡金属对单层Graphene量子系统的调制

- 3.1 引言

- 3.2 计算方法和理论模型

- 3.3 Graphene吸附3d过渡金属研究

- 3.4 小结

- 第4章 双层Graphene调制掺杂

- 4.1 引言

- 4.2 理论模型和计算方法

- 4.3 非自旋极化Au掺杂双层Graphene量子结构

- 4.4 自旋极化Mn掺杂双层Graphene量子结构

- 4.5 小结

- 第5章 Graphene与六方氮化硼（h-BN）片异质双层量子结构

- 5.1 引言

- 5.2 Graphene与六方氮化硼（h-BN）片异质双层量子结构

- 5.3 Au掺杂Graphene与六方氮化硼（h-BN）片异质双层量子结构

- 5.4 小结

- 第6章 Graphene相关量子系统的研究

- 6.1 引言

- 6.2 碳纳米管中3d过渡金属掺杂的能带特征

- 6.3 碳原子链嵌入碳纳米管的结构与性质

- 6.4 氧化锌纳米管光学性质的研究

- 6.5 小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士期间论文发表及科研项目情况

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ad1ed0f2465ed7fbced30762.html