# “分立推挽气流激励式”次声产生机理的研究

### 论文摘要

本文研究一种新的次声波产生机制。首先以圆面活塞式辐射器作为次声发生器研究模型，用经典的波动理论分析其辐射功率与工作频率、活塞尺寸以及最大位移等参数之间的关系，为具体声源的分析与设计提供理论指导。其次，对国际上新出现的一种次声发生方案——旋式次声发生器进行了分析和测试。旋式次声发生器通过动态控制叶片偏转角度使气流周期性往返运动，激励周围空气产生次声波。依据准稳态假设，通过等效速度模型，本文将旋式次声发声机制抽象为活塞式辐射器。利用理论分析以及边界元仿真分析方法，对不同参数情况下的声场特性进行了研究，与实际测量的旋式次声发生器的声场特性进行比较，结果基本相符。最后，本文设计了一种新型“分立推挽气流激励式”次声发生器。这种次声波发生机制汲取了旋式次声发生器低频辐射时的优势：即通过提供气流速度振荡而非实际活塞面位移振荡来产生次声。在不需加障板或者安装于封闭盒子里就可以达到较高辐射功率。摈弃了其难以控制叶片偏转角度，结构较为复杂以及需要特殊安装方式的不足。与目前已有的单极性气流声源相比，“分立推挽气流激励式”次声发生器采用正负两个气室一起参与调制，在正负气室压力匹配的情况下，气流利用率和气流效率均有很大提高。

### 论文目录

- 目录

- 表目录

- 图目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 次声发生器研究的目的与意义

- 1.2 国内外的研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 次声发生器基本理论及其实现方法

- 2.1 脉动球源及任意形状的面声源的辐射

- 2.1.1 脉动球源的辐射

- 2.1.2 点源及任意形状的面声源

- 2.2 活塞式声源

- 2.2.1 具有无限幕的活塞

- 2.2.2 单面活塞

- 2.2.3 无幕活塞

- 2.2.4 活塞辐射在低频情况下的困难

- 2.3 本章小结

- 第三章 旋式次声发生器

- 3.1 旋式次声发生器的理论模型

- 3.1.1 旋式次声发生器的结构

- 3.1.2 等效速度

- 3.1.3 旋式次声发生器安装方式

- 3.2 旋式次声发生器的边界元分析

- 3.3 旋式次声发生器实验

- 3.4 本章小结

- 第四章 “分立推挽气流激励式”次声发生器

- 4.1 “分立推挽气流激励式”次声发生器原理

- 4.1.1 “分立推挽气流激励式”次声发生器的准稳态理论

- 4.1.2 “分立推挽气流激励式”次声发生器与单极性气流声源的比较

- 4.2 实验测试与讨论

- 4.2.1 次声信号时域与频域特性

- 4.2.2 次声信号频率与调速电机转速的关系

- 4.2.3 次声信号强度与频率的关系

- 4.2.4 次声声场的角度分布

- 4.2.5 单气源工作工况下的次声信号

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 全文工作总结

- 5.2 未来研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].气动式强声发生器频率特性理论分析[J]. 装备指挥技术学院学报 2009(03)

- [2].火箭强声发生器建模与仿真[J]. 四川兵工学报 2011(08)

- [3].流体动力式强声源研究[J]. 国防科技大学学报 2008(03)

- [4].开口式行波热声发生器[J]. 科学通报 2011(08)

- [5].带螺旋式谐振腔的火箭强声发生器频响特性分析[J]. 科学技术与工程 2011(17)

- [6].强声发生器加压室频率响应特性研究[J]. 科学技术与工程 2013(04)

- [7].火箭强声发生器互辐射阻抗对远场声压的影响[J]. 四川兵工学报 2011(08)

- [8].一种脉冲控制的可变频率脉冲声发生器设计[J]. 电声技术 2010(04)

- [9].气动式声发生器电气系统动态特性分析[J]. 装备指挥技术学院学报 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/adb9e193b513cc5775b08937.html