# 银纳米粒子掺杂的扭曲向列液晶的电光特性研究

### 论文摘要

向列相液晶是一种重要的非线性光学材料,在液晶中掺入少量的杂质可以有效提高它的电光特性。近年来,纳米颗粒-液晶复合体系因其具有许多新奇的性质引起了研究人员们的极大兴趣。本论文研究了少量银纳米粒子掺杂的90°扭曲向列液晶在外电场作用下的电光特性。实验结果表明,在直流电场作用下,掺杂少量银纳米粒子可以有效降低扭曲向列液晶的开启电压和驱动电压。在交流电场作用下,随着掺杂浓度的增加,转变电压先减小后增大,最终观察到开启和驱动电压在交流电场下微弱降低的现象,说明存在一个最佳的掺杂浓度,使得扭曲向列液晶的电光特性得到最大的改善。经理论计算发现,掺杂银纳米粒子可以增强液晶-银纳米粒子复合材料的介电各向异性,并从样品的电容与直流电压关系实验中予以验证。这些发现可以应用于减小液晶器件的能量消耗上。对于电光响应特性,我们发现掺杂银纳米粒子的扭曲向列液晶的开启响应时间在直流和交流电场作用下都得到降低,但是,相同条件下,掺杂后样品的关闭响应时间却比未掺杂的样品要长。同时,我们还对在直流电场作用下,掺杂前后扭曲向列液晶的透过率随时间变化关系和电容随时间变化关系进行了研究,实验结果表明银纳米粒子的掺杂可以有效抑制分布在液晶中的离子电荷浓度,从而提高了样品直流电压的保持率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 纳米粒子掺杂液晶的电光特性研究进展

- 60 与碳纳米管掺杂液晶电光特性研究'>1.2.1 C60与碳纳米管掺杂液晶电光特性研究

- 1.2.2 铁电纳米粒子掺杂液晶电光特性研究

- 1.2.3 金属纳米粒子掺杂液晶电光特性研究

- 1.2.4 氧化物纳米粒子掺杂液晶电光特性研究

- 1.3 本论文的动机和目的

- 1.4 本论文的研究内容和结构

- 第2章 银纳米粒子掺杂的扭曲向列液晶的电场效应

- 2.1 引言

- 2.2 扭曲向列液晶的电场效应

- 2.2.1 转变电压

- 2.2.2 响应时间

- 2.2.3 电容特性

- 2.3 银纳米粒子掺杂对扭曲向列液晶电场效应的影响

- 2.4 本章小结

- 第3章 样品的制备与光学性质表征

- 3.1 引言

- 3.2 银纳米粒子掺杂的扭曲向列液晶盒的制备

- 3.2.1 银纳米粒子的制备

- 3.2.2 液晶盒的制作

- 3.2.3 材料的混合与注入

- 3.3 样品的光学性质表征

- 3.3.1 离散偶极近似

- 3.3.2 样品消光光谱

- 3.4 本章小结

- 第4章 银纳米粒子掺杂的扭曲向列液晶的电光特性实验研究

- 4.1 引言

- 4.2 直流电场作用下样品的电压与透过率关系

- 4.2.1 实验光路图

- 4.2.2 电压与透过率关系

- 4.2.3 液晶盒中的屏蔽效应

- 4.2.4 透过率随时间变化关系

- 4.3 交流电场作用下样品的电压与透过率关系

- 4.3.1 电压与透过率关系

- 4.3.2 不同浓度掺杂样品电压透过率关系

- 4.3.3 交流电频率对液晶电光特性影响

- 4.3.4 电压与透过率关系实验结果讨论

- 4.4 银纳米粒子掺杂的扭曲向列液晶的响应时间测量

- 4.4.1 响应时间定义

- 4.4.2 直流电场作用下的响应时间

- 4.4.3 交流电场作用下的响应时间

- 4.4.4 响应时间测量实验的分析与讨论

- 4.5 本章小结

- 第5章 银纳米粒子掺杂的扭曲向列液晶的电容特性研究

- 5.1 引言

- 5.2 扭曲向列液晶的电容性质

- 5.3 样品电容特性测量

- 5.3.1 电容与直流电压的关系

- 5.3.2 电容随时间的变化关系

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纤维素纳米晶手性向列液晶在颜色防伪中的应用[J]. 包装工程 2019(23)

- [2].带粗糙初始值向列型液晶流的适定性[J]. 数学年刊A辑(中文版) 2014(05)

- [3].向列型液晶中的非局域孤子[J]. 强激光与粒子束 2009(07)

- [4].可压缩向列型液晶流体的适定性[J]. 中国科学:数学 2015(04)

- [5].向列型热致液晶聚酰胺的结构表征[J]. 高分子材料科学与工程 2011(07)

- [6].带有真空的可压缩向列型液晶系统整体弱解的唯一性[J]. 云南师范大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [7].媒介速递[J]. 高科技与产业化 2016(03)

- [8].不可压缩向列型液晶系统Cauchy问题整体强解的存在性和大时间性质[J]. 中国科学:数学 2019(12)

- [9].向列型液晶盒的光电响应特性[J]. 物理实验 2011(09)

- [10].驱动电压对扭曲向列型液晶光学响应时间的影响分析[J]. 大学物理实验 2019(06)

- [11].京都大学发现铋硒化合物向列超导体[J]. 无机盐工业 2016(11)

- [12].基于扭曲向列液晶空间光调制器的矢量光生成[J]. 物理学报 2015(11)

- [13].温度调控下的含向列型液晶缺陷层的光子晶体的光学性质[J]. 苏州大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [14].当IPS遇到LED[J]. 个人电脑 2011(09)

- [15].液晶电光效应实验研究[J]. 九江学院学报 2008(03)

- [16].可压缩向列型液晶自由边界问题整体弱解的内正则性[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [17].无偏置交流电场下向列液晶中的耦合增益特性[J]. 光学学报 2009(12)

- [18].二维向列型液晶的I-N相变及纹影织构模拟[J]. 合成技术及应用 2016(02)

- [19].掺杂二色性染料扭曲向列液晶光程差测量研究[J]. 光学与光电技术 2016(04)

- [20].黑色毒蜂(八)[J]. 童话世界 2016(Z2)

- [21].纳米晶纤维素手性向列型液晶相结构的形成、调控及应用[J]. 化学进展 2015(07)

- [22].基于编组去向的车流组织任务重构[J]. 中国铁路 2014(09)

- [23].扭曲向列型液晶光阀旋光机理的等效模型[J]. 实验技术与管理 2008(01)

- [24].FeSe基超导单晶与薄膜研究新进展:自旋向列序、电子相分离及高临界参数[J]. 物理学报 2018(20)

- [25].基于动态期限相关法的股市价格泡沫实证检验[J]. 财经科学 2009(02)

- [26].弱磁场中向列相液晶的磁光效应[J]. 光学学报 2009(02)

- [27].残影不良分析及改善对策研究[J]. 液晶与显示 2015(04)

- [28].垂直向列型彩色滤光膜硅覆液晶微显示器的三维光学建模[J]. 物理学报 2015(14)

- [29].液晶电视基础知识(上)[J]. 家电检修技术 2013(04)

- [30].基于扭转向列型液晶的Stokes矢量测量[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ade2c0959874d08f1419fb86.html