# 等离子体助磁载TiO2光催化剂制备方法研究

### 论文摘要

悬浮体系纳米TiO2光催化剂具有比表面积大,催化活性高的特点而成为一种应用广泛的光催化剂,但存在着催化剂与催化体系的分离难题。为此,将TiO2负载在空心玻璃球、沸石、活性炭等载体上制备负载型光催化剂,而由于上述载体较小的比表面积,降低了TiO2的负载量和光催化活性。另一方面,TiO2的太阳光利用效率也限制了其在工业生产中的应用。纳米磁性颗粒因其具有较大的比表面积和良好的分离回收特性,将其作为光催化剂的载体可解决悬浮体系中纳米TiO2颗粒难以分离回收的困扰,较之其他载体,磁载TiO2光催化剂已成为新的研究热点。为了进一步提高TiO2光催化剂的光催化活性,拓宽其光谱响应范围,人们通过各种手段对TiO2光催化剂进行改性处理,取得了较大进展。其中等离子体技术在材料制备和改性中的应用,开辟了等离子体材料工艺的新领域。本文采用化学共沉法制备CoFe2O4磁粒子,用TiCl4水解法制备了CoFe2O4/TiOX复合粒子,在100℃烘干,350℃焙烧2小时,制备了负载牢固的核壳型CoFe2O4/TiO2光催化剂,在紫外光源照射下所制备的CoFe2O4/TiO2光催化剂显示出较高的甲基橙降解能力,利用外加磁场很容易将CoFe2O4/TiO2光催化剂和所处理的污水分离,并可循环使用。在解决了纳米TiO2颗粒分离回收难的问题基础上,为进一步拓宽光催化剂可见光谱响应范围、提高太阳光利用率,引入低温等离子体技术修饰CoFe2O4/TiOX制备了CoFe2O4/TiO2纳米复合光催化剂。运用振动样品磁强计（VSM）技术对样品磁性能进行研究,结果表明:等离子体修饰后的光催化材料仍具有较高的饱和磁化强度,在外加磁场作用下可实现催化剂在水中的分离与回收;并利用X射线衍射仪（XRD）、透射电镜（TEM）、扫描电镜（SEM）、紫外/可见分光光度计（UV-Vis）和傅里叶变换红外光谱仪（FTIR）对所制备样品的物理化学性能进行表征,分析结果表明:等离子体修饰后的复合材料有锐钛矿型TiO2存在;TEM谱图显示磁核CoFe2O4的平均粒径约为20nm,CoFe2O4/TiOX复合粒子的粒径约为30-40nm,TiO2包覆层的厚度为5-10nm。与纯TiO2相比等离子体修饰后CoFe2O4/TiO2样品对光的吸收拓展到整个紫外-可见区,扩大了光谱响应范围;制备出的光催化材料对甲基橙溶液降解的光催化活性评价研究表明:经等离子体修饰后CoFe2O4/TiO2纳米复合光催剂的光催化活性明显提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 2 光催化技术在环保领域中的应用'>1.1 TiO2光催化技术在环保领域中的应用

- 2 光催化材料在废水处理中的应用'>1.1.1 TiO2光催化材料在废水处理中的应用

- 1.1.2 空气净化

- 1.1.3 抗菌消毒

- 1.1.4 自清洁

- 2 性质、结构及光催化机理'>1.2 TiO2性质、结构及光催化机理

- 2 性质'>1.2.1 TiO2性质

- 2 结构'>1.2.2 TiO2结构

- 2 光催化氧化作用机理'>1.2.3 TiO2光催化氧化作用机理

- 2 光催化剂的研究进展'>1.3 磁载TiO2光催化剂的研究进展

- 1.4 等离子体技术在材料制备和改性中的应用

- 1.4.1 等离子体简介

- 2 光催化剂中的应用'>1.4.2 等离子体技术在TiO2光催化剂中的应用

- 1.5 论文的选题

- 1.5.1 选题来源

- 1.5.2 论文的内容与主要工作

- 2O4/TiO2 光催化剂实验'>2 化学合成磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂实验

- 2.1 试验流程

- 2O4 纳米磁性粒子'>2.2 化学共沉法制备CoFe2O4纳米磁性粒子

- 2O4/TiO2 光催化剂'>2.3 水解法制备磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂

- 2.4 样品表征方法

- 2O4/TiO2 光催化活性的评价方法'>2.5 CoFe2O4/TiO2光催化活性的评价方法

- 2O4/TiO2 光催化剂的性能'>3 磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂的性能

- 2O4 磁性能的影响'>3.1 PH 值对纳米磁粒子CoFe2O4磁性能的影响

- 2O4/TiO2 光催化剂光催化性能的因素'>3.2 影响磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂光催化性能的因素

- 2O4/TiO2 光催化剂活性的影响'>3.2.1 TiC14 的用量对磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂活性的影响

- 2O4/TiO2 光催化剂活性的影响'>3.2.2 负载次数对磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂活性的影响

- 3.2.3 催化剂用量对其光催化活性的影响

- 2O4/TiO2 光催化剂活性的影响'>3.2.4 焙烧温度对磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂活性的影响

- 2O4/TiO2 光催化剂的结构表征'>3.3 磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂的结构表征

- 2O4/TiO2 光催化剂的XRD 分析结果'>3.3.1 磁载CoFe2O4/TiO2 光催化剂的XRD 分析结果

- 2O4/TiO2 光催化剂的TEM 分析结果'>3.3.2 磁载CoFe2O4/TiO2 光催化剂的TEM 分析结果

- 2O4/TiO2 光催化剂的磁性能'>3.4 磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂的磁性能

- 3.5 本章小结

- 4 等离子体修饰实验

- 4.1 等离子体修饰实验

- 2 光催化剂制备'>4.1.1 核壳型磁载TiO2光催化剂制备

- 4.1.2 等离子体修饰实验

- 4.1.3 等离子体修饰实验流程图

- 4.2 样品表征

- 4.3 光催化活性的评价

- 2O4/TiO2 光催化剂的性能及表征'>5 等离子体修饰前后磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂的性能及表征

- 5.1 等离子体不同修饰条件下样品的光催化活性

- 5.1.1 不同放电时间对光催化活性的影响

- 5.1.2 等离子体不同放电功率对光催化活性的影响

- 2O4/TiO2 光催化剂的表征'>5.2 等离子体修饰磁载CoFe2O4/TiO2光催化剂的表征

- 5.2.1 等离子体修饰前后样品磁性能的分析

- 5.2.1 等离子体修饰前后样品XRD 分析

- 5.2.2 等离子体修饰前后样品UV-Vis 分析

- 5.2.3 等离子体修饰前后样品IR 分析

- 5.2.4 等离子体修饰前后样品SEM 检测

- 5.2.5 等离子体修饰后样品TEM 图谱

- 5.3 等离子体放电机理初探

- 5.4 本章小结

- 6 结果讨论与展望

- 6.1 结果讨论

- 6.2 本论文的展望及进一步研究建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b0ee1cae3dc3209bb2778d17.html