# 上隅角瓦斯吹散液压风机的研究

### 论文摘要

矿井瓦斯是煤矿严重自然灾害的重要根源，不仅能摧毁矿井设施，破坏矿井通风系统，而且还能造成人员窒息，煤流埋人，甚至可能引起瓦斯爆炸和火灾事故。在我国煤矿的重大灾害事故中70％以上是瓦斯事故，因此瓦斯灾害防治不论是过去还是将来一直是煤矿安全工作的重点。随着科学技术的飞速发展，各煤矿都投入了大量的人力和物力防治瓦斯事故的发生。由于上隅角地理位置特殊，一部分瓦斯难以随主风流流走，积聚在上隅角区域，给矿井的安全生产带来了极大的隐患。现有的一些上隅角瓦斯处理措施和设备虽然起到了一定的作用，但是也存在明显的不足，主要表现为以下几种情况：①对上隅角积聚瓦斯的排放还没有实现自动化，人为因素太多。②效率不高。由于位置的狭窄，大型设备无法安装。现有的小型设备虽然能起到一定的作用，但效率很低。③有的设备本身带有电气部分，工作时存在安全隐患。④设备笨重移动困难。在工作过程中，工作面是不断的移动的，上隅角的位置也在发生变化，因此设备必须随之移动。由于设备笨重，移动起来费时、费力。针对现有设备存在的不足之处，课题提出了研制上隅角瓦斯吹散液压风机，用以解决目前上隅角存在的问题。该液压风机由液压支架高压乳化液做为动力源，以PLC为控制系统，实现了自动检测瓦斯浓度和吹散积聚瓦斯的功能。课题对上隅角瓦斯积聚机理及其风流作用下的运移规律做了分析，找到瓦斯运移的边界条件和风机作用下风流流动规律，为液压风机在上隅角的使用奠定了理论基础。课题针对瓦斯自动排放这一目标，结合了传统的液压设计理论、现代控制理论及先进的PLC控制技术，开发研制了新型的自动瓦斯吹散液压风机系统。该液压风机由液压控制系统和电控系统组成，实现了液压风机自动检测和吹散瓦斯的功能。该设备自动化程度高，并能提供较大范围的风量，以适应不同瓦斯浓度的矿井和上隅角瓦斯积聚状况。液压风机采用分离式，工作部分和控制部分分离，使用时工作部分可以悬挂在液压支架上，能随着液压支架移动，大大节省了时间，提高了工作效率。为了得到可靠的使用效果，课题利用先进的计算机软件—Fluent进行了上隅角瓦斯积聚模拟仿真，仿真结果表明无风机时的巷道通风能在上隅角形成涡流，为风机的使用提供了有力的依据。通过比较风机使用前后的仿真结果，证明液压风机的使用能够改变上隅角的风流状况，减小涡流区域，起到吹散积聚瓦斯的作用。叶轮是风机重要组成部分，其性能的好坏直接影响液压风机的作用效果。为此论文从理论方面对液压风机的叶轮做了设计分析，指出液压风机采用的是斜流风机作为工作部件，其叶轮的设计理论不同于离心式和轴流式风机叶轮的设计，可以拓展二者的设计理论用于该设备的风机叶轮的设计。论文还对液压风机的试验性能做了理论分析，为同类工况下风机性能的测试提供了便捷可行的方法。最后通过现场工业性试验，验证了液压风机使用的可行性，为其进一步研究提供了理论和实践依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 概论

- 1.1 课题提出的背景

- 1.2 国内外研究动态

- 1.2.1 国外上隅角瓦斯积聚治理状况

- 1.2.2 我国上隅角瓦斯处理现状

- 1.3 现有上隅角瓦斯处理设施存在的问题

- 1.4 本课题研究的目的和意义

- 1.5 本文研究的主要内容

- 1.6 本章小结

- 第二章 液压风机吹散瓦斯原理

- 2.1 采煤工作面上隅角瓦斯积聚成因

- 2.2 影响上隅角瓦斯涌出的因素

- 2.2.1 工作面风流方向

- 2.2.2 煤层倾角

- 2.2.3 放炮采煤工序的影响

- 2.2.4 放顶煤

- 2.2.5 采空区瓦斯对上隅角瓦斯积聚的影响

- 2.3 上隅角边界瓦斯分布规律

- 2.4 液压风机工作条件下上隅角瓦斯运移动力学模型

- 2.4.1 液压风机的布置方式

- 2.4.2 工作面风流变化规律

- 2.4.3 上隅角积聚区瓦斯运移动力学方程

- 2.4.4 上隅角积聚区瓦斯运移规律的数值分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 上隅角瓦斯吹散模拟仿真

- 3.1 Fluent软件简介

- 3.1.1 Fluent程序的结构介绍

- 3.1.2 可以求解的问题

- 3.1.3 Fluent的求解方法

- 3.1.4 程序求解问题的步骤

- 3.2 上隅角风流模拟仿真

- 3.2.1 边界条件设置

- 3.2.2 模拟结果及分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 液压风机控制系统设计

- 4.1 液压风机装置组成及工作原理

- 4.2 液压风机液压控制系统设计

- 4.2.1 系统方案的确定

- 4.2.2 液压系统设计

- 4.3 液压风机电控系统设计

- 4.3.1 电控制系统的组成

- 4.3.2 控制系统程序流程设计

- 4.4 本章小结

- 第五章 液压风机叶轮设计理论

- 5.1 液压风机叶轮设计理论

- 5.1.1 离心式设计理论

- 5.1.2 轴流式设计理论

- 5.2 风机流面理论及计算方法

- 5.2.1 风机流面理论

- 5.2.2 计算方法简介

- 5.3 计算步骤

- 5.3.1 所需输入的参数

- 5.3.2 计算步骤

- 5.4 本章小结

- 第六章 液压风机性能试验

- 6.1 实验室性能试验

- 6.1.1 试验和计算原理

- 6.1.2 试验方法

- 6.1.3 试验修正方法

- 6.1.4 风机正常工作时流量计算

- 6.2 实验室试验结论

- 6.3 工业试验

- 6.4 试验结论

- 6.5 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 主要结论

- 7.2 进一步工作与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目

### 相关论文文献

- [1].超大直径钻孔治理上隅角瓦斯技术研究[J]. 煤炭技术 2020(07)

- [2].采煤工作面上隅角瓦斯积聚影响因素灰色关联分析[J]. 能源与环保 2020(08)

- [3].超大直径钻孔“以孔代巷”治理上隅角瓦斯技术[J]. 山西焦煤科技 2019(08)

- [4].回采工作面上隅角瓦斯治理措施研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2017(11)

- [5].煤层群开采工作面上隅角瓦斯治理[J]. 现代矿业 2014(07)

- [6].综采工作面上隅角瓦斯治理研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2013(12)

- [7].突出管理矿井上隅角瓦斯综合防治研究[J]. 能源与节能 2020(03)

- [8].顶板周期来压对上隅角瓦斯积聚的影响[J]. 陕西煤炭 2020(03)

- [9].复杂地质条件工作面上隅角瓦斯综合防治技术研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(22)

- [10].综采面上隅角瓦斯浓度超限原因分析及防治[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(03)

- [11].上隅角瓦斯移动式抽采技术研究[J]. 煤炭科技 2019(02)

- [12].腾晖煤矿风机治理上隅角瓦斯技术研究[J]. 煤炭技术 2019(06)

- [13].大直径钻孔代替横贯埋管抽采上隅角瓦斯浅析[J]. 山东煤炭科技 2019(11)

- [14].不同抽采方法对上隅角瓦斯浓度影响试验研究[J]. 山东煤炭科技 2017(11)

- [15].综采面上隅角瓦斯积聚原因分析及防治措施[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(20)

- [16].移动式负压系统提高采面上隅角瓦斯治理效果[J]. 山东煤炭科技 2016(12)

- [17].浅谈综采工作面上隅角瓦斯治理[J]. 采矿技术 2017(04)

- [18].浅谈采煤工作面上隅角瓦斯治理对策[J]. 科技与企业 2014(07)

- [19].一号煤矿上隅角瓦斯防治技术[J]. 内蒙古煤炭经济 2013(03)

- [20].上隅角瓦斯浓度变化的原因及实证分析[J]. 矿业安全与环保 2013(04)

- [21].基于最小二乘法的上隅角瓦斯浓度变化规律分析[J]. 洁净煤技术 2013(05)

- [22].上隅角瓦斯积聚问题探究[J]. 煤炭技术 2009(02)

- [23].回采工作面上隅角瓦斯治理的实践[J]. 煤炭技术 2009(05)

- [24].采煤工作面上隅角瓦斯治理[J]. 煤炭技术 2009(06)

- [25].回采工作面上隅角瓦斯治理[J]. 煤炭科技 2009(03)

- [26].上隅角瓦斯治理研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2009(10)

- [27].高位定向钻孔在上隅角瓦斯治理中的应用研究[J]. 水力采煤与管道运输 2019(04)

- [28].综采工作面穿壁抽采技术在上隅角瓦斯治理中的应用[J]. 能源与节能 2020(09)

- [29].冯家塔1406工作面上隅角瓦斯异常防治研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(17)

- [30].探析U型通风采煤工作面上隅角瓦斯治理对策[J]. 能源与节能 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b1e34c295c6cc69e8be2abc0.html