# Graphene-TiO2复合催化剂的制备及其光催化性能研究

### 论文摘要

光催化作为一种高级氧化技术,在环境污染控制领域引起了广泛关注。二氧化钛催化剂具有活性高、化学稳定、耐光腐蚀、价廉无毒等优点,被公认为最具前景的光催化材料。但是,TiO2光能利用率低限制了其实际应用。本文设计并制备了graphene-Ti02复合催化剂,借助graphene与TiO2形成的复合结构增强了光催化材料的光能利用效率,推动了TiO2复合催化剂向实用化发展。主要研究内容如下：以石墨氧化物和钛酸四丁酯为原料,首先在160℃温度下水热反应14小时合成初级产物,然后以氩气为保护气在600℃煅烧2小时合成了graphene-TiO2复合光催化剂。用透射电镜观察样品形貌,发现TiO2呈纳米颗粒状附着在薄膜状的石墨烯表面分析,X射线衍射分析结果表明TiO2为锐钛矿晶型,拉曼光谱及X射线电子能谱分析结果显示样品主要成分为TiO2和grapheneo以亚甲基蓝为目标物,graphene-TiO2的光催化降解能力是纳米TiO2颗粒的1.2倍,并显示了较好的稳定性。空穴在降解过程中起主要作用,碱性溶液更利于催化剂对亚甲基蓝的降解。为了进一步提高graphene-TiO2复合催化剂的光催化能力,用溶胶-凝胶法制备了具有反蛋白石结构的TiO2光子晶体,然后用电化学还原法制备石墨烯薄膜并负载在光子晶体上,得到graphene-TiO2反蛋白石结构的光子晶体光催化剂。该催化剂中的TiO2以锐钛矿形式存在,孔径约为185nm。以亚甲基蓝为目标物进行光催化反应,graphene-TiO2光子晶体光催化剂的光催化反应动力学常数是非光子晶体结构graphene-TiO2的1.8倍。光了晶体的禁带散射效应和慢光效应是产生较高光催化性能的原因。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 国内外相关领域研究进展

- 2光催化技术'>1.1 TiO2光催化技术

- 1.1.1 光催化技术概述

- 2光催化原理'>1.1.2 TiO2光催化原理

- 2光催化剂的制备方法'>1.1.3 TiO2光催化剂的制备方法

- 2光催化剂的应用'>1.1.4 TiO2光催化剂的应用

- 1.1.5 提高光催化活性的途径

- 1.2 石墨烯概述

- 1.2.1 碳材料概述

- 1.2.2 石墨烯概述

- 1.2.3 石墨烯的性质

- 1.2.4 石墨烯的制备方法

- 1.2.5 石墨烯的应用

- 1.3 光子晶体

- 1.3.1 光子晶体概述

- 1.3.2 光子晶体特征

- 1.3.3 光子晶体的制备方法

- 1.3.4 光子晶体的应用

- 1.4 研究目的、内容及意义

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 研究意义

- 2 粉体催化剂的制备及其光催化性能'>2 Graphene-TiO2粉体催化剂的制备及其光催化性能

- 2.1 实验材料与仪器

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 表征方法

- 2.2.1 透射电镜分析

- 2.2.2 X射线衍射分析

- 2.2.3 拉曼光谱分析

- 2.2.4 X射线光电子能谱分析

- 2.3 光催化反应实验

- 2.3.1 目标物的选择

- 2.3.2 光催化活性测试

- 2.4 催化剂的制备

- 2.4.1 石墨氧化物的制备

- 2催化剂的制备'>2.4.2 graphene-TiO2催化剂的制备

- 2催化剂的制备'>2.4.3 TiO2催化剂的制备

- 2.4.4 石墨烯的制备

- 2.5 表征结果与讨论

- 2.5.1 拉曼光谱表征结果与讨论

- 2.5.2 透射电镜表征结果与讨论

- 2.5.3 X射线衍射表征结果与讨论

- 2.5.4 X射线光电子能谱表征结果与讨论

- 2.6 光催化结果与讨论

- 2光催化活性基团研究'>2.6.1 graphene-TiO2光催化活性基团研究

- 2与TiO2光催化性能比较'>2.6.2 graphene-TiO2与TiO2光催化性能比较

- 2重复试验分析'>2.6.3 graphene-TiO2重复试验分析

- 2光催化性能的影响'>2.6.4 pH值对graphene-TiO2光催化性能的影响

- 2.7 本章小结

- 2光子晶体催化剂的制备与光催化性能'>3 Graphene-TiO2光子晶体催化剂的制备与光催化性能

- 3.1 实验材料与实验仪器

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 表征方法

- 3.2.1 扫描电镜分析

- 3.2.2 X射线衍射分析

- 3.2.3 拉曼光谱分析

- 3.3 光催化反应实验

- 3.3.1 目标物的选择

- 3.3.2 光催化活性测试

- 2光子晶体复合催化剂的制备'>3.4 graphene-TiO2光子晶体复合催化剂的制备

- 3.4.1 聚苯乙烯微球模板的制备

- 2反蛋白石光子晶体的制备'>3.4.2 TiO2反蛋白石光子晶体的制备

- 3.4.3 石墨烯的制备

- 3.5 表征结果与讨论

- 3.5.1 扫描电镜表征结果与讨论

- 3.5.2 拉曼光谱表征结果与讨论

- 3.5.3 X射线衍射表征结果与讨论

- 3.6 光催化结果与讨论

- 3.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浇铸尼龙新型有机复合催化剂的制备方法[J]. 化工管理 2020(08)

- [2].磷钨酸/凹凸棒石复合催化剂光催化降解苯[J]. 环境科学与技术 2017(S1)

- [3].TiO_2/pg-C_3N_4复合催化剂的制备及光催化性能[J]. 中国环境科学 2019(12)

- [4].t-ZrO_2/SAPO-34质量比对t-ZrO_2/SAPO-34复合催化剂物化性质及其甲醇制烯烃催化性能的影响[J]. 石油学报(石油加工) 2019(01)

- [5].镍基复合催化剂的制备及其在生物质气化气体净化中的应用[J]. 功能材料 2019(04)

- [6].凹凸棒石基复合催化剂的制备及研究进展[J]. 化工时刊 2016(06)

- [7].一种煤直接液化复合催化剂的研究[J]. 煤炭转化 2011(03)

- [8].一种煤直接液化复合催化剂的研究[J]. 煤炭转化 2011(04)

- [9].钴锰掺镝复合催化剂的制备与性能研究[J]. 化学世界 2010(10)

- [10].ZnO-TiO_2-SiO_2复合催化剂作用下碳酸二甲酯的合成[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [11].复合催化剂MoO_3-MgO/ZrO_2催化水解氟利昂[J]. 应用化工 2020(04)

- [12].新型纳米复合催化剂的研究进展[J]. 真空 2015(06)

- [13].钛锑复合催化剂聚酯切片的结晶性及可纺性[J]. 合成纤维工业 2010(05)

- [14].复合催化剂催化重质松节油合成异长叶烯反应的研究[J]. 广西师范学院学报(自然科学版) 2009(04)

- [15].Ag_3PO_4/Bi_2Fe_4O_9复合催化剂的制备及其光催化性能[J]. 材料科学与工程学报 2017(03)

- [16].二氧化钛/碳纳米管复合催化剂的制备及生物法-光催化处理酒精废水研究[J]. 宿州学院学报 2015(12)

- [17].磁性AgBr/Ag_3PO_4/ZnFe_2O_4复合催化剂的制备及光催化性能（英文）[J]. 物理化学学报 2016(08)

- [18].复合催化剂催化合成对羟基苯甲酸正丁酯[J]. 科学技术与工程 2011(20)

- [19].掺铕钴基复合催化剂的制备与性能[J]. 机械工程材料 2008(12)

- [20].热处理温度对TiO_2/凹凸棒石粘土复合催化剂性能的影响[J]. 材料热处理学报 2008(02)

- [21].硼钛基复合催化剂在合成龙脑生产中的应用[J]. 生物质化学工程 2010(03)

- [22].粉煤灰微珠负载碘氧化铋复合催化剂的光催化性能[J]. 化工环保 2018(06)

- [23].高效分解水制氢新型复合催化剂[J]. 石油炼制与化工 2017(01)

- [24].分子筛复合催化剂催化合成乙酸正丁酯[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [25].粘土矿物负载型复合催化剂的研究进展[J]. 材料导报 2011(13)

- [26].纳米二氧化钛/碳纳米管复合催化剂光催化性能及碳纳米管组分的作用[J]. 化学学报 2010(14)

- [27].类石墨相氮化碳复合催化剂[J]. 广东化工 2017(21)

- [28].磷钨酸/二氧化钛/凹凸棒石复合催化剂光催化降解气相苯[J]. 能源环境保护 2016(03)

- [29].新型复合催化剂实现氨的低温合成[J]. 中国石油和化工 2016(10)

- [30].中国昆仑工程公司开发出聚对苯二甲酸丙二醇酯制备新方法[J]. 橡塑技术与装备 2015(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b2fd9710d65bd007321656a0.html