# 地铁列车火灾条件下人员安全疏散预案研究

### 论文摘要

地铁是现代化的城市轨道交通工具之一,地铁列车内人员众多,一旦发生火灾,就有可能造成重大的人员伤亡,还可能发生群死群伤事故。因此,开展地铁列车火灾条件下人员安全疏散的研究,提出地铁列车人员安全疏散预案和有效的技术措施,可有效预防和减少火灾时的人员伤亡,最大限度地保证人员的生命安全。故本文对地铁列车火灾条件下人员安全疏散预案的研究具有一定的实际意义。本文以成都地铁1号线列车为研究对象,采用实地调研、理论分析和数值模拟相结合的研究方法,对地铁列车的人员安全疏散进行了分析研究。本文首先分析了地铁火灾原因和火灾危害性,介绍了人员安全疏散技术的研究现状：然后对成都地铁做了介绍,接着运用数值模拟计算软件Pathfinder、BuildingExodus对地铁列车正常情况、1号车厢发生火灾、2号车厢发生火灾和3号车厢发生火灾等4种情况下的人员疏散情况分别进行了模拟计算和分析,并对数值模拟计算结果做了对比分析；最后提出了地铁火灾的预防措施,结合数值模拟计算结果并参考相关文献,提出了地铁列车在区间隧道和车站发生火灾时的人员疏散预案,并提出了一些预防措施和技术措施来保证地铁人员的生命安全。运用软件Pathfinder、BuildingExodus进行数值模拟计算时存在一定的差距,但计算结果基本接近,表明人员疏散模拟计算结果合理可信。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 本文研究背景

- 1.3 地铁人员疏散国内外研究现状

- 1.3.1 国外研究现状

- 1.3.2 国内研究现状

- 1.4 本文研究内容和研究意义

- 1.4.1 本文研究内容

- 1.4.2 本文研究意义

- 1.5 本文研究方法和技术路线

- 1.5.1 本文研究方法

- 1.5.2 本文技术路线

- 第2章 地铁火灾分析

- 2.1 地铁火灾事故统计

- 2.2 地铁火灾危险性和危害性分析

- 2.3 地铁火灾原因分析

- 第3章 人员安全疏散基础理论研究

- 3.1 人员安全疏散介绍

- 3.1.1 安全疏散的概念和原则

- 3.1.2 人员安全疏散的判断标准

- 3.1.3 人员安全疏散准则

- 3.2 影响人员安全疏散的主要因素分析

- 3.3 地铁人员疏散的相关规范设计要求

- 3.4 人员疏散数值模拟计算模型介绍

- 第4章 人员疏散模拟计算模型建立

- 4.1 成都地铁简介

- 4.1.1 成都地铁1号线简介

- 4.1.2 成都地铁1号线列车简介

- 4.2 地铁列车人员疏散模型建立

- 4.2.1 疏散场景设定

- 4.2.2 Pathfinder疏散模型建立

- 4.2.3 BuildingExodus疏散模型建立

- 第5章 人员疏散模拟计算结果分析

- 5.1 Pathfinder疏散模型计算结果分析

- 5.2 BuildingExodus疏散模型计算结果分析

- 5.3 计算结果小结

- 第6章 地铁火灾预防和人员疏散预案分析研究

- 6.1 地铁火灾预防

- 6.2 地铁火灾人员疏散预案分析

- 6.2.1 地铁人员的总疏散时间分析

- 6.2.2 地铁火灾人员疏散预案

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].常温和火灾条件下钢梁的极限抗剪强度研究[J]. 消防科学与技术 2019(06)

- [2].不同火灾条件下钢筋混凝土柱有限元分析[J]. 建筑科学 2012(07)

- [3].基于共轭传热的火灾条件下复合材料储氢瓶的传热行为[J]. 燃烧科学与技术 2020(01)

- [4].不同火灾条件下隧道应急照明地面照度实验研究[J]. 消防技术与产品信息 2018(09)

- [5].自然火灾条件下约束钢梁可靠性分析[J]. 武汉大学学报(工学版) 2012(01)

- [6].火灾条件下固定顶油罐罐体形变量测量方法研究[J]. 消防技术与产品信息 2018(01)

- [7].奥运柔道馆火灾条件下人员疏散模拟分析[J]. 消防科学与技术 2008(10)

- [8].火灾条件下钢筋混凝土结构性能变化及计算方法[J]. 河南建材 2013(05)

- [9].火灾条件下钢筋混凝土结构性能变化及计算方法[J]. 中国建筑金属结构 2013(14)

- [10].轨道交通地下深埋车站人员疏散的模拟计算分析[J]. 建筑与文化 2016(11)

- [11].火灾条件下拱顶油罐弱连接结构的失效分析[J]. 化工学报 2020(07)

- [12].阻挡火灾蔓延(上)[J]. 消防技术与产品信息 2015(10)

- [13].含大理石废料混凝土火灾后的力学性能[J]. 消防科学与技术 2019(05)

- [14].某医药厂房火灾条件下人员疏散模拟分析[J]. 消防技术与产品信息 2009(03)

- [15].防火涂料对交联聚乙烯绝缘电缆受热时绝缘失效的影响研究[J]. 绝缘材料 2011(06)

- [16].速生桉林火灾与救治[J]. 农家之友(理论版) 2008(04)

- [17].能见度对个体疏散速度及路径选择的影响研究[J]. 中国安全生产科学技术 2017(07)

- [18].浅议钢结构的防火设计[J]. 煤炭工程 2009(07)

- [19].火灾条件下引信传爆序列的热响应数值计算[J]. 兵工学报 2016(S2)

- [20].水平巷道火灾时烟气逆流临界风速的研究[J]. 中国煤炭 2013(07)

- [21].火灾条件下弹药包装燃烧风险实验研究[J]. 包装工程 2011(03)

- [22].使用锥形量热仪数据预测火灾危险性[J]. 科技信息 2012(12)

- [23].火灾条件下混凝土箱梁梁端预应力衰变规律[J]. 建筑科学与工程学报 2016(03)

- [24].钢结构火灾下热一结构耦合分析研究[J]. 低温建筑技术 2010(12)

- [25].火灾条件下落叶松木材抗弯性能研究[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [26].图书馆安全疏散数值分析[J]. 消防科学与技术 2011(09)

- [27].不均匀防火涂层对火灾条件下某简支钢梁温升和变形特性的影响[J]. 火灾科学 2008(04)

- [28].火灾条件下水喷淋对相邻储罐热辐射防护的模拟研究[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [29].某大型生态园人员疏散消防安全分析[J]. 消防科学与技术 2016(06)

- [30].钢结构压弯构件在标准升温曲线下的抗火分析[J]. 居业 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b53c03902a80eb124ddb2376.html