# 10kV配电线路故障的防范措施李冰

（国网葫芦岛供电公司辽宁葫芦岛125000）

摘要：对于电力系统而言，配电线路是电能进行输送的载体和通道，10kV配电线路作为配电网的重要环节，是电力系统中不可缺少的组成部分，其在保证供电能力方面发挥着作用的巨大。基于此，本文就10kV配电线路故障的防范措施进行深入探讨，以期为提高10kV配电线路的运行效率贡献微薄力量。

关键词：10kV配电线路；故障；防范措施

1.10kV配电线路的故障类型

1.1接触故障

在配电线路的设置中，接地电子未进行有效的控制，进而导致接地导线出现过大的电阻；而在线路的运行中，基于高温、氧化等因素，导致接头出现不同程度的烧断。在设备与引线之间，由于接触性不良，造成接触处形成较大电阻，进而出现引线被烧断。对于保护设备的安装，如果安装不正确或安装方法不当，就容易造成相关设备出现损坏。从实际来看，造成接触故障的因素是多方面的，其中配电线路环境未能全面而有效的测算与估计是主要原因；不同的季节变化，未能进行正确的预测。与此同时，整定保护定值时，变压器出现偏运行现象，进而导致绝缘出现温度升高或下降的情形。

1.2超负荷故障

在10kV配电线路实际运行的时候，由于长时间受到电流量的冲击与影响，使得线路的安全性受到了威胁。如果经过线路的电流远远超过了配电线路能够承受的安全范围，势必会损坏整个线路。一旦经过线路的电流量超出了配电线路自身的承受力，就会导致线路出现电流过载的问题，进而出现一系列超负荷的故障与问题。除此之外，一旦经过线路的电流量过大，就会在一定程度上提高线路的温度，最终就会发生火灾事故与其它严重影响电网安全运行的安全事故。

1.3短路故障

对于10kV配电线路来说，线路短路故障是其众多故障中最常见和危害性最高的故障。如果配电线路出现了短路故障，就会将配电线路中的电流大大增加，进而在一定程度上损坏配电线路中的其它部件，最终使得整个配电线路出现连贯性的故障和问题，相关工作人员如果不能及时地发现配电线路故障并且对其加以解决，就会进一步扩大配电线路的故障，最终给整个电网的安全运行造成十分严重的后果。而10kV配电线路之所以会出现短路故障，其主要原因是线路的绝缘层出现了脱落现象以及电位导体出现了短接问题。对于不同的线路而言，都会受到绝缘层的保护作用。因此，10kV配电线路的绝缘层一旦出现了老化以及脱落等问题，势必会逐渐降低或者丧失绝缘层的绝缘效果，进而不能有效地保护配电线路的正常运行，最终导致整个配电线路出现短路问题。

1.4接地故障

在10kV配电线路运行的过程中，最为常见的故障就是接地故障，而出现该种现象的主要原因则是因为配电线路发生断裂之后，线路落到地面上或者是横搭在地面上，从而造成接地故障的出现，如图1所示。在配电线路安装的过程中，安装人员如果没有将导线固定好，就很容易使得线路受到外力的影响，从而发生接地故障的问题。同时，在配电线路安装的过程中，不可避免的会穿越树木或者是建筑物。在树木以及建筑的阻挡影响之下，不进行必要合适的清理，一旦进行接触或者碰撞，就会直接产生接地故障。一旦发生接地故障，变电站母站会直接出现问题，最主要的是电流过大。如果不对其进行及时的停电维修，就会对供电设备进行损坏，烧毁电压互感器，造成严重的断电事故发生；同时配电线路接地故障的发生，也会在配电线路的周围产生大量的电压，为人们的人身安全带来威胁。因此，当配电线路发生接地故障时，运行维护人员必须要立即进行停电维修，减少经济的损失。

图1配电线路接地故障示意图

2.10kV配电线路故障的防范措施

2.1提升配网建设效率和质量

作为电网建设的重要组成部分，10kV配电线路不仅与电力系统的正常运行有着密切联系，还对社会各个行业的有序运行息息相关。所以，我们必须要采取合理措施，有效提高配网建设的质量和效率，引入先进的施工工艺和施工技术，为确保电力配网的合理性与科学性打下坚实基础。这就要求电力企业有关部门及其职工在日常工作过程中，加大使用绝缘导线的宣传力度，并予以严格落实，有效提升线路的绝缘质量。

2.2优化配电装备

对于10kV配电线路而言，配电装配起着电能控制与计量的作用。在配电装置的布置中，为了检修的方便，需要满足实际的电力系统需求。同时，配电装置的选择也很重要，强调最高回路电压小于自高电压。例如，对于一些熔断器的保护装置，只需要进行热稳定验算，无需进行动稳定验算。同时，在抗震性能的设计中，需要严格按照国家的相关标准执行。并且，在优化配电装置的过程中，需要充分考虑外界因素，如考虑最大风速，以控制配电装备的安装高度，确保设备安装的稳定性。

2.3采取合理的防范措施，尽可能避免外力破坏

第一，在施工道路附近电线杆上涂刷醒目的反光漆标语，并配合使用相应的反光标志管，吸引过往行人的注意，以免出现因车辆赔账电线杆塔导致线路破坏情况的出现；第二，在极易遭到车辆碰撞的电线杆塔防止混凝土墩，并涂上醒目的反光漆，以便引起过往司机的注意；第三，加大宣传力度，通过散发或者张贴宣传单、涂刷电力标语、加强线路杆塔保护、埋设地电缆标志牌及警告牌等措施，向广大群众普及电力知识；第四，加大对配电线路巡视工作的力度，对配电线路附近危险树木的生产情况予以及时了解，并进行定时的清理和修整，并予以详细的计量，为保证配电线路通道符合标准要求；第五，建立健全固定的联系体制，加大各个单位的沟通和交流，对影响交通的电线杆塔采取强制性的迁移措施，具有较大迁移难度的应采取相应的保护措施。

2.4对线路进行严格的巡视和监督制度

要及时发现10kV配电线路中的故障并进行处理，就必须建立严格的线路巡视和监督制度，对线路的巡视要有针对性和计划性，在巡视和监督的过程中，要仔细排查线路故障，一旦发现故障要立即进行上报。对于相关的设备要进行定期检修和试验，排查问题。及时清扫配电变压器和绝缘子，定期对避雷器和变压器进行耐压试验、电阻试验。严格管理配电变压器的高低压侧熔丝。建立完善的巡视和监督制度，保障能够对10kV配电线路进行全面的、定时的巡视和监督，提高相关责任人的责任意识。

3.结束语

综上所述，10kV配电线路网作为电力系统中和用户直接相连的重要环节，为确保电源的稳定供应，我们应加强重视10kV配网管理，在实践中不断总结经验和教训，及时排除安全隐患和各种缺陷问题，做好配电线路的养护维修工作，采取有针对性的措施防范各种常见故障的发生，将事故消灭在萌芽阶段，提高线路供电可靠性，确保电网的安全、经济和可靠、稳定运行，使其更好地满足社会经济发展及人民群众日常生产生活的需要。

参考文献：

[1]王辉强.架空10kV配电线路故障原因分析及防范措施[J].中国高新技术企业，2010（33）：102-104.

[2]张军.浅谈10kV配电线路运行故障的防范措施[J].企业技术开发，2013（20）：85-86.

[3]姚志雄.论10kV配电线路故障原因及防范措施[J].科技与企业，2013（19）：294.

作者简介：

李冰（1982.11-），男，辽宁葫芦岛人，毕业院校：沈阳工程学院，本科学历，单位：国网葫芦岛供电公司，研究方向：电气工程及其自动化，邮编：125000。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b680a21b4056beba8c914439.html