# 基于DSP的同步碎石封层设备控制系统研究

### 论文摘要

同步碎石封层技术是将碎石和粘结材料(改性沥青或乳化沥青)同步铺洒(撒)在路面上,通过及时碾压和通车自然碾压形成单层沥青碎石磨耗层。同步碎石封层设备是实现同步碎石封层技术的核心。本文综合分析了国内外同步碎石封层设备的研究现状、发展趋势及先进技术,根据同步碎石封层设备的施工要求、结构特点和作业环境,确定了同步碎石封层设备控制系统的具体功能和组成,分析了洒布量控制原理,提出了以DSP TMS320LF2407为控制核心的控制系统组成方案。采用模块化设计完成硬件电路,如测速电路、测温电路、PWM波输出电路等;制定了符合设备工作要求的软件系统控制策略,建立了转速调节的数字PID模型;设计逻辑转换矩阵解决了系统工作时复杂的逻辑转换问题。在CCS软件开发环境下,采用C语言与汇编语言混合编程并调试通过。建立了控制系统的数学模型,分析了控制系统的特性,通过MATLAB仿真对PID参数进行了整定,从而改善了控制系统的稳定性,使控制器可以满足系统对控制精度的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 同步碎石封层技术简介

- 1.2 同步碎石封层技术国内外现状

- 1.2.1 国外现状

- 1.2.2 国内现状

- 1.3 课题的提出

- 1.4 论文研究的主要内容

- 第二章 控制系统方案设计

- 2.1 控制系统的基本功能

- 2.2 控制系统的基本组成

- 2.2.1 微控制器

- 2.2.2 输入模块

- 2.2.3 输出模块

- 2.3 洒布控制算法设计

- 2.3.1 洒布控制原理

- 2.3.2 数字PID 算法

- 第三章 控制系统硬件电路设计

- 3.1 微控制器选择及其功能简介

- 3.1.1 微控制器的选择

- 3.1.2 TMS320LF2407A 功能简介

- 3.2 控制器输入模块设计

- 3.2.1 开关量输入模块设计

- 3.2.2 速度信号输入模块设计

- 3.2.3 温度信号输入模块设计

- 3.3 输出模块设计

- 3.3.1 PWM 输出模块设计

- 3.3.2 开关量输出模块设计

- 3.4 其它模块设计

- 3.4.1 电源模块设计

- 3.4.2 系统复位电路模块设计

- 3.4.3 时钟电路模块设计

- 3.4.4 存储器接口电路模块设计

- 3.4.5 仿真器接口电路模块设计

- 第四章 控制系统软件设计

- 4.1 DSP 软件开发工具CCS2.0 简介

- 4.2 系统软件设计

- 4.2.1 主程序模块设计

- 4.2.2 作业流程控制模块设计

- 4.2.3 测速模块软件设计

- 4.2.4 测温模块软件设计

- 4.2.5 PWM 输出模块软件设计

- 第五章 控制系统调试与仿真

- 5.1 控制系统调试

- 5.2 仿真及结论

- 5.2.1 仿真的目的

- 5.2.2 控制系统数学模型的建立

- 5.2.3 负载的等效处理

- 5.2.4 系统传递函数参数确定

- 5.3 系统特性分析

- 5.4 PID 参数的整定

- 5.4.1 采样周期的确定

- 5.4.2 Simulink 简介

- 5.4.3 PID 参数的整定

- 5.4.4 结论

- 第六章 结论与展望

- 结论

- 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].同步碎石封层技术在公路工程中的应用[J]. 北方交通 2013(09)

- [2].沥青路面预防性养护中的同步碎石封层技术[J]. 科技与企业 2014(07)

- [3].同步碎石封层车石料撒布器结构设计的研究[J]. 电子世界 2014(08)

- [4].同步碎石封层在沥青路面预防性养护中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2013(05)

- [5].同步碎石封层技术在公路工程中的应用[J]. 交通标准化 2012(16)

- [6].沥青同步碎石封层技术的应用分析[J]. 交通标准化 2012(24)

- [7].沥青路面同步碎石封层施工的几个要点[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2011(08)

- [8].同步碎石封层在公路养护中的应用[J]. 交通世界(建养.机械) 2010(05)

- [9].浅谈同步碎石封层技术的施工[J]. 硅谷 2008(22)

- [10].同步碎石封层机作业速度[J]. 筑路机械与施工机械化 2008(05)

- [11].浅谈同步碎石封层技术及施工工艺[J]. 建设机械技术与管理 2008(05)

- [12].同步碎石封层技术的实践与应用[J]. 哈尔滨职业技术学院学报 2008(03)

- [13].同步碎石封层脱石率的试验研究[J]. 路基工程 2008(05)

- [14].同步碎石封层粘结性能研究[J]. 交通世界(建养.机械) 2013(11)

- [15].沥青同步碎石封层施工工艺质量控制[J]. 山西建筑 2014(07)

- [16].同步碎石封层技术研究[J]. 山西建筑 2010(07)

- [17].同步碎石封层技术在莲叶公路养护维修中的应用[J]. 甘肃科技纵横 2010(05)

- [18].同步碎石封层施工工艺及对沥青路面裂缝的处治[J]. 硅谷 2009(05)

- [19].浅谈公路工程中的同步碎石封层技术[J]. 黑龙江科技信息 2009(29)

- [20].同步碎石封层技术特点及造价分析[J]. 黑龙江交通科技 2011(07)

- [21].同步碎石封层机的施工[J]. 筑路机械与施工机械化 2010(08)

- [22].高远推出国内首台加纤同步碎石封层车[J]. 筑路机械与施工机械化 2009(04)

- [23].同步碎石封层技术在施工中的应用[J]. 北方交通 2009(05)

- [24].同步碎石封层技术在沥青路面预防性养护中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2014(04)

- [25].同步碎石封层技术在公路养护中的应用[J]. 发展 2011(10)

- [26].革新之作 全新加纤同步碎石封层车征战俄罗斯[J]. 交通世界(建养.机械) 2010(Z1)

- [27].同步碎石封层技术在路面处治中的应用[J]. 山西建筑 2013(31)

- [28].同步碎石封层技术在湖南的研究与应用[J]. 湖南交通科技 2013(02)

- [29].同步碎石封层车料门控制系统的改进[J]. 工程机械与维修 2014(02)

- [30].同步碎石封层施工技术分析[J]. 交通世界(建养.机械) 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bcde0869d0c120422b30d9b2.html