# 无氰22K镀金工艺研究

### 论文摘要

为了节约黄金、提高镀金层的硬度、耐蚀性、降低镀液环境危害性,本文开发了无氰22K电镀金工艺,完全取代含氰化物镀液而采用无毒亚硫酸盐型镀液施镀22K金。采用正交试验对工艺进行优化,并利用扫描电子显微镜、光泽仪、金相显微镜及显微硬度计等检测了镀层表面的金含量、光泽度、表面形貌、镀层厚度及显微硬度等,同时采用矩形槽法和内孔法测试了电镀液的分散能力和深镀能力。本文以亚硫酸金钠为金的主盐,铜为合金元素,亚硫酸钠、酒石酸钾钠及柠檬酸钾为络合剂,开发出了无氰电镀22K金—铜合金的工艺,并考察了镀液中氯化铜含量、阴极电流密度及温度对镀层金含量和外观的影响。结果表明,22K金最佳工艺配方及操作参数为:8g/L亚硫酸金钠(以金计)、3g/L氯化铜、100g/L亚硫酸钠、30g/L酒石酸钾钠、50g/L柠檬酸钾、30～40g/L磷酸氢二钾、施镀温度为50℃、阴极电流密度0.2 A/dm~2、pH值8.5～9.0、阴极移动搅拌、施镀时间5 min。此工艺得到的镀层呈金黄色、结晶均匀、细致、介于二级与三级(光亮),具有较高的显微硬度,较好的结合力、耐蚀性,金含量为93.47%,达到22K金标准。镀液具有较好的分散能力和深镀能力。镀液中不含氰化物,镀液无毒,有利于操作和废液处理。为了提高镀层的光亮度,考察了光亮剂对镀液和镀层的影响。试验表明,添加光亮剂后,镀层的光亮度有所提高。本工艺得到的22K金镀层颜色鲜艳,性能优异,适合作装饰性镀层。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 合金电镀的概述

- 1.2 金属的共沉积

- 1.2.1 金属共沉积的条件

- 1.2.2 金属共沉积的类型

- 1.2.3 影响金属共沉积的因素

- 1.3 镀金及其合金的应用

- 1.3.1 金的物理、化学性能

- 1.3.2 金及其合金镀层的应用

- 1.4 镀金及其合金的研究进展

- 1.4.1 镀金及其合金的发展概况

- 1.4.2 金合金镀层性能

- 1.4.3 K金的工艺配方和操作条件

- 1.5 镀金及其合金添加剂的研究进展

- 1.5.1 含氰化物镀液添加剂的研究进展

- 1.5.2 无氰化物镀液添加剂的研究进展

- 1.6 镀金及其合金的发展趋势

- 1.6.1 脉冲镀、激光镀、高速镀及选择镀等方法更加成熟

- 1.6.2 向无氰、环保的镀液方向发展

- 1.6.3 向高性能二元及多元合金发展

- 1.7 本课题的提出及研究内容

- 第2章 实验材料及实验方法

- 2.1 实验材料及设备

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验设备

- 2.1.3 实验装置

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 工艺流程

- 2.2.2 试样的前处理

- 2.2.3 工艺配方及操作条件

- 2.2.4 原料的制备和镀液的配制

- 2.2.5 镀液中各成分的作用

- 2.2.6 镀液的维护

- 2.3 测试方法

- 2.3.1 镀层性能测试方法

- 2.3.2 镀液性能测试方法

- 第3章 无氰电镀金—铜合金工艺研究

- 3.1 电镀工艺实验

- 3.1.1 试镀结果

- 3.1.2 氯化铜含量对镀层性能的影响

- 3.1.3 温度对镀层性能的影响

- 3.1.4 电流密度对镀层性能的影响

- 3.2 镀层性能测试

- 3.2.1 镀层外观

- 3.2.2 镀层宏观和微观形貌

- 3.2.3 镀层金含量

- 3.2.4 镀层显微硬度

- 3.2.5 镀层结合力

- 3.2.6 镀层耐蚀性

- 3.2.7 镀层厚度

- 3.3 镀液性能测试

- 3.3.1 稳定性

- 3.3.2 分散能力

- 3.3.3 深镀能力

- 3.4 本章小结

- 第4章 无氰电镀22K金工艺研究

- 4.1 前言

- 4.2 正交实验设计

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 优选正交实验

- 4.3.2 优选试验镀层的基本性能

- 4.3.3 镀层的宏观和微观形貌

- 4.3.4 镀层的表面光泽

- 4.3.5 优选试验镀液的性能

- 4.4 光亮剂的影响

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].电镀金工艺的研究与应用现状[J]. 材料保护 2020(08)

- [2].亚硫酸盐镀金工艺研究[J]. 云南化工 2020(06)

- [3].无氰镀金工艺的实践[J]. 印制电路信息 2011(S1)

- [4].抗氧化剂对无氰镀金工艺的影响研究[J]. 印制电路信息 2015(12)

- [5].石英毛细管内壁镀金工艺的研究[J]. 表面技术 2015(02)

- [6].鲜花镀金工艺简介[J]. 涂装与电镀 2010(02)

- [7].无氰镀金工艺的研究[J]. 电镀与环保 2011(01)

- [8].镀金工艺应注意的几个问题[J]. 电镀与精饰 2010(05)

- [9].无氰镀金进展概述[J]. 电镀与精饰 2019(12)

- [10].镀金工艺中的阳极[J]. 电镀与精饰 2010(06)

- [11].一种插头三面包金的镀金工艺流程[J]. 印制电路信息 2019(12)

- [12].实用镀金工艺(下)[J]. 表面工程与再制造 2015(05)

- [13].细间距图形电路无氰化学镀金工艺研究[J]. 电子与封装 2013(05)

- [14].脉冲电镀纳米金工艺分析[J]. 电镀与环保 2012(03)

- [15].日本电子电镀工业中的化学镀金工艺(一)[J]. 电镀与涂饰 2008(05)

- [16].怎样判别物体是否“空心”[J]. 初中生世界(初二物理版) 2009(Z2)

- [17].金属密封件镀金工艺研究[J]. 火箭推进 2013(06)

- [18].接插件端子连续选择性镀金工艺的发展趋势[J]. 电镀与精饰 2011(09)

- [19].以镀锌镍合金和化学镀镍作底层的锌合金压铸件镀金工艺[J]. 电镀与涂饰 2020(11)

- [20].通孔内镀金工艺研究[J]. 半导体技术 2014(06)

- [21].不同镀金工艺的对比[J]. 表面工程资讯 2012(03)

- [22].SiC_p/Al复合材料镀金工艺研究[J]. 电子机械工程 2014(06)

- [23].易切削303不锈钢的镀金工艺[J]. 电镀与涂饰 2014(09)

- [24].柠檬酸金钾电镀金工艺的试验研究[J]. 机械制造 2016(07)

- [25].二甲基亚砜有机溶剂体系电镀金工艺[J]. 材料保护 2013(03)

- [26].鲁格公司SR1911纪念版手枪[J]. 轻兵器 2013(07)

- [27].镀金与无氰镀金应用述评[J]. 电镀与精饰 2013(05)

- [28].清洁镀金新材料在镀金工艺中的应用[J]. 电镀与精饰 2011(01)

- [29].SiC_p/Al复合材料镀金工艺研究[J]. 电子工艺技术 2015(02)

- [30].深圳市联合蓝海投资控股集团有限公司[J]. 中国经贸导刊 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bf90b5c5987581703a9a5dcb.html