# 长庆含蜡原油清防蜡剂作用效果评价及配方调整

### 论文摘要

长庆油田各区块不同程度存在油井结蜡问题,导致采油生产效率下降和成本上升。针对该问题,本文以长庆油田五个典型区块的原油及其析出的蜡作为研究对象,对其流变性能、原油族组成、原油非油性组分进行测定,并采用DSC测定原油析蜡热特性参数。实验结果显示：长庆五个典型区块的原油均呈酸性,含蜡量、含盐量和含水率均较高;原油中沥青质、非油性组分含量较高是影响长庆原油清防蜡效果的主要因素。基于上述实验结果,通过单因素实验,筛选清防蜡处理剂,然后采用“均匀实验”法对所筛选出的处理剂进行复配,通过清蜡速率优选出适用于长庆原油的油基和乳液型清防蜡剂基础配方。室内清防蜡剂作用效果显示：针对长庆原油所配制的油基清蜡剂清蜡效果较好,其清蜡率最高可达每小时97.13%(wt%,45℃),且所用清蜡剂配方中苯系溶剂总含量<6%(V/V%),与长庆油田目前现场所用同类油基清蜡剂及其他清蜡剂相比,降低了油基清蜡剂的毒性,减少了对操作人员的伤害;所配乳液型清蜡剂与所报道的清蜡剂相比,有更好的溶蜡效果,对长庆原油中部分蜡质有较高的清除率,但乳液型清蜡剂稳定性不高,不易存储。油基体系防蜡剂对多数油样的防蜡率均超过了65%,其中,水基防蜡剂适用于含盐量较高的原油,油基防蜡剂不受原油酸碱性的影响,而受油样中胶质、沥青质含量的影响较大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 选题背景及意义

- 1.3 石蜡概述

- 1.3.1 石蜡定义与化学结构

- 1.3.2 蜡的结构特征

- 1.3.3 原油中石蜡组分对石油开采、集输的影响

- 1.4 清防蜡剂发展现状及趋势

- 1.4.1 国内外清蜡剂发展技术现状

- 1.4.2 清防蜡剂的发展趋势

- 1.4.3 长庆油田清防蜡实施技术现状

- 1.5 影响清防蜡剂作用效果的主要因素

- 1.5.1 酸值对表面活性剂的影响

- 1.5.2 含水率和机械杂质对表面活性剂的影响

- 1.5.3 含盐量对表面活性剂的影响

- 1.6 清蜡剂配方的筛选原则

- 1.7 本文研究内容及思路

- 1.7.1. 研究内容

- 1.7.2. 技术路线

- 1.7.3 创新点

- 第二章 原油基本物性分析

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验仪器及药品

- 2.1.2 密度测定

- 2.1.3 酸值测定

- 2.1.4 流变性测定

- 2.1.5 原油族组成测定

- 2.1.6 原油非油性组分分析

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 密度及酸值测定

- 2.2.2 原油流变性分析

- 2.2.3 原油族组成分析

- 2.2.4 原油非油性组分分析

- 2.3 小结

- 2.3.1 两种方法测定原油析蜡点的对比分析

- 2.3.2 两种不同方法测定原油含蜡量的对比分析

- 2.3.3 非油性组分影响

- 第三章 长庆原油清防蜡剂基础配方研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验仪器及材料

- 3.1.2 油基清蜡剂的复配

- 3.1.3 乳液型清蜡剂的复配

- 3.1.4 “倒杯法”测定防蜡剂单剂的防蜡率

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 油基清蜡剂的筛选

- 3.2.2 乳液型清蜡剂的筛选

- 3.2.3 清蜡剂基础配方及其配制方法

- 3.2.4 防蜡剂处理剂的筛选

- 3.2.5 防蜡剂基础配方及其基本配制方法

- 3.3 小结

- 第四章 长庆原油清防蜡剂作用效果评价

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验仪器及材料

- 4.1.2 清蜡剂作用效果评价

- 4.1.3 防蜡剂作用效果评价

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 静态溶蜡法测定溶蜡速率

- 4.2.2 动态溶蜡法测定溶蜡速率

- 4.2.3 清蜡剂降粘效果

- 4.2.4 模拟油防蜡剂作用效果评价方法

- 4.2.5 “倒杯法”测定防蜡剂防蜡率

- 4.2.6 防蜡剂降凝作用效果

- 4.3 小结

- 第五章 长庆原油加剂前后管流摩阻计算

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 实验仪器及材料

- 5.1.2 15℃下原油流变曲线测定

- 5.1.3 4#原油加剂前后管流摩阻系数计算

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 原油流变曲线分析

- 5.2.2 1#,4#拟合前后原油流变曲线分析

- 5.2.3 4#原油加剂前后油泵摩阻计算

- 5.3 小结

- 总结与建议

- 总结

- 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 获奖

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].探析油井清防蜡剂的研究现状及发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(23)

- [2].华庆油田某区块清防蜡剂效果评价[J]. 石化技术 2020(08)

- [3].浅谈油井清防蜡剂的研究现状及发展方向[J]. 中国设备工程 2019(12)

- [4].一种新型防蜡剂配方[J]. 化学工程师 2018(08)

- [5].一种油基清防蜡剂的复配与评价[J]. 石油化工应用 2017(07)

- [6].浅谈油井清防蜡剂的研究[J]. 化工设计通讯 2017(09)

- [7].浅谈油井清防蜡剂的研究现状及发展方向[J]. 科技与企业 2015(09)

- [8].油井清防蜡剂的发展方向研究[J]. 石化技术 2015(10)

- [9].一种高密度复合型清防蜡剂的研制与作用机理研究[J]. 应用化工 2019(09)

- [10].防蜡剂的室内研制[J]. 化学工程与装备 2018(06)

- [11].合水油田长6油藏水平井清防蜡剂研究[J]. 石油工业技术监督 2018(08)

- [12].一种油基清防蜡剂的复配与评价[J]. 化工技术与开发 2018(11)

- [13].一种乳液型清防蜡剂的研制及现场应用试验[J]. 石油化工应用 2017(09)

- [14].高凝点蜡基原油的清防蜡剂的研制[J]. 现代化工 2015(12)

- [15].对清防蜡剂中二硫化碳检测方法的探讨[J]. 化工管理 2015(18)

- [16].一种乳液型清防蜡剂的研制与现场应用[J]. 油气藏评价与开发 2015(04)

- [17].清防蜡剂的作用机理及影响因素[J]. 精细石油化工进展 2011(02)

- [18].油井清防蜡剂性能评价研究[J]. 职业技术 2013(04)

- [19].防冻乳液型清防蜡剂及其应用[J]. 油田化学 2008(02)

- [20].长庆联合站间管线添加防蜡剂后的蜡沉积特性[J]. 石油化工高等学校学报 2019(01)

- [21].关于清防蜡剂溶蜡速率在检测过程中存在的几点问题的探讨[J]. 石油工业技术监督 2014(04)

- [22].采油用清防蜡剂检测实验中影响因素探析[J]. 石油工业技术监督 2014(08)

- [23].新型清防蜡剂在柯克亚凝析气田开发中的应用[J]. 钻采工艺 2014(02)

- [24].浅析清防蜡剂在大庆油田的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(05)

- [25].柯克亚区块油基清防蜡剂研究[J]. 应用化工 2012(04)

- [26].大港滩海油田埕海二区防蜡剂及试验条件优选研究[J]. 油气田地面工程 2009(10)

- [27].分散防蜡剂室内技术评定及应用说明[J]. 化工管理 2019(17)

- [28].油井清防蜡剂的研究现状及发展[J]. 石油和化工设备 2019(10)

- [29].一种乳液型清防蜡剂的研究[J]. 应用化工 2011(05)

- [30].聚丙烯酸酯类防蜡剂的合成与性能研究[J]. 石油与天然气化工 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/bfb3375fdbc000ea0781aa28.html