# 茶碱印迹酚醛吸附树脂的研究

### 论文摘要

采用反相悬浮聚合技术,合成了茶碱模板酚醛吸附树脂（TTPS）和非模板酚醛吸附树脂（NTPS）,利用红外光谱、比表面积测定仪、扫描电镜等对树脂的结构和形貌进行了表征。结果表明:TTPS和NTPS结构相差不大,但TTPS存在更多的多孔结构,且TTPS树脂外形轮廓更清晰。用静态吸附法研究了TTPS树脂对茶碱的吸附性能,比较了TTPS树脂对茶碱和咖啡因的吸附量的大小。TTPS对茶碱的平衡吸附量约为157μmol/g,大于对咖啡因的平衡吸附量:105μmol/g。Scatchard分析表明TTPS树脂具有特定的高亲和性吸附位点,其离解常数和最大吸附量为Kd1=0.129mmol/L,Qmax1=138μmol/g,低亲和性吸附位点的离解常数和最大吸附量为Kd2=0.433mmol/L,Qmax2=184μmol/g。研究了TTPS和NTPS树脂对茶碱的等温吸附行为,两种树脂对茶碱的等温吸附过程均符合Langmuir和Freundlich模型。对茶碱的吸附动力学进行了研究,结果表明TTPS树脂对茶碱的的吸附在初始阶段,吸附速率数据与半经验吸附速率方程很吻合,证实吸附茶碱是受粒扩散控制的过程。研究了TTPS树脂在吸附茶碱过程中的热力学变化,结果表明:TTPS树脂对茶碱的最大等量吸附焓变为-21.21kJ/mol,吸附为放热过程,模板分子与单体的作用力为氢键作用。在动态条件下,研究了TTPS树脂的吸附-解吸性能。浓度为2.00mmol/L的茶碱溶液以3 BV/h的流速流经茶碱模板酚醛吸附树脂床时,在第24BV出现穿透;用1mol/L的盐酸以1.5 BV/h的流速进行洗脱,在4BV的洗脱率达到97.2%,说明该树脂具有良好的洗脱性能。经五次树脂重复使用后仍保持了良好的吸附能力,经过五次再生树脂对茶碱的吸附量基本在第一次吸附量的90%以上。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 图表目录

- 第1章 引言

- 1.1 分子印迹技术的发展概况

- 1.2 分子印迹技术的原理和方法

- 1.2.1 共价法

- 1.2.2 非共价法

- 1.3 分子印迹聚合物的制备

- 1.3.1 本体聚合法

- 1.3.2 表面印迹法

- 1.3.3 分散聚合法

- 1.3.4 悬浮聚合法

- 1.4 分子印迹聚合物的表征

- 1.4.1 印迹聚合物的结构表征

- 1.4.2 印迹聚合物的形貌表征

- 1.4.3 印迹聚合物的识别性能的测定

- 1.5 分子印迹聚合物的应用

- 1.5.1 色谱分离

- 1.5.2 酶模拟催化

- 1.5.3 固相萃取

- 1.5.4 传感器技术

- 1.5.5 药物分析

- 1.5.6 吸附分离

- 1.6 分子印迹技术的展望

- 1.7 选题的目的、意义及主要内容

- 1.7.1 选题的目的、意义

- 1.7.2 本文研究的主要内容

- 第2章 茶碱印迹酚醛吸附树脂的合成与表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 仪器与试剂

- 2.1.2 TTPS 和NTPS 树脂的合成

- 2.1.2.1 TTPS 树脂的合成

- 2.1.2.2 NTPS 树脂的合成

- 2.1.3 树脂基本参数的测定及表征

- 2.1.3.1 树脂的溶胀性能的测定

- 2.1.3.2 酚羟基含量的测定

- 2.1.3.3 树脂含水量的测定

- 2.1.3.4 树脂比表面积和孔容的测定

- 2.1.3.5 树脂平均孔径的表征

- 2.1.3.6 树脂的形貌的观察

- 2.1.4 树脂的结构的表征

- 2.1.5 树脂的热稳定性的表征

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 TTPS 和NTPS 树脂的合成条件的选择

- 2.2.1.1 催化剂

- 2.2.1.2 致孔剂

- 2.2.1.3 分散剂

- 2.2.1.4 分散介质的选择

- 2.2.1.5 反应物的投料比

- 2.2.1.6 反应时间

- 2.2.1.7 搅拌速度的影响

- 2.2.2 TTPS 和NTPS 树脂的基本参数和形貌分析

- 2.2.2.1 TTPS 树脂的溶胀性能

- 2.2.2.2 TTPS 和NTPS 树脂的性能参数

- 2.2.2.3 两种树脂的形貌

- 2.2.3 TTPS 和NTPS 的红外比较

- 2.2.4 TTPS 和NTPS 的热重分析

- 2.3 本章小结

- 第3章 茶碱印迹酚醛吸附树脂的吸附性能

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 仪器与试剂

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.2.1 茶碱溶液吸光度标准曲线的绘制

- 3.1.2.2 静态吸附实验

- 3.1.2.3 吸附动力学实验

- 3.1.2.4 树脂的重复使用性

- 3.1.2.5 动态吸附-解吸实验

- 3.1.3 氢键模拟计算实验

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 分子模拟计算

- 3.2.2 TTPS 树脂的选择吸附

- 3.2.3 等温吸附

- 3.2.4 吸附动力学

- 3.2.5 pH 对树脂吸附性能的影响

- 3.2.6 温度对吸附性能的影响

- 3.2.7 吸附焓的计算

- 3.2.8 动态吸附—解吸研究

- 3.2.8.1 动态吸附

- 3.2.8.2 动态解吸

- 3.2.9 树脂的重复使用性能

- 3.3 本章小结

- 第4章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文及参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].含邻二醇功能基的吸附树脂的合成——交联聚丙烯酸与甘油的酯化反应[J]. 科学家 2017(13)

- [2].聚丙稀酰胺高吸附树脂与重金属离子的相互作用[J]. 北京林业大学学报 2016(03)

- [3].反相微乳液聚合合成金属离子印迹吸附树脂及其性能的研究[J]. 石油化工 2008(04)

- [4].硼吸附树脂的研究进展[J]. 现代化工 2011(06)

- [5].超高交联吸附树脂对气体中三氯乙烯的吸附研究[J]. 离子交换与吸附 2009(05)

- [6].大孔径吸附树脂分离纯化中药中黄酮及皂苷类化合物的应用进展[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].化学修饰超高交联吸附树脂对水中四环素的吸附研究[J]. 离子交换与吸附 2014(06)

- [8].以苯为原料合成超高交联吸附树脂及其吸附性能[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [9].探索功能性吸附树脂的制备与性能[J]. 化工管理 2018(26)

- [10].茶碱印迹酚醛吸附树脂的研究[J]. 高分子学报 2011(04)

- [11].萘酚修饰超高交联吸附树脂的制备及吸附动力学[J]. 高分子材料科学与工程 2009(06)

- [12].烯啶虫胺在超高交联吸附树脂上的吸附性能研究[J]. 化学研究与应用 2013(01)

- [13].胺基修饰超高交联吸附树脂的制备与吸附性能研究[J]. 化工新型材料 2011(06)

- [14].胺化超高交联吸附树脂对芳香酚吸附性能研究[J]. 重庆三峡学院学报 2014(03)

- [15].酚羟基修饰超高交联吸附树脂的制备与性能[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [16].耦合吸附树脂对细胞酶法合成谷胱甘肽的影响[J]. 中国酿造 2017(12)

- [17].胺化超高交联吸附树脂的制备及其吸附动力学[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [18].含酚羟基吸附树脂的研究进展[J]. 化工新型材料 2018(07)

- [19].三元共聚吸附树脂的简易合成及性能研究[J]. 化工新型材料 2016(03)

- [20].超高交联吸附树脂处理4B酸废水的研究[J]. 工业水处理 2012(06)

- [21].一种改性腐植酸基吸附树脂的制备及表征[J]. 西安工程大学学报 2019(04)

- [22].乙基纤维素修饰的超高交联吸附树脂对四环素的吸附行为[J]. 计算机与应用化学 2015(02)

- [23].丙烯酸酯基吸附树脂对水体中单宁酸和没食子酸的吸附研究[J]. 离子交换与吸附 2010(03)

- [24].我国离子交换与吸附树脂的发展历程回顾与展望[J]. 高分子学报 2018(07)

- [25].N-甲基乙酰胺基修饰的超高交联吸附树脂的合成与吸附性能[J]. 精细化工中间体 2013(01)

- [26].大孔吸附树脂吸附染料木黄酮的研究[J]. 食品科技 2011(05)

- [27].微波消解ICP-AES法测定聚苯乙烯吸附树脂中重金属含量[J]. 质量探索 2016(01)

- [28].富羧类吸附树脂对BIT生产废水中有机物的吸附研究[J]. 离子交换与吸附 2015(03)

- [29].3种高比表面积吸附树脂的合成及其对氰尿酸吸附的研究[J]. 离子交换与吸附 2013(05)

- [30].胺化超高交联吸附树脂的制备及其吸附热力学[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c9de84fffa63d814f79df679.html