# 自确认传感器理论及应用研究

### 论文摘要

自确认传感器是一种在输出测量值的同时,给出测量值精度及自身工作状态的下一代新型传感器。它是结合了测量理论,故障检测技术及数字通信技术的智能测量单元。本文针对自确认传感器中其观测噪声方差未知,存在动态测量偏差以及状态方程未知情况下的状态估计等问题开展研究,试图通过采用一些新的数学方法,引入新的建模方法,为自确认传感器寻求新的实现途径和方法,无疑对自确认传感器的发展具有重要的理论意义和实际工程应用价值。众所周知,在传感器观测噪声方差未知情况下,卡尔曼滤波等基于模型的滤波算法是可能失效的。为了解决这一问题,我们通过分析不准确的观测噪声对卡尔曼滤波性能的影响,并根据小波分析可以实时分离信号和噪声的特性,提出了首先利用小波分解的方法实时估计出传感器观测噪声方差,再利用估计出的观测噪声方差进行状态估计的未知观测噪声的卡尔曼滤波算法。最后给出了提出算法在多传感器数据融合中的应用。理论分析和仿真结果均表明,本文提出的算法可以实时准确的估计出传感器观测噪声方差,从而有效地避免了由于观测噪声方差不准确导致的卡尔曼滤波失效。我们知道无论何种精度的实际传感器,在复杂的应用环境中,随着应用时间的延续,传感器或多或少都会普遍存在动态测量偏差。无疑传感器动态测量偏差的存在都将或多或少直接影响其测量结果及相应状态估计的准确度。为了解决这个问题,本文开展了单传感器动态测量偏差的实时估计研究。通过采用多项式预测模型分别对传感器动态测量偏差及系统状态进行建模,并引入一个与偏差相关的可控可测物理量,解决了扩展状态卡尔曼滤波算法中可观测性条件难以满足的问题。理论分析及仿真结果表明,本文方法可以同时准确地估计出系统状态和传感器动态测量偏差。在研究了单传感器动态测量偏差估计算法的基础上,本文进一步研究了多传感器动态测量偏差的实时估计问题。尽管多传感器多目标跟踪的具体应用可以满足可观测性条件,但对未知传感器动态测量偏差的建模仍然是一个难题。本文通过多项式预测模型建立了传感器偏差的伪测量模型,提出了多传感器时变偏差的实时估计算法。理论分析及仿真结果表明,本文算法与文献中现有的算法相比,传感器动态测量偏差估计结果更加准确,估计方差更小。准确的状态方程是基于模型的状态估计算法准确有效的重要前提,但实际应用中,未知状态的先验信息是难以准确获得,这样会导致建立的状态模型存在大的模型不确定性。针对机动目标跟踪的具体应用,本文从牛顿运动定律出发,利用多项式预测模型为机动目标建立了一个自确认的状态方程。分析表明该模型不需要已知目标的具体运动参数,就可以自确认地描述目标的运动状态,这意味着基于该模型的相应跟踪算法则可以有效地跟踪无法预知的目标机动。本文模型和算法与交互多模型算法的比较结果表明,在交互多模型算法理想应用情况下,本文方法与交互多模型算法性能相当,在交互多模型算法非理想应用情况下,即:存在未能预知的目标机动时,本文模型和算法的跟踪性能优于交互多模型算法。从而验证了我们自确认模型分析的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究的目的及意义

- 1.2 自确认传感器简介

- 1.2.1 自确认传感器的概念

- 1.2.2 自确认传感器研究的主要内容

- 1.2.3 自确认传感器的研究现状

- 1.3 目前存在的主要问题

- 1.3.1 传感器动态测量偏差自确认算法

- 1.3.2 系统动态模型的自确认

- 1.3.3 复杂算法的硬件实现问题

- 1.3.4 测量不确定性的表达和计算

- 1.4 系统模型及状态估计算法

- 1.5 多项式预测滤波器简介

- 1.6 论文的主要研究内容

- 第2章 未知观测噪声方差的Kalman滤波算法及其在数据融合中的应用

- 2.1 引言

- 2.2 不准确的观测噪声对滤波器性能的影响

- 2.3 基于小波估计观测噪声的卡尔曼滤波算法

- 2.4 未知观测噪声的卡尔曼滤波算法在数据融合中的应用

- 2.5 本章小结

- 第3章 单传感器动态测量偏差的自确认估计

- 3.1 引言

- 3.2 传感器动态测量偏差的可观测性条件

- 3.3 传感器动态偏差的多项式预测模型

- 3.3.1 动态测量偏差的状态方程

- 3.3.2 传感器动态测量偏差的多项式预测模型

- 3.4 基于多项式预测模型的传感器动态测量偏差估计算法

- 3.5 仿真结果及分析

- 3.6 小结

- 第4章 多传感器系统动态测量偏差的自确认估计

- 4.1 引言

- 4.2 传感器动态测量偏差模型

- 4.2.1 传感器测量模型

- 4.2.2 动态偏差的状态方程和测量方程

- 4.3 多传感器动态偏差估计的多项式预测滤波器方法

- 4.3.1 动态偏差状态方程的确定

- 4.3.2 动态偏差状态方程的多项式模型

- 4.3.3 多传感器动态测量偏差的多项式预测滤波器方法

- 4.4 仿真结果

- 4.4.1 多项式形式的动态偏差

- 4.4.2 非多项式形式的动态偏差

- 4.5 本章小结

- 第5章 机动目标的自确认模型及其跟踪算法

- 5.1 引言

- 5.2 机动目标的交互多模型算法

- 5.3 机动目标的自确认模型

- 5.4 机动目标自确认模型的最优跟踪算法

- 5.5 机动目标跟踪中的应用仿真

- 5.5.1 仿真情况1

- 5.5.2 仿真情况2

- 5.5.3 仿真情况3

- 5.6 结论

- 第6章 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文和申请专利

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca6ced8cdc434dac7bee2fbc.html