# 自动门控制装置的研究

### 论文摘要

随着现代化工业的不断发展，直流伺服系统在许多系统的应用日益广泛，对其性能的要求也越来越高。由于永磁直流电机伺服系统能够实现高精度、快速响应、大范围的速度伺服与位置伺服控制，因此永磁直流电机控制系统的研究已成为直流伺服系统研究的重点之一。本文围绕直流电机自动门控制装置展开研究，全文主要分为五个部分，主要内容如下：一、描述了直流电机的数学模型，分析了电机的机械特性，并在此基础上介绍了PWM控制原理。二、在系统的硬件设计上，使用AT89C52单片机处理芯片，并辅以的专用直流伺服控制芯片HIP4080AIP组成直流伺服系统并详细介绍该系统的硬件设计，包括控制电源部分、检测电路、驱动电路，能耗和保护电路部分。三、详细介绍了自动门的功能以及实现这些功能的软件设计。包括单片机内部资源分配，数据的规格化处理；给出程序流程图和部分详细的子程序。四、对自动门控制系统可靠性进行设计，主要是PWM控制系统的电磁兼容设计。首先介绍电磁干扰方面的一些知识，然后采取一些相应的措施消除PWM控制系统中的电磁干扰。重点介绍了电源EMI滤波器的设计。五、在软硬件设计的基础上，对伺服系统进行实验调试，在实际系统调试中进行了一系列实验并给出实验结果；最后对实验结果及在实验过程中出现的问题进行了分析和讨论，并给出解决方案。实验证明该系统可以满足伺服系统的基本要求，对伺服控制系统的设计具有参考意义，并为后续研究奠定基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- CATALOG

- 第一章 绪论

- 1.1 自动门控制系统概述

- 1.2 课题研究的目的和意义

- 1.3 课题研究的内容

- 第二章 直流电动机控制系统

- 2.1 直流伺服电动机控制基础

- 2.1.1 直流电动机的机械特性方程

- 2.1.2 直流电动机的调速方法

- 2.2 直流伺服电机的脉冲调宽调速系统

- 2.2.1 PWM调速系统介绍

- 2.2.2 H型双极模式PWM系统

- 2.2.3 H型单极模式PWM系统

- 2.3 速度反馈单闭环直流电动机控制系统

- 2.4 小结

- 第三章 伺服系统硬件设计

- 3.1 硬件设计总体架构

- 3.2 控制电路设计

- 3.2.1 单片机的发展趋势

- 3.2.2 AT89C52单片机概述

- 3.3 存储器扩展电路的设计

- 3.3.1 AT89C52存储器扩展

- 3.3.2 存储器的读写

- 3.4 EEPROM接口方法

- 3.5 单片机外圈电路

- 3.6 驱动电路设计

- 3.6.1 大功率开关管

- 3.6.2 驱动芯片介绍

- 3.6.3 驱动电路设计

- 3.7 控制电源设计

- 3.8 保护与制动电路

- 3.8.1 能耗制动电路

- 3.8.2 过压欠压保护电路

- 3.8.3 温度监测电路

- 3.8.4 电源监视电路

- 3.9 光电隔离电路

- 3.10 速度反馈电路

- 3.11 小结

- 第四章 伺服系统软件设计

- 4.1 编程思想

- 4.2 门宽自学习功能

- 4.3 EEPROM的读写

- 4.4 门的运动过程

- 4.5 电机的控制过程

- 4.6 电机保护程序

- 4.7 软件调试

- 4.8 小结

- 第五章 PWM系统电磁兼容性设计

- 5.1 PWM电磁兼容性的研究意义

- 5.2 电磁干扰模型分析和干扰传递

- 5.2.1 干扰源

- 5.2.2 敏感单元

- 5.2.3 干扰传递方式

- 5.3 电源 EMI建波器的分析与设计

- 5.3.1 传导EMI的抑制方法

- 5.3.2 电源EMI滤波器的典型拓扑结构

- 5.3.3 电源EMI滤波器的设计

- 5.3 其它抑制电磁干扰的方法

- 5.4 小结

- 第六章 系统实验

- 6.1 实验系统介绍

- 6.2 实验结果分析

- 6.3 实验体会

- 6.3.1 PCB设计的经验和体会

- 6.3.2 调试过程中的问题与解决方法

- 6.4 小结

- 总结和展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].进出自动门时要注意什么[J]. 启蒙(3-7岁) 2009(08)

- [2].新自动门[J]. 科学启蒙 2011(12)

- [3].自动门[J]. 小学阅读指南(一二年级版) 2011(12)

- [4].自动门行业推广示范基地工作稳步推进[J]. 中国建筑金属结构 2014(12)

- [5].自感理亏的自动门(外四章)[J]. 散文诗世界 2017(12)

- [6].自动门系统的设计与应用[J]. 数字技术与应用 2014(01)

- [7].我国自动门行业现状调研报告[J]. 中国建筑金属结构 2014(09)

- [8].创新 安全 规范——谈自动门行业核心竞争力的提升[J]. 中国建筑金属结构 2012(11)

- [9].自动门感应器抗干扰性的研究与实践[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(21)

- [10].专利汇编[J]. 中国建筑金属结构 2018(02)

- [11].构建列车自动门振动谱的基本措施[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2013(05)

- [12].基于全方位视觉的自动门安全和节能检测技术[J]. 计算机应用 2014(06)

- [13].自动门控制器论述[J]. 价值工程 2010(24)

- [14].自动门新国标亟需解决的五个问题 写在国家标准《人行自动门通用技术要求》启动之际[J]. 中国建筑金属结构 2014(06)

- [15].列车自动门振动谱的有效性分析[J]. 科学技术与工程 2013(09)

- [16].总线控制在自动门系统中的应用[J]. 吕梁教育学院学报 2011(02)

- [17].我国最大自动门制造商落户宁波[J]. 门窗 2009(08)

- [18].基于8051的公交车自动门系统的设计[J]. 硅谷 2013(08)

- [19].建立列车自动门振动谱时的幅值修正系数[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2012(03)

- [20].基于有限状态机的自动门控系统软件设计[J]. 微型机与应用 2016(03)

- [21].铝合金自动门在室内装修的应用[J]. 门窗 2010(02)

- [22].轨道车辆电动自动门控制系统开发[J]. 现代电子技术 2008(09)

- [23].国内第一款全玻璃紧急疏散平滑自动门问世[J]. 北京房地产 2008(11)

- [24].2015年度自动门电动门分会表彰名单[J]. 中国建筑金属结构 2016(04)

- [25].逗呢[J]. 廉政瞭望 2020(12)

- [26].试论基于故障树的地铁车辆客室自动门系统可靠性分析[J]. 中国科技信息 2015(06)

- [27].旋转自动门冲击力性能研究[J]. 门窗 2015(10)

- [28].自动门验证方案研讨会在北京召开[J]. 门窗 2014(04)

- [29].浮箱式水力自动门在北京市政工程中的应用[J]. 水利建设与管理 2012(08)

- [30].门·道 石建立彻谈中国门业及凯必盛发展之路[J]. 城市环境设计 2012(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ca98d7c5c7d350e39399c1c0.html