# TiO2纳米管改性及其光催化性能的研究

### 论文摘要

随着工业化的迅速发展和全球环境污染的加剧,怎样有效的控制与治理环境污染就成为人类社会面临和急需解决的重大问题。由于纳米材料光催化降解可以利用太阳能而被认为是最具发展潜力的技术。纳米光催化技术在环境治理领域有着巨大的环境、经济和社会效益。在众多n型半导体光催化材料中,由于Ti02光催化技术具有高性能,低损耗,且对环境无污染等特点,因而Ti02被公认为最佳的光催化剂,具有良好的发展前景。本文在总结纳米Ti02光催化剂改性研究进展的基础上,进行了以下几方面的研究。为了提高光催化剂的活性,采用连续离子层沉积法制备了CdS/TiO2和PbS/TiO2光催化剂。通过光催化降解甲基橙的实验确定了CdS和PbS的沉积的最佳浓度。结果表明：沉积了CdS和PbS的Ti02纳米管形成了更加复杂的能带结构,有利于能量较低的光生电子空穴对的产生,提供了更多的光生电子跃迁通道,提高了光生电子空穴对的分离效率,增加了载流子的寿命,从而提高了TiO2纳米管的光催化效率。除此之外,还利用了光化学沉积法分别将金属Ag和Pt沉积在Ti02表面从而实现Ti02纳米管载Ag和Pt改性。通过XRD、SEM、XPS、拉曼光谱等对样品的晶相、形貌等进行了表征。通过对样品降解甲基橙表征了光催化活性,发现不同的金属离子沉积样品均表现出很好的光催化活性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 光催化研究背景及意义

- 2的简介'>1.2 TiO2的简介

- 2的晶体结构'>1.2.1 TiO2的晶体结构

- 2的应用'>1.2.2 TiO2的应用

- 1.3 光催化

- 1.3.1 光催化的发展历程

- 2光催化的反应机理'>1.3.2 TiO2光催化的反应机理

- 2光催化剂的改性'>1.3.3 TiO2光催化剂的改性

- 1.4 半导体能带理论

- 1.5 本研究的主要内容及其研究现状

- 2光催化剂的改性及其发展现状'>1.5.1 本文研究的TiO2光催化剂的改性及其发展现状

- 1.5.2 本研究的主要内容

- 1.6 本研究的目的和意义

- 2和PbS/TiO2复合纳米管的制备及其表征'>第二章 CdS/TiO2和PbS/TiO2复合纳米管的制备及其表征

- 2复合纳米管的制备及其表征'>2.1 CdS/TiO2复合纳米管的制备及其表征

- 2.1.1 实验过程

- 2.1.2 结果与讨论

- 2.1.3 小结

- 2复合纳米管的制备及其表征'>2.2 PbS/TiO2复合纳米管的制备及其表征

- 2.2.1 实验过程

- 2.2.2 结果与讨论

- 2.2.3 小结

- 2.3 本章小结

- 2和Pt/TiO2复合纳米管的制备及其表征'>第三章 Ag/TiO2和Pt/TiO2复合纳米管的制备及其表征

- 2制备及其表征'>3.1 Ag/TiO2制备及其表征

- 3.1.1 实验过程

- 3.1.2 结果与讨论

- 3.1.3 小结

- 2制备及其表征'>3.2 Pt/TiO2制备及其表征

- 3.2.1 实验内容

- 3.2.2 结果与讨论

- 3.2.3 小结

- 3.3 本章小结

- 第四章 本文结论

- 参考文献

- 硕士在读期间发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].扶手椅型硅纳米管电子结构的研究[J]. 原子与分子物理学报 2020(01)

- [2].纳米羟基磷灰石纳米管的一种简便制备方法及其对溶液中重金属离子的吸附（英文）[J]. 无机化学学报 2020(04)

- [3].基于阳极氧化法的TiO_2纳米管制备及生成过程分析[J]. 化工进展 2020(03)

- [4].TiO_2纳米管负载米诺环素的释放动力学研究[J]. 安徽医科大学学报 2020(02)

- [5].具有凝胶外壳金纳米管的可调节近红外光声转换效率[J]. 声学学报 2020(03)

- [6].新型复合埃洛石纳米管的制备及其阻燃性能研究[J]. 宁波工程学院学报 2020(02)

- [7].改性TiO_2纳米管的制备及其对盐酸多西环素的降解[J]. 化学世界 2020(08)

- [8].TiO_2纳米管表面碘负载及其表征[J]. 中国骨与关节损伤杂志 2020(07)

- [9].远距离细胞连接——膜纳米管的生物功能[J]. 生理学报 2019(02)

- [10].TiO_2纳米管制备及抗菌性能研究[J]. 科技创新导报 2018(10)

- [11].基于溶胶—凝胶法镧掺杂TiO_2纳米管制备研究[J]. 当代化工 2018(09)

- [12].金属元素掺杂TiO_2纳米管的研究进展[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [13].环肽纳米管的合成及应用研究进展[J]. 化学试剂 2017(02)

- [14].氯化亚铁催化制备硼碳氮纳米管[J]. 人工晶体学报 2017(03)

- [15].三维网状结构TiO_2纳米管的制备及光电性能研究[J]. 电镀与精饰 2017(05)

- [16].阳极氧化法制备有序TiO_2纳米管的实验因素[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [17].阳极氧化制备10μm长高比表面积的TiO_2纳米管[J]. 稀有金属材料与工程 2017(08)

- [18].TiO_2纳米管电极光电催化降解四环素[J]. 环境化学 2016(07)

- [19].理论研究应变调控硅纳米管的稳定性和带隙[J]. 广东石油化工学院学报 2016(04)

- [20].模板合成法制备TiO_2:Eu~(3+)纳米管及其发光特性研究[J]. 功能材料与器件学报 2014(05)

- [21].碳锗掺杂对硅纳米管电子结构和光电性质的影响[J]. 无机材料学报 2015(03)

- [22].更棒的纳米管渐行渐近[J]. 物理通报 2009(12)

- [23].氮掺杂炭纳米管的合成及其在燃料电池和水处理方面的应用（英文）[J]. 上海第二工业大学学报 2013(04)

- [24].用于骨科植入体的纳米银/氧化钛纳米管复合抗菌涂层[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [25].金属改性的TiO_2纳米管对光催化性能的影响[J]. 广州化工 2020(14)

- [26].基于TiO_2纳米管的仿生超疏水棉织物的制备与性能研究[J]. 纺织导报 2019(04)

- [27].锐钛矿型TiO_2纳米管拉伸性能的分子动力学研究[J]. 陶瓷学报 2019(03)

- [28].西安交大研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 稀土 2017(01)

- [29].西安交通大学研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 有色金属材料与工程 2016(06)

- [30].氧化参数对TiO_2纳米管结构及双室光电化学池产氢性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/cbcd09c2147c51cf5cda0641.html