# 基于软测量技术的含水率测量及解释方法研究

### 论文摘要

软测量技术在工业过程中主要应用于实时估计、故障冗余、智能校正和多路复用等方面,已经成为目前过程控制领域的研究热点之一,油井含水率直接测量难的问题可以采取间接测量的技术,软测量技术在测量含水率方面的应用具有较大的优势。同轴线相位法含水率计的研制成功实现了油井含水率的动态测量,仪器具有很好的分辨力和测量精度,但由于油水两相流动的复杂性以及与仪器响应相关的影响条件的复杂性,同轴线相位法含水率计的仪器响应除了与油井含水率有关之外,而且还与油水混合介质的温度、地层水矿化度以及两项流动状态有关,含水率的测量和解释精度有待进一步提高。本文主要研究内容如下:总结国内外油井含水率测量技术、测井仪器及其解释方法的发展现状,以及同轴线相位法含水率计的研制,进而阐述进一步研究其测量及解释方法的必要性。分析软测量技术的发展现状及技术优势,研究软测量技术各种建模方法,总结出适于同轴线技术的软测量的建模方法。研究电磁波在同轴线中的传播特性和同轴线传感器的测量原理及参数,提出同轴线传感器的优化设计方法和采取的具体措施。对同轴线相位法含水率计的测量原理和流动特性研究的基础上,结合软测量技术理论和同轴线相位法含水率计本身的测量机理,分析仪器响应有关的可以直接测量的流量、油水混合介质的温度、地层水矿化度等参数,建立基于同轴线相位法含水率计机理的软测量模型。根据测量及解释模型确定同轴线相位法含水率计的测量及解释方法,进行大量的室内实验和现场试验,来检验、评价仪器的性能,解决油井的实际测试问题。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 0.1 研究目的及研究意义

- 0.2 研究内容

- 第一章 概述

- 1.1 油井产出剖面测井的特点

- 1.2 国内外过环空含水率技术的研究现状

- 1.2.1 国外油井测试技术

- 1.2.2 国内油井测试技术

- 1.3 高含水油井测试技术的发展趋势

- 1.4 油井含水率测量存在的问题及进一步研究的必要性

- 1.4.1 油井含水率测量存在问题

- 1.4.2 同轴线相位法含水率计进一步研究的必要性

- 第二章 油水的流动特性与介电特性

- 2.1 油水流动特性

- 2.1.1 油水流动特性分析

- 2.1.2 滑脱对含水率的影响

- 2.2 油水混合介质的介电特性

- 2.3 大庆油田地层水状况

- 2.4 电磁波在地层水中的传播特性

- 2.5 本章小结

- 第三章 同轴线相位含水率计

- 3.1 同轴线传感器

- 3.1.1 优化后同轴线传感器的结构

- 3.1.2 同轴线传感器的等效参数

- 3.1.3 同轴线传感器的优化介质

- 3.2 含水率计的电路设计

- 3.2.1 含水率计的电路设计理论

- 3.2.2 电路总体方案

- 3.3 同轴线相位法含水率计

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于软测量技术的模型建立

- 4.1 引言

- 4.2 软测量技术理论

- 4.2.1 辅助变量选择

- 4.2.2 输入数据预处理

- 4.2.3 软测量建模方法

- 4.2.4 辨识建模的方法

- 4.2.5 软测量器的工程化设计及实施

- 4.2.6 软测量模型的自校正与维护

- 4.3 基于仪器测量机理的软测量模型

- 4.3.1 同轴线相位法含水率计测量机理

- 4.3.2 软测量模型的建立

- 4.3.3 基于实测数据建立油井含水率测量的频域模型

- 4.3.4 基于RBF 神经网络建立含水率的软测量模型

- 4.4 本章小结

- 第五章 同轴线相位含水率计的试验与应用

- 5.1 引言

- 5.2 模拟井实验

- 5.3 现场试验与应用

- 5.3.1 仪器标定情况

- 5.3.2 井号的选取

- 5.3.3 流量与含水测井情况

- 5.3.4 对高温、高压井的测井试验

- 5.4 应用模型测井对比

- 5.5 资料解释

- 5.5.1 资料解释使用的公式

- 5.5.2 资料解释使用公式的改进

- 5.5.3 含水测井资料解释结果分析

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].污水处理软测量技术研究进展[J]. 净水技术 2020(04)

- [2].软测量技术研究及其专利分析[J]. 河南科技 2015(24)

- [3].浅谈软测量技术实现多相流计量[J]. 中国新技术新产品 2015(14)

- [4].软测量技术及其在过程检测中的应用研究[J]. 山东化工 2013(04)

- [5].污水处理系统中软测量技术的应用[J]. 企业科技与发展 2012(06)

- [6].软测量技术进展[J]. 科技信息 2012(25)

- [7].软测量技术及其应用[J]. 科技广场 2010(03)

- [8].软测量技术在石化过程中的应用[J]. 当代化工 2009(02)

- [9].打浆度软测量技术的研究及应用[J]. 自动化技术与应用 2012(08)

- [10].软测量技术在化工生产中的应用[J]. 云南化工 2012(06)

- [11].软测量技术在循环水浓缩倍率计算中的应用[J]. 电子设计工程 2014(07)

- [12].软测量技术在工业上的实施探讨[J]. 价值工程 2011(35)

- [13].基于软测量技术的化工过程优化控制策略[J]. 浙江大学学报(工学版) 2013(07)

- [14].火电厂煤粉浓度的软测量技术研究[J]. 电力科学与工程 2013(08)

- [15].基于软测量技术的丁苯橡胶聚合率在线检测[J]. 化工自动化及仪表 2010(10)

- [16].基于频域分解的房间冷负荷建模及软测量技术[J]. 仪器仪表学报 2015(05)

- [17].软测量技术在火力发电厂中的应用[J]. 科技传播 2013(06)

- [18].软测量技术及其应用[J]. 自动化仪表 2008(01)

- [19].基于神经网络的汽包水位软测量研究[J]. 仪器仪表用户 2008(01)

- [20].基于软测量技术的间歇聚合过程质量控制[J]. 计算机与应用化学 2015(08)

- [21].烧碱浓度的数学模型与软测量技术[J]. 自动化博览 2010(09)

- [22].软测量技术在密闭电石炉生产中的应用[J]. 商业故事 2015(26)

- [23].火电厂热工参数软测量技术研究[J]. 中国设备工程 2018(23)

- [24].软测量技术在生料立磨细度在线检测中的应用[J]. 水泥工程 2014(05)

- [25].软测量技术用于油田蒸汽计量[J]. 油气田地面工程 2013(03)

- [26].软测量技术在化工安全生产故障预警仿真系统中应用研究[J]. 自动化与仪器仪表 2010(03)

- [27].基于严格机理模型的精馏塔软测量技术的开发[J]. 石油化工 2012(05)

- [28].重叠控制技术在聚合反应釜上的应用[J]. 现代工业经济和信息化 2012(24)

- [29].轻烃分离装置液化气C5+含量软测量应用[J]. 自动化仪表 2018(08)

- [30].时延系统中T-LSSVR动态软测量建模方法研究[J]. 计量学报 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d057c0b508e2ca7049abea51.html