# 基于TS101的嵌入式通信发射机的研制

### 论文摘要

本文深入研究了基于TS101的多DSP处理器的嵌入式通信发射系统的设计及实现；按照该系统的技术指标要求，完成了水声通信编码器的软硬件设计和调试，阐述了功放和宽带换能器的匹配方法，介绍了两种常用通信调制信号的产生方法，研究了限幅法减小OFDM信号的峰值平均功率比的性能。本文所设计的系统是在现有DSP处理板的基础上增加一块编码器背板，在分析各种可能的实现方法后，选择了对原系统影响最小的方案实现，它能产生任意编码的长时间连续波形信号。实验表明，该发射系统应用于水下通信，可满足通信的各种编码需求。 本论文的主要工作和研究成果包括以下几个方面： 详细讨论了水声通信系统的构成以及各部分的实现；结合实际通信的需要，介绍了水声通信的信道特点以及误差和干扰来源；讨论了MFSK和OFDM这两种调制方法的原理，及相应的时域波形产生方法；讨论了OFDM调制过程中所遇到的峰值平均功率比的问题及解决方法(限幅法减小峰值平均功率比的性能)。 结合通信编码器的研制，分别从硬件和软件两个方面来介绍编码器的设计。在介绍已有的信号处理硬件系统后，分析了各种扩展方案的优缺点，选取一种最佳的方案；硬件方面，研制并设计了用于水声通信的通信编码器硬件电路，介绍了电路各部分实现；在软件方面，介绍了设计过程中使用到的两种软件，以及在编程过程中需要注意的问题，最后，详细研究了系统产生信号波形的原理、程序设计流程图、以及在实时计算数据时的一些细节问题。 结合整个系统的调试和功能测试，对系统实现过程中的一些问题进行详细的阐述。从DSP和FPGA两个芯片程序的配合设计，介绍了系统中某些功能及时序的设计，给出了整个系统的设计流程，介绍了两种中断服务程序，以及实时计算数据时遇到的一些细节问题；以正弦信号为例，对输出信号进行测量，并分析误差的原因。 通过实验来验证产生信号是否满足通信要求。用编码器分别产生MFSK和OFDM两种常用的通信信号波形，对其采样后使用相应的解码程序分别进行解

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 序言

- 1.2 嵌入式水下通信发射系统

- 1.3 本论文内容的安排

- 第二章 水声通信系统介绍

- 2.1 水声通信系统的组成

- 2.2 MFSK信号特点

- 2.3 OFDM信号特点

- 第三章 系统硬件设计

- 3.1 信号处理系统硬件资源

- 3.2 通信编码器的硬件设计

- 第四章 系统软件设计

- 4.1 VISUALDSP++4.0介绍及使用

- 4.2 QUARTUS II介绍及编程

- 4.3 系统程序设计

- 第五章 通信发射机系统的调试和性能测试

- 5.1 调试工作平台介绍

- 5.2 输出信号及误差分析

- 5.3 两种通信信号产生及其通信实验

- 5.4 功放与换能器的匹配连接

- 第六章 总结

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].OFDM系统降低峰值平均功率比研究[J]. 计算技术与自动化 2017(03)

- [2].降低OFDM峰均比的方法[J]. 科技创新导报 2012(26)

- [3].应用于长期演进系统降峰值平均功率比的IP-PTS方法研究[J]. 北京理工大学学报 2015(05)

- [4].一种降低OFDM信号PAPR的编码技术[J]. 苏州市职业大学学报 2012(02)

- [5].分数阶傅里叶变换结合高峰均比抑制算法对CO-OFDM系统的影响分析[J]. 光子学报 2014(05)

- [6].基于非线性压缩的OOFDM系统的FPGA实现[J]. 光通信技术 2020(06)

- [7].DVB-T2协议中降低DMT峰值平均功率比的PTS技术[J]. 西部皮革 2017(06)

- [8].降低OFDM系统峰均功率比的新算法研究[J]. 电子设计工程 2014(07)

- [9].降低光OFDM系统峰均比的TR-clipping算法[J]. 光电子.激光 2013(04)

- [10].一种联合OFDM系统的峰均比抑制方法研究[J]. 通信技术 2018(12)

- [11].OFDM中基于粒子群优化的限幅算法[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [12].光OFDM系统中一种改进的SLM峰均比抑制方案[J]. 光电子·激光 2015(01)

- [13].浅析OFDM的通信技术[J]. 电子测试 2014(S2)

- [14].一种降低OFDM信号峰均功率比的预编码方法[J]. 声学技术 2008(06)

- [15].混沌序列在降低OFDM系统的峰均比中的应用[J]. 移动通信 2009(16)

- [16].OFDM系统降低峰均比的研究[J]. 沈阳理工大学学报 2011(05)

- [17].降低MC-CDMA系统中信号的PAPR[J]. 科技信息 2010(24)

- [18].一种新的MIMO-OFDM信道估计的低复杂度设计方法[J]. 科技视界 2015(12)

- [19].基于误差矢量的选择映射序列降低OFDM信号峰均比方法[J]. 中国科技论文 2016(08)

- [20].部分传输序列的遗传模拟退火搜索方法[J]. 电子测量与仪器学报 2020(09)

- [21].基于余数系统的OFDM无损峰均比抑制方法[J]. 电子科技大学学报 2013(05)

- [22].光OFDM系统中削波噪声的建模与研究[J]. 光电子.激光 2012(09)

- [23].一种降低OFDM信号峰平功率比的新方案[J]. 信息安全与通信保密 2010(03)

- [24].一种改进的低复杂度OFDM峰均比抑制PTS算法[J]. 电讯技术 2019(05)

- [25].降低OFDM系统峰均比的改进方法[J]. 通信技术 2010(12)

- [26].降低OFDM信号峰均功率比的研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [27].OFDM系统中降低PAPR技术的研究——基于PTS技术[J]. 科技信息(学术研究) 2008(03)

- [28].一种简化的基于峰值对消的OFDM信号峰均比压缩技术[J]. 中国传媒大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [29].基于限幅滤波降低OFDM系统峰均比算法的研究[J]. 科技创新导报 2012(36)

- [30].一种改善OFDM信号峰平比的新方法[J]. 电讯技术 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d2f7fc21c90063c11580d179.html