# 渭河西安段水体及水系沉积物重金属环境地球化学研究

### 论文摘要

由于人类和自然的相互作用，城市河流是时刻处于变化中的水动力环境，尤其是接收了来自城市和工业大量人为污染物后，其水体和沉积物来源变得更为复杂。在众多的污染物中，重金属由于其在环境中的持久性、生物地球化学可循环性以及潜在的生态威胁而倍受关注。沉积物既是水环境中重金属的主要汇集场所，又是潜在的次生污染源。研究沉积物中重金属含量、分布特征及赋存形态对于探寻水环境重金属的来源、评价污染现状、预测对生态系统的影响及河流环境保护具有重要的现实意义。本文以渭河西安段为研究区域，把地表水和沉积物作为一个有机整体，经详细调查、采样和实验，首次系统地研究了渭河西安段地表水的理化特性（pH值、电导率、DO、COD、BOD5、氟化物）和沉积物的理化性质（pH值、磁学性质、机械组成、烧失量、常量组分）；用X-Ray荧光光谱仪分析了沉积物中重金属元素Cu、Mn、Pb、Zn、Co、Ni、Cr、Fe和As的全量及在不同粒径颗粒中的含量，探讨了重金属的分布特征；采用欧共体修正BCR四步连续提取法及原子吸收分光光度计火焰法分析测定了表层沉积物重金属Cu、Mn、Pb、Zn、Co、Ni、Cr和Fe的赋存形态；通过相关分析和聚类分析讨论了重金属之间的相互关系及影响重金属含量和形态的因素，以期为合理开发利用渭河水资源，制定污染防治措施以及流域治理规划等提供科学依据。本研究主要结论如下：（1）渭河西安段地表水属中性水质，各项理化指标的均值分别为：pH值7．129，电导率528μs／cm，DO 0．29mg／L，COD 85．1mg／L，BOD522．6mg／L，氟化物0．4601mg／L。沉积物pH值为8．604，为碱性沉积物；粒径组成平均是黏粒10．050％，粉沙粒50．395％，沙粒39．555％，质地类型主要为粉沙粒：沉积物烧失量平均为3．563％；沉积物低频磁化率（χLF）、高频磁化率（χHF）和频率磁化率（χfd）均值分别为50．7×10-8m3／kg、46．2×10-8m3／kg和2．36％；常量元素K2O、Na2O、CaO、MgO、Al2O3、Fe2O3、SiO2和Ti的平均含量分别为：2．26％、1．86％、6．64％、2．09％、11．20％、3．69％、58．52％和3593．3mg／kg。（2）渭河西安段表层沉积物中Co、Cr、Fe、Cu和Pb的平均含量高于环境背景值，As、Mn和Ni的平均含量低于环境背景值，Zn平均含量与环境背景值持平。各重金属元素水平呈波折多峰型分布，其中As、Cu、Mn、Pb、Zn、Ni和Fe具有相似的水平分布特征；各断面重金属累积叠加值由高到低依次为：断面4>断面6>断面3>断面2>断面5>断面1，大部分元素高值区均位于河流中下游河段。（3）筛分实验结果表明：渭河西安段表层沉积物不同粒径颗粒中重金属含量分布具有一定的差异，主要富集于粒径为150-250μm、250-450μm、450-900μm和>900μm的较大颗粒中，其余粒径颗粒中重金属含量相对略小。（4）渭河西安段柱状沉积物中各重金属元素在垂向上明显地呈波折多峰型分布，其中As、Cu、Mn、zn、Ni和Fe表现出非常相似的垂向变化趋势，表明它们具有同一物质来源或相同的沉积后再迁移行为。Pb、Co和Cr在垂直剖面上变化规律性不强。（5）渭河西安段地表水中Cu和Zn主要以溶解态存在，Mn、Pb、Co、Ni、Cr和Fe主要以颗粒态存在。表层沉积物中各重金属主要以残余态存在，其中Pb的“非稳态”（易迁移转化部分）含量大于“稳定态”，其余元素“稳定态”占优势。（6）统计分析表明：地表水中Cu、Mn、Fe的溶解态、颗粒态、全量两两之间均显著相关：Zn的溶解态、颗粒态均与全量显著相关：Co、Ni、Cr的颗粒态与全量显著相关：Pb的全量与DO显著相关，Zn的溶解态与COD、BOD5、氟化物显著相关，Co的pH值分别与溶解态、全量显著相关。沉积物中大多数重金属的全量和形态与低频磁化率（χLF）、高频磁化率（χHF）、黏粒、粉沙粒含量、烧失量（LOI）及常量组分中的K2O、Na2O、MgO、Al2O3、Fe2O3、SiO2、Ti之间相关性较好，反映了影响沉积物重金属富集及赋存形态的主要因素。As、Cu、Mn、Pb、Zn、Ni和Fe两两之间均显著相关，Co、Cr与上述元素相关性较弱。Cu的可氧化态、残余态、全量两两之间显著相关；Mn的弱酸提取态、可还原态、残余态、全量两两之间显著相关；Pb的弱酸提取态与残余态、可还原态与全量显著相关；Zn的可还原态与弱酸提取态、全量显著相关;Co和Cr的残余态均与其全量显著相关；Ni的全量分别与弱酸提取态、残余态显著相关；Fe的弱酸提取态、残余态、全量两两之间显著相关，可还原态与可氧化态显著相关。（7）重金属元素来源分析表明：渭河西安段沉积物中As、Cu、Mn、Pb、Zn、Co、Ni和Fe可能以自然来源为主，Cr可能以人为来源为主，重金属元素在时间跨度内的分布特征反映了其自然来源和人为来源的差异。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 水体及沉积物重金属污染研究进展

- 1.2.2 水体及沉积物重金属形态分析方法研究进展

- 1.2.3 研究区以往工作概述

- 1.3 本研究的主要内容

- 1.4 研究区概况

- 1.4.1 地理位置

- 1.4.2 地质地貌

- 1.4.3 水文气候条件

- 1.4.4 土壤

- 1.4.5 动植物及矿产资源

- 1.4.6 研究区工业企业分布概况

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 样品采集与处理

- 2.1.1 样品采集与保存

- 2.1.2 样品预处理

- 2.2 分析与测定方法

- 2.2.1 地表水理化参数的测定

- 2.2.2 沉积物理化参数的测定

- 2.2.3 沉积物重金属全量的测定

- 2.2.4 水体及沉积物重金属赋存形态分析

- 2.2.5 不同粒径沉积物的筛分分析

- 2.3 实验数据可靠性分析

- 第3章 渭河西安段地表水及沉积物的理化特征

- 3.1 研究区地表水的理化特征

- 3.1.1 地表水pH值及电导率

- 5'>3.1.2 地表水DO、COD及BOD5

- 3.1.3 地表水氟化物含量

- 3.2 研究区沉积物的理化特征

- 3.2.1 沉积物pH值

- 3.2.2 沉积物磁化率

- 3.2.3 沉积物粒径组成

- 3.2.4 沉积物烧失量

- 3.2.5 沉积物常量元素含量水平

- 第4章 渭河西安段沉积物重金属含量及分布特征

- 4.1 研究区内表层沉积物重金属含量及分布特征

- 4.1.1 表层沉积物重金属元素含量水平

- 4.1.2 表层沉积物重金属元素的空间分布特征

- 4.1.3 不同粒径表层沉积物重金属的含量及分布特征

- 4.2 研究区内柱状沉积物重金属含量及分布特征

- 4.2.1 柱状沉积物重金属元素含量水平

- 4.2.2 柱状沉积物重金属元素的空间分布特征

- 4.3 相关分析

- 4.3.1 重金属元素与理化指标的相关分析

- 4.3.2 重金属各元素间的相关分析

- 4.4 聚类分析

- 4.5 研究区重金属元素来源及影响因素浅析

- 第5章 渭河西安段地表水及沉积物重金属赋存形态

- 5.1 地表水重金属赋存形态

- 5.1.1 地表水重金属形态结果分析

- 5.1.2 地表水重金属各赋存形态及全量之间的相关分析

- 5.1.3 地表水重金属赋存形态及全量与理化指标的相关分析

- 5.2 沉积物重金属赋存形态

- 5.2.1 BCR四态结果分析

- 5.2.2 沉积物重金属各赋存形态及全量之间的相关分析

- 5.2.3 沉积物重金属赋存形态与理化指标的相关分析

- 第6章 结论及展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 存在的不足与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].西藏羊卓雍错沉积物沉积速率的测定[J]. 地球与环境 2020(02)

- [2].黄海麻坑群沉积物磷的保存与转化及环境效应[J]. 中国环境科学 2020(04)

- [3].珠江口海域沉积物-水界面营养盐释放特征研究[J]. 矿物岩石地球化学通报 2020(03)

- [4].沙蚕（Perinereis aibuhitensis）对老化贝类养殖沉积物的生物修复研究[J]. 生态环境学报 2020(04)

- [5].盐度影响沉积物抗侵蚀性的环形水槽试验研究[J]. 海洋地质与第四纪地质 2020(03)

- [6].岗南水库沉积物间隙水有色溶解有机物的时空分布特征及差异分析[J]. 环境科学 2020(06)

- [7].江汉平原沉积物中磷酸盐与砷的竞争吸附机制[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [8].酸性矿山排水影响的水库沉积物微量元素地球化学特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2020(04)

- [9].沉积物—水界面水流通量研究之渗流仪直接测量法回顾与进展[J]. 地质论评 2019(S1)

- [10].全球俯冲沉积物组分及其地质意义[J]. 地球科学进展 2020(08)

- [11].砷在昂曲沉积物中吸附解吸的影响因素研究[J]. 环境科学学报 2020(09)

- [12].动水条件下沉积物-水界面微生物与铬的相互作用机理[J]. 生态环境学报 2020(07)

- [13].唑草酮在水-沉积物系统中的残留分析[J]. 农药 2016(12)

- [14].滇池不同湖区沉积物正构烷烃的分布特征及其环境意义[J]. 环境科学 2016(12)

- [15].土壤/沉积物吸附抗生素的机理及影响因素研究进展[J]. 台州学院学报 2016(06)

- [16].不同生长期水生植物对湿地沉积物中营养物质含量的影响[J]. 沈阳农业大学学报 2017(01)

- [17].基于逸度方法的辽东湾海水-沉积物中多环芳烃扩散行为[J]. 环境科学研究 2017(10)

- [18].白洋淀养殖区春季沉积物垂向微生物群落特征及驱动因素[J]. 环境科学学报 2020(05)

- [19].象山港海水和沉积物中多环芳烃分布特征和来源研究[J]. 海洋环境科学 2020(04)

- [20].基于脂肪酸探究青虾扰动作用对沉积物中有机质降解的影响[J]. 淡水渔业 2020(03)

- [21].城市黑臭河道治理前后沉积物对大型溞的毒性变化监测与评价[J]. 环境监控与预警 2020(04)

- [22].城市化对甘肃省牛谷河沉积物氮磷分布的影响[J]. 环境科学与技术 2020(01)

- [23].多重组合扰动对沉积物微界面环境的影响[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2016(04)

- [24].鄂东南云中湖近50a沉积物微量元素记录[J]. 生态与农村环境学报 2017(02)

- [25].沉积物-水界面氮的源解析和硝化反硝化[J]. 环境科学 2017(04)

- [26].沉积物修复技术现状与展望[J]. 甘肃科技 2017(06)

- [27].不同形态磷对沉积物-水界面浮游植物增殖及群落结构演替的影响[J]. 环境科学学报 2017(05)

- [28].阿哈水库沉积物-水界面磷、铁、硫高分辨率空间分布特征[J]. 环境科学 2017(07)

- [29].贵州草海氮磷分布特征及沉积物释放通量估算[J]. 生态学杂志 2017(09)

- [30].海草床沉积物储碳机制及其对富营养化的响应[J]. 科学通报 2017(Z2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d56a566a56916fddce011bb4.html