# LiDAR点云与CCD影像融合处理研究

### 论文摘要

近年来,基于主动测量原理的LiDAR技术以其高效率、高密度、高精度等独特优势,越来越受到测绘领域的关注,并体现出广阔的应用前景。随着其硬件设备集成度的不断提高,许多LiDAR系统中都配备了CCD像机,可以在测量获取点云数据的同时得到被测场景的CCD影像。目前,CCD影像大都仅仅用于后期的纹理映射。事实上,若能充分利用影像信息实现LiDAR点云与CCD影像的融合处理,对于充分发挥LiDAR技术的空间信息获取作用具有重要意义。本文通过分析两种数据的数据特性,以其对目标描述的诸多互补为出发点,着重对LiDAR点云与CCD影像的融合处理进行了研究与探索,并结合现有经典方法,为解决部分点云数据处理问题提出了一些新的思路。本文的主要工作包括以下几个方面：1、论述了LiDAR技术与CCD像机的数据获取原理,相应的坐标系变换以及点云数据与影像数据的数据配准。根据两种数据的映射关系提出利用影像栅格对点云进行剖分,从而为点云建立简单的空间拓扑关系,方便于后续融合中点云与影像的映射。2、讨论了影像边缘特征提取与点云曲面逼近方法,并针对点云中边缘特征提取困难,缺陷边界的不确定性等问题,提出使用灰度矩边缘检测和最小二乘支持向量机相结合,实现对点云中边缘特征的提取以及边缘缺陷的修补。鉴于现实世界中的目标场景结构复杂,实际边缘与点云的位置关系多样,通过分析列举,将可能出现的情况进行人工划分,使提出的方法更具一般性。3、分析了经典ICP自动拼接方法的不足,通过使用SIFT影像配准来提高经典算法的效率：根据建立的剖分关系,利用影像中的匹配点对确定相邻站间点云的匹配点对候选集。为防止出现误匹配,利用RANSAC方法进行检验。然后根据最小二乘原则计算出初始变换参数。最终经改进的ICP算法迭代实现多站点云的自动拼接。4、研究了基于离散点的点云显示原理,利用实时内插的方法对点云进行多分辨率显示。通过分析显示过程中点云的可见性与重采样位置,使用移动最小二乘曲面拟合方法对局部点云进行拟合和插值,并进行纹理映射,实现了具有影像级真实感的点云数据多分辨率显示。最后在VC++环境下开发了实验平台,并给出了本文所提出方法的若干运行效果图。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与研究意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 点云与影像的配准

- 1.2.2 点云数据的边缘特征提取

- 1.2.3 点云数据的缺陷修补

- 1.2.4 点云数据的拼接

- 1.3 论文主要研究内容

- 1.4 论文组织结构

- 第二章 点云与影像的数据获取及预处理

- 2.1 LiDAR系统扫描测量原理

- 2.2 CCD像机成像数学模型

- 2.2.1 成像过程中各种坐标系介绍

- 2.2.2 成像模型的数学描述

- 2.3 实验用LiDAR系统GLS-1500

- 2.3.1 性能指标

- 2.3.2 系统组成

- 2.3.3 GLS-1500内置像机标定

- 2.4 基于影像栅格的点云数据剖分

- 2.4.1 点云与影像空间位置关系

- 2.4.2 基于影像栅格的点云数据剖分

- 2.4.3 验证实例

- 2.5 本章小结

- 第三章 基于融合处理的点云边缘特征线提取与边缘缺陷区域修补

- 3.1 引言

- 3.2 影像边缘特征提取

- 3.2.1 灰度矩算子

- 3.2.2 灰度矩边缘检测算法

- 3.3 最小二乘支持向量机（LS-SVM）理论基础

- 3.3.1 支持向量机（SVM）

- 3.3.2 常用核函数

- 3.3.3 最小二乘支持向量机（LS-SVM）

- 3.4 基于影像特征和LS-SVM的点云边缘特征线提取

- 3.4.1 近似切平面计算

- 3.4.2 点云边缘特征线的判别

- 3.4.3 训练样本集获取

- 3.4.4 重采样位置确定

- 3.4.5 LS-SVM的训练与计算

- 3.4.6 验证实例

- 3.5 基于影像特征和LS-SVM的点云边缘缺陷区域修补

- 3.5.1 缺陷区域类别划分

- 3.5.2 训练样本集获取

- 3.5.3 重采样位置确定

- 3.5.4 验证实例

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于融合处理的多站点云自动拼接

- 4.1 引言

- 4.2 多站影像配准

- 4.2.1 SIFT算法

- 4.2.2 影像匹配点选取

- 4.3 最近点迭代（ICP）算法

- 4.3.1 ICP算法步骤

- 4.3.2 算法收敛性证明

- 4.4 基于影像配准的多站点云自动拼接

- 4.4.1 数据准备

- 4.4.2 初始变换矩阵确定

- 4.4.3 改进ICP算法精确拼接

- 4.5 验证实例

- 4.6 本章小结

- 第五章 具有影像级真实感的点云多分辨率显示

- 5.1 引言

- 5.2 移动最小二乘（MLS）曲面逼近

- 5.2.1 参考平面计算

- 5.2.2 局部曲面逼近

- 5.3 可视性与重采样判别

- 5.3.1 视锥

- 5.3.2 可视性判别

- 5.3.3 重采样判别

- 5.4 具有影像级真实感的点云多分辨率显示方法

- 5.5 数据处理与显示系统实现

- 5.5.1 系统结构体系

- 5.5.2 功能模块划分

- 5.5.3 系统运行示例

- 5.6 本章小节

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文的工作总结

- 6.2 下一步工作展望

- 参考文献

- 作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于卷积神经网络的非等效点云分割方法[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].点云智能研究进展与趋势[J]. 测绘学报 2019(12)

- [3].基于深度学习的点云分割方法综述[J]. 计算机工程与应用 2020(01)

- [4].点云数据预处理研究[J]. 现代信息科技 2020(02)

- [5].基于地基激光雷达点云的植被表型特征测量[J]. 生态学杂志 2020(01)

- [6].机载点云空洞的修复方法[J]. 北京测绘 2020(02)

- [7].基于深度学习的零件点云分割算法研究[J]. 机电工程 2020(03)

- [8].基于深度学习的点云语义分割综述[J]. 激光与光电子学进展 2020(04)

- [9].基于神经网络的航空行李点云检测方法研究[J]. 电子世界 2020(07)

- [10].基于二维截面筛选标记的点云简化方法研究[J]. 机电工程 2020(05)

- [11].三维点云补全方法的现状和发展趋势[J]. 信息记录材料 2020(05)

- [12].新型激光远程点云装置研究[J]. 机电信息 2020(17)

- [13].一种简化的输电线路点云电塔自动定位方法[J]. 北京建筑大学学报 2020(03)

- [14].一种改进的区域增长彩色3D点云分割算法[J]. 国外电子测量技术 2018(11)

- [15].面向反光工件点云缺陷的点云增强算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2019(07)

- [16].一种基于高度差异的点云数据分类方法[J]. 测绘通报 2018(06)

- [17].手提激光盘煤仪点云去噪[J]. 激光杂志 2017(05)

- [18].面向室内场景点云的对象重建[J]. 测绘通报 2017(06)

- [19].快速点云定向数学模型实际精度分析[J]. 北京测绘 2017(04)

- [20].基于点云几何约束的仿真安装探讨[J]. 地理空间信息 2017(09)

- [21].基于自适应切片的点云压缩算法[J]. 工程勘察 2017(09)

- [22].序列图像三维重构中点云精简算法的研究与改进[J]. 计算机工程与应用 2016(08)

- [23].地面三维激光扫描点云重建技术研究[J]. 数码世界 2017(08)

- [24].面向调线调坡的点云大数据分析及深度模型研究[J]. 智能系统学报 2020(04)

- [25].三维环境下交互式点云对象提取方法[J]. 计算机工程与应用 2019(24)

- [26].换流站激光点云密度对土石方计算的影响[J]. 电力勘测设计 2020(01)

- [27].融合个体识别的3D点云语义分割方法研究[J]. 黑龙江工业学院学报(综合版) 2019(12)

- [28].机载激光点云与摄影测量点云非监督建筑物变化检测[J]. 测绘科学技术学报 2019(05)

- [29].电力巡检点云分布式异构处理的研究[J]. 湖北电力 2019(05)

- [30].点云重建的并行算法[J]. 计算机工程与应用 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d8a07f345b7c9ea77ead0af2.html