# 水闸施工技术在水利水电工程中的应用

上海奉贤市政建设工程有限公司上海市201403

摘要：随着经济的快速发展，我国社会基础设施建设逐步完善，尤其是水利水电工程事业不断发展壮大，而在水利工程建设中，水闸施工又占据着重要地位。水闸施工技术与施工管理水平的高低直接影响着水利工程全局质量的优劣。水闸具有蓄水、排水的功能，对于人民的生活具有着重要的意义，并且，其还能够实现水能向电能的转换。水闸的质量影响着整个水利工程的质量，因此需要做好水闸建设过程中的技术与管理工作。在施工过程中，要严格做好各个工序的监督工作，加强工作人员的技能培训，制定出合理的施工方案与管理制度，进而使得水利水电工程的整体质量得到提升。

关键词：水闸施工技术；水利水电工程；应用

1水闸施工技术管理的意义

在水利工程的建设之中较为常见的建筑就是水闸工程，且水闸建筑对水利水电工程的质量影响较大。在施工之中，影响水闸施工质量的因素较多，施工过程之中的技术使用是否合理和监管力度是否过关都会对施工质量产生较大的影响。下文对于施工过程之中的使用技术和管理问题进行了介绍和分析。在水利水电工程的应用过程之中，水闸的建设质量和水电工程在能源转换之中的效率密切相关，水闸施工过程属于较为综合的建筑施工项目。水利水电工程作为我国当前在清洁能源的开发和使用之中的重要项目，其建设质量的好坏直接关系到我国可持续发展道路的建设质量和发展速度。水闸建筑作为水利水电工程建设的核心建筑，其建设质量和水电工程的能源转化效率以及电力传输的稳定程度都有很大的影响。由于水利水电工程发电主要就是利用水库中超出预定值的水量通过水电站引水系统进入到水力发电厂，继而利用水压力推动发电机等设备运行，从而将水能转化为电能，再通过电缆输送到用户手中。

2水利水电工程中的水闸施工技术

2.1准备工作

这是在水闸施工之前所要做的准备工作，主要是防患于未然，及时发现一些安全隐患，将安全问题扼杀在萌芽中；另外需要做的就是审核工作，主要是检查水闸技术的施工图纸和方案，看是否违反了工程管理的相关规定，如发现不符合规章的地方，需要立即提出并申请有关部门修改图纸；除了对设计图纸的审查以外，还需要对施工技术人员进行审查，审核人员的专业级技能以及思想素质等，在这一系列过程中，人员需要对施工技术有个整体的了解，做到心中有数，不可“睁只眼，闭只眼”。

2.2开挖工程技术

由于水闸施工工程较长，难度较大，所以存在开挖工程，开挖工程是为了解决水闸施工的断面问题，开挖工程需要开挖的是土石方，在开挖过程中要尤其小心断面选择，如果人员选择不好，会造成大量的混凝土浪费，导致开挖的结果不理想，最终混凝土强度不够。在开挖中需要按照设计图纸施工，最好采用腰线施工的方法。

2.3混凝土工程技术

混凝土是水闸工程中的高频使用材料，对其使用需求大，所以需要保证其质量。在工程施工前，需要混凝土进行抽样检查，严格控制质量，一旦发现不合格原材料，需要立即更换与处理。配置混凝土时，需要计算好各原材料的配备比，做到科学配置，以免发生质量问题。另外，对工程中用到混凝土的关键位置也需要进行检查，运用钻芯检查的方法，达到控制整个混凝土工程质量的目的。

2.4金属结构工程技术

金属结构施工技术质量需要在水闸工程中得到保障，这可以参照相关的管理规定与条例，特别是在安装时就要遵循工艺流程，不可忽视每一环节，保障其质量。具体操作步骤需要将三者结合起来，即要满足厂内生产相关规定，然后整体运输、又要现场安装，保证安装流程可视化，原材料的质量需要出示相关证明，证明的开具要求经过严格检查、复查等一系列工作，而不能凭“关系”开具，在水闸工程中，金属结构包括水闸门槽，对它安装需要注意焊接预埋件，施工步骤按照工艺流程，如果焊接变形，需要人员及时纠正。

2.5导流和截流施工技术

在水利水电工程中，需要对水闸施工进行导流，而现阶段使用最多的是修建围堰，由于受到地形因素的影响，所以水闸施工只能束窄滩池，这种方法就是在靠近河道的地方进行围堰，但是河道较窄，而且多由岸坡组成，岸坡有一定坡度，遇到水流后容易发生地质坍塌，所以在施工时要尤其注意，可以选择有围堵功能的材料围堰，比如浆砌石，它不仅结构坚固，能抗冲刷，而且成本较低；另外围堰的底部需要用木桩加固，外部堆砌粘土。除了导流施工技术以外，水利工程中还存在截流技术，即进行堵坝，我国在堵坝技术上算是做得较好的国家，在堵坝之前需要专业人员进行模型试验来验证之前的设计是否周密，堵坝过程中采用平堵与立堵相结合的办法，在施工中需要准备比实际计划多的原材料，防止出现沉降的现象，浪费原材料；另外，人员需要考虑到河床的护底工作，这一步是水坝截流的关键，抛投料物不仅要排列紧密，还需要找准位置，这事先需要人员找到抛投料物在水下的移动距离，达到精准定位的目的。

3水利水电工程水闸施工技术管理

3.1施工前准备

要想确保水闸施工的顺利开展，就必须要做好施工前的准备工作。包括方案审核、质量检查、设备准备以及材料准备等。根据实际的水闸施工情况，其前期需要做到以下几点：①施工前，施工单位要对施工过程中的每一道工序环节都做到严格的审查，确保每一道工序的准确无误。同时，对施工方案的可行性也要做到详尽的审核，一定要保证各项工作的顺利开展，保障水闸的安全高效；②加强工作人员的素质培养，优化工作队伍的结构，确保人才的质量，为水闸施工的圆满完成奠定基础。在施工图纸的设计过程中，要对施工技术要点做到一个良好的掌握，并且完善相关的施工管理制度，指导水闸施工的开展。

3.2施工中管理

在水闸施工的过程中包含有多项施工内容，主要包含土石开挖工程、混凝土和金属结构工程等的施工。土石开挖工程的施工需要注意的是注意开挖工程的质量和要求，其难点在于土石开挖断面比较大，所以要想保证其结果能够符合工程要求，需要以其中腰线为基点进行施工，这样开挖断面的大小是比较适合的。挖好后一定要结合设计图纸进行验收。混凝土的施工重点主要在于：①原材料的使用，做好原材料审查工作，确保其符合使用需要，另外还要注意应对好材料的变化；②混凝土的配比，一定要严格控制混凝土的配比，保证其准确无误，否则会严重硬性工程的稳定性；③混凝土的浇筑振捣。混凝土浇筑振捣成型与养护工作是十分重要的，一定要严格掌控质量问题，确保没有开裂、气孔、蜂窝等现象出现。

3.3水闸施工后的管理

水闸施工后期的工作主要是养护与质量检查。在进行质量检查的过程中应该建立相应的检查体系，并且要注意检查相对隐蔽的工程和重点部分的工程。还有就是，在进行分部工程的检查工作时，可以让质检部门先进行自我审查并做出评价，之后再同项目法人和监理部门复查同时，在这一专业质量监督部门的运行下，还可以积极构建全面的检查体系，这一体系包含三个主体，分别为施工方、业主和监理方。多方参与的施工质量监管体系，有助于对工程质量进行高效控制。而已经建成的单元工程，也应当定期展开质量检查工作，及时发现质量问题，才能够及时加以弥补，为水利水电工程运行稳定性奠定良好的基础。这样能够有效的提高施工质量。最后就是要将工程的相关资料及时汇总，认真审查，确保整项工作没有遗漏。

4结论

总之，水闸工程作为水利水电工程中的重要组成部分，在水利水电工程中发挥着重要的作用，随着科技的快速发展和信息化时代的到来，我们对水闸施工技术提出了更高的要求，使得水利工程更好地排洪与泄涝，以促进清洁资源的有效利用。

参考文献：

[1]王一凡.浅谈水利水电工程中的水闸施工技术[J].科技与创新，2017（24）：9-10.

[2]邓新华.试析水利水电工程中水闸的施工技术[J].江西建材，2017（19）：136.

[3]翟志刚.刍议水利水电工程中的水闸施工技术[J].科技创新与应用，2017（03）：218.

[4]郑志明.刍议水利水电工程中的水闸施工技术[J].城市建设理论研究（电子版），2017（03）：266-267.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d92a84f0b225a0fdfa457dfd.html