# LD端面泵浦高重频电光调QNd：GdVO4激光器的研究

### 论文摘要

半导体端面泵浦全固态激光器（DPSSL）具有效率高、光束质量好、结构紧凑等优点,已成为当今激光器领域研究的热点。调Q技术是获得脉冲激光输出的关键技术,并广泛应用于微机械加工、激光通信、激光雷达等众多工业军事领域。与其他调Q技术相比,电光调Q技术具有开关速度快、关通能力强、稳定性高的优势,易于获得高重复频率、窄脉宽、高峰值功率的脉冲激光输出。Nd:GdVO4晶体具有大的吸收截面和大的发射截面、适中荧光寿命、高的热导率以及偏振发射等特性,使其成为理想的高重频运转激光介质。鉴于此,本文致力于研究半导体端面泵浦高重频电光调Q Nd:GdVO4激光的特性。本文首先分析了影响激光器输出功率、效率和光束质量的重要因素—模式匹配问题和热效应问题。根据连续激光输出功率与模式匹配的关系,推导了不同泵浦功率下振荡光斑尺寸与泵浦光斑尺寸的最佳比值。在分析激光器产热机制的基础上,探讨了激光器的热透镜效应,并分析了激光器的热致衍射损耗效应与泵浦功率和腔模尺寸的关系。最后研究了管理热效应的措施,并模拟了其减小热效应影响的效果。从连续泵浦固体激光器的速率方程出发,推导了调Q激光重要参数如脉冲宽度、脉冲能量、峰值功率等与泵浦功率和运转重频的关系,并且得到了最佳输出镜反射率与增益和损耗的关系。根据理论指导,通过实验实现了电光调Q 1063 nm Nd:GdVO4脉冲激光输出。激光最高运转重频为100 kHz,最窄脉宽为20.2 ns,对应峰值功率达到3.1 kW。同时通过与声光调Q激光器的对比实验,定量的验证了电光调Q激光器的优越性。根据速率方程建立了腔倒空脉冲波形与Q开关时间和腔长的数值关系。并在直线腔中实现了脉宽大小恒定为5.5±0.2 ns的1063 nm Nd:GdVO4腔倒空脉冲激光输出,激光最高运转重频为50 kHz,对应峰值功率为18.2 kW。最后通过采用消光比更高的V形结构谐振腔,将腔倒空脉宽压缩至恒定大小为3.8±0.2 ns。同时采用879 nm LD泵浦源以及GdVO4/Nd:GdVO4复合晶体缓解热效应,在重频为80 kHz时得到最高平均功率为13.3 W的脉冲激光输出。在重频为10 kHz,50 kHz和100 kHz时最高峰值功率分别高达252.6 kW, 65.9 kW和34.4 kW。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 电光调Q概述

- 4 晶体概述'>1.3 Nd:GdVO4晶体概述

- 1.4 高重频电光调Q激光器的研究进展

- 1.4.1 国外研究进展

- 1.4.2 国内研究进展

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 LD端泵固体激光器的模式匹配和热效应研究

- 2.1 激光器的模式匹配研究

- 2.2 激光器的热效应研究

- 2.2.1 全固态激光器的产热机制

- 2.2.2 晶体热效应分析

- 2.2.3 热效应的控制与补偿

- 2.3 本章小结

- 第3章 调Q激光器的脉冲反射式输出理论与实验研究

- 3.1 调Q激光器的基本理论

- 3.2 调Q激光器的优化理论

- 4激光器的实验研究'>3.3 电光调Q Nd:GdVO4激光器的实验研究

- 3.3.1 实验方案及装置

- 3.3.2 实验结果及分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 调Q激光器的腔倒空输出理论与实验研究

- 4.1 腔倒空激光的理论分析

- 4腔倒空激光器的实验研究'>4.2 808 nm LD泵浦Nd:GdVO4腔倒空激光器的实验研究

- 4.2.1 实验方案与装置

- 4.2.2 实验结果及分析

- 4/Nd:GdVO4腔倒空激光器的实验研究'>4.3 879 nm LD泵浦GdVO4/Nd:GdVO4腔倒空激光器的实验研究

- 4.3.1 实验方案与装置

- 4.3.2 模拟与分析

- 4.3.3 实验结果及分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].GdVO_4晶体的受激拉曼散射[J]. 中国激光 2008(01)

- [2].793nm光激发下GdVO_4∶Eu~(3+)上转换发光性能的研究[J]. 人工晶体学报 2015(12)

- [3].Sm~(3+)掺杂GdVO_4荧光材料的制备及其上转换发光性能[J]. 过程工程学报 2016(01)

- [4].高功率全固态连续单频1342nmNd∶GdVO_4激光器的设计及实现[J]. 激光与光电子学进展 2015(11)

- [5].808nm和879nm端泵自拉曼Nd∶GdVO_4激光器的输出特性研究[J]. 激光与红外 2016(11)

- [6].半导体抽运Nd∶GdVO_4主动调Q被动锁模激光器[J]. 激光与光电子学进展 2015(12)

- [7].水热法制备不同粒度GdVO_4∶Eu~(3+)纳米荧光粉及发光性能研究[J]. 人工晶体学报 2011(04)

- [8].基于新型Loyt滤波器选频的Nd∶GdVO_4单频绿光微片激光器[J]. 激光与红外 2010(01)

- [9].二极管端面泵浦Nd∶GdVO_4晶体瞬态温场分析[J]. 激光与红外 2012(07)

- [10].Nd∶YVO_4/Nd∶GdVO_4双波长激光器的功率均衡实验研究[J]. 光子学报 2020(04)

- [11].二极管端面泵浦Nd∶GdVO_4高重频声光调Q激光器[J]. 激光与红外 2010(05)

- [12].GdVO_4∶Ln~(3+)(Ln=Eu,Tm,Dy)荧光粉的水热法制备及其发光性能[J]. 无机化学学报 2016(09)

- [13].Bi~(3+)/Yb~(3+)共掺GdVO_4近红外发光性能研究[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [14].不同泵浦光下Nd∶GdVO_4晶体输出特性[J]. 光子学报 2010(10)

- [15].Nd…GdVO_4和Nd…YVO_4晶体发射截面谱及微片激光器光谱的实验研究[J]. 中国激光 2017(11)

- [16].YVO_4∶Eu~(3+)有序纳米球及其表面包覆GdVO_4的水热合成与性能研究[J]. 无机化学学报 2012(10)

- [17].水热法制备GdVO_4∶Tm蓝色纳米荧光粉体[J]. 功能材料 2010(S2)

- [18].LD变半径抽运Nd∶GdVO_4晶体棒热效应[J]. 激光技术 2008(06)

- [19].基于Nd∶YVO_4/Nd∶GdVO_4组合晶体的双波长激光器实验研究[J]. 光子学报 2018(09)

- [20].“用于激光显示Nd∶GdVO_4和LBO晶体工程技术开发研究”通过验收[J]. 稀土信息 2011(11)

- [21].高峰值功率窄脉宽宽温Nd…GdVO_4激光器[J]. 中国激光 2018(04)

- [22].LD泵浦Nd∶GdVO_4晶体1.34μm被动调Q的研究[J]. 物理实验 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/d9a7d95f4cb4619f863cc5e4.html