# 过渡金属掺杂二氧化钛光催化剂的制备及光催化性能研究

### 论文摘要

因为水资源污染问题日益严重，废水的降解处理技术逐渐得到了人们的广泛关注。半导体光催化技术应运而生。它廉价，而且是环境友好的技术，应用前景十分诱人。半导体光催化剂众多，二氧化钛因为其具有较好的光催化性能、稳定性高、无毒，从而倍受人们的亲睐。但是，它带隙能宽，需要能量大，主要吸收紫外光，对太阳光的利用率较低；而且粉体的比表面积小，不宜回收。本文针对TiO2光催化剂存在的缺点开展研究，制备出了Zn2+、V5+掺杂TiO2纳米粉体和纳米管以及CdS半导体复合TiO2纳米管，研究了它们的光催化性质。主要研究内容如下：1.以金属硝酸盐和钛酸四丁酯为原料，采用溶胶—凝胶法制备出了Zn2+、V5+掺杂的TiO2粉体，采用XRD、UV-vis、SEM等技术对催化剂进行了分析、表征，以罗丹明B为目标降解物，对其光催化活性进行了评价。结果表明Zn2+、V5+的掺入促进了TiO2由锐钛矿相向金红石相的转变，增强了TiO2对紫外光的吸收能力，拓宽了光谱吸收范围，提高了TiO2对太阳光的利用效率。2.以Co2+、V5+掺杂TiO2粉体为前驱物，采用水热法制备Co2+、V5+掺杂Na2Ti3O7纳米管，研究了水热时间和水热温度对样品形貌的影响。采用XRD、TEM、SEM、UV-vis等技术对催化剂进行了分析、表征。以罗丹明B为目标降解物，对其光催化活性进行了评价。研究结果表明，通过对Na2Ti3O7纳米管进行Co2+、V5+等金属掺杂，可以明显提高Na2Ti3O7纳米管紫外和可见光下条件下的光催化性能。3.用离子交换法制备CdS复合的Fe3+、V5+掺杂TiO2纳米管。采用XRD、SEM、TEM、UV-vis等手段对催化剂进行分析、表征，以罗丹明B为目标降解物，对光催化活性进行了评价。结果表明，将半导体CdS与TiO2进行复合，可以明显拓宽催化剂的光谱吸收范围，显著提高TiO2纳米管在可见光条件下的光催化性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米材料的特性

- 1.1.1 小尺寸效应

- 1.1.2 表面效应

- 1.1.3 量子尺寸效应

- 1.1.4 宏观量子隧道效应

- 1.1.5 介电限域效应

- 1.2 纳米材料的四种基本类型

- 2光催化剂的应用研究进展'>1.3 纳米 TiO2光催化剂的应用研究进展

- 1.3.1 光催化降解水

- 1.3.2 分解水中的有机物

- 1.3.3 处理金属离子

- 1.3.4 废气净化

- 1.3.5 抗菌除臭

- 1.3.6 太阳能电池

- 2光催化的基本原理'>1.4 TiO2光催化的基本原理

- 2的晶型结构'>1.4.1 TiO2的晶型结构

- 2的能带结构'>1.4.2 TiO2的能带结构

- 1.4.3 影响光催化活性的因素

- 2的几种常见制备方法'>1.5. 纳米 TiO2的几种常见制备方法

- 1.5.1. 气相法

- 1.5.2. 液相法

- 1.5.3. 固相法

- 2光催化活性的方法及原理'>1.6 提高 TiO2光催化活性的方法及原理

- 1.6.1 过渡金属离子掺杂

- 1.6.2 非金属元素掺杂

- 1.6.3 贵金属沉积

- 1.6.4 半导体复合

- 1.6.5 表面光敏化

- 1.6.6 减小颗粒大小

- 2纳米管技术的研究进展'>1.7 TiO2纳米管技术的研究进展

- 1.7.1 模板法

- 1.7.2 阳极氧化法

- 1.7.3 水热法

- 1.8 本文研究的目的意义及创新点

- 2+、V5+掺杂 TiO2纳米粉体的制备及光催化性能研究'>第二章 Zn2+、V5+掺杂 TiO2纳米粉体的制备及光催化性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 主要仪器与设备

- 2.2.2 主要药品与规格

- 2.2.3 样品的制备

- 2.2.4 样品的表征

- 2.2.5 光催化剂活性的测定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 样品的 XRD 分析

- 2.3.2 样品的形貌分析

- 2.3.3 样品的 UV-Vis 分析

- 2.3.4 催化剂的光催化活性研究

- 2.4 本章小结

- 2+、V5+掺杂 Na2Ti3O7纳米管的制备及其光催化性能研究'>第三章 Co2+、V5+掺杂 Na2Ti3O7纳米管的制备及其光催化性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 主要仪器与设备

- 3.2.2 主要药品与规格

- 3.2.3 样品的制备

- 3.2.4 样品的表征

- 3.2.5 光催化剂活性的测定

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 样品的 XRD 分析

- 3.3.2 纳米管的形成过程研究

- 3.3.3 样品的 UV-Vis 分析

- 3.3.4 催化剂的光催化活性研究

- 3.4 本章小结

- 3+、V5+掺杂 TiO2纳米管的制备及其光催化性能研究'>第四章 CdS 复合 Fe3+、V5+掺杂 TiO2纳米管的制备及其光催化性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 主要仪器与设备

- 4.2.2 主要药品与规格

- 4.2.3 样品的制备

- 4.2.4 样品的表征

- 4.2.5 光催化剂活性的测定

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 样品的 XRD 分析

- 4.3.2 样品的形貌分析

- 4.3.3 样品的 UV-Vis 分析

- 4.3.4 催化剂的光催化活性研究

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间完成的论文

### 相关论文文献

- [1].扶手椅型硅纳米管电子结构的研究[J]. 原子与分子物理学报 2020(01)

- [2].纳米羟基磷灰石纳米管的一种简便制备方法及其对溶液中重金属离子的吸附（英文）[J]. 无机化学学报 2020(04)

- [3].基于阳极氧化法的TiO_2纳米管制备及生成过程分析[J]. 化工进展 2020(03)

- [4].TiO_2纳米管负载米诺环素的释放动力学研究[J]. 安徽医科大学学报 2020(02)

- [5].具有凝胶外壳金纳米管的可调节近红外光声转换效率[J]. 声学学报 2020(03)

- [6].新型复合埃洛石纳米管的制备及其阻燃性能研究[J]. 宁波工程学院学报 2020(02)

- [7].改性TiO_2纳米管的制备及其对盐酸多西环素的降解[J]. 化学世界 2020(08)

- [8].TiO_2纳米管表面碘负载及其表征[J]. 中国骨与关节损伤杂志 2020(07)

- [9].远距离细胞连接——膜纳米管的生物功能[J]. 生理学报 2019(02)

- [10].TiO_2纳米管制备及抗菌性能研究[J]. 科技创新导报 2018(10)

- [11].基于溶胶—凝胶法镧掺杂TiO_2纳米管制备研究[J]. 当代化工 2018(09)

- [12].金属元素掺杂TiO_2纳米管的研究进展[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [13].环肽纳米管的合成及应用研究进展[J]. 化学试剂 2017(02)

- [14].氯化亚铁催化制备硼碳氮纳米管[J]. 人工晶体学报 2017(03)

- [15].三维网状结构TiO_2纳米管的制备及光电性能研究[J]. 电镀与精饰 2017(05)

- [16].阳极氧化法制备有序TiO_2纳米管的实验因素[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [17].阳极氧化制备10μm长高比表面积的TiO_2纳米管[J]. 稀有金属材料与工程 2017(08)

- [18].TiO_2纳米管电极光电催化降解四环素[J]. 环境化学 2016(07)

- [19].理论研究应变调控硅纳米管的稳定性和带隙[J]. 广东石油化工学院学报 2016(04)

- [20].模板合成法制备TiO_2:Eu~(3+)纳米管及其发光特性研究[J]. 功能材料与器件学报 2014(05)

- [21].碳锗掺杂对硅纳米管电子结构和光电性质的影响[J]. 无机材料学报 2015(03)

- [22].更棒的纳米管渐行渐近[J]. 物理通报 2009(12)

- [23].氮掺杂炭纳米管的合成及其在燃料电池和水处理方面的应用（英文）[J]. 上海第二工业大学学报 2013(04)

- [24].用于骨科植入体的纳米银/氧化钛纳米管复合抗菌涂层[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [25].金属改性的TiO_2纳米管对光催化性能的影响[J]. 广州化工 2020(14)

- [26].基于TiO_2纳米管的仿生超疏水棉织物的制备与性能研究[J]. 纺织导报 2019(04)

- [27].锐钛矿型TiO_2纳米管拉伸性能的分子动力学研究[J]. 陶瓷学报 2019(03)

- [28].西安交大研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 稀土 2017(01)

- [29].西安交通大学研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 有色金属材料与工程 2016(06)

- [30].氧化参数对TiO_2纳米管结构及双室光电化学池产氢性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/db3aaa90751a357ccec7253e.html