# 基于广域传感器网络的次声源定位关键技术研究

### 论文摘要

由于次声具有频率低、波长长、传播距离远、能量衰减小等特点,近年来基于广域传感器网络的次声源监测系统成为研究热点。本论文就其中的次声源定位问题所涉及的关键技术进行了系统的研究。基于广域传感器网络的次声源定位问题所涉及的主要关键技术有多阵、多算法相结合技术、采集设备精度、智能化以及传输多样性的技术,数据自动入库及图形界面显示技术等。本论文针对这些关键技术展开的主要研究工作如下：首先,本文讨论了诸多影响定位的因素,简单介绍了声源定位的几种常用方法,并讨论了它们的各自特点。针对时延估计无法对多目标进行定位,波束形成容易出现虚源等问题,提出了多阵、多算法相结合的解决方案。即：基阵采用波束形成方法完成定向,大阵则使用时延估计进行定距。接着本文主要针对预布设子阵进行了理论分析和实验仿真,结果表明：该预布设子阵能够较好对多个次声源进行定向。然后本论文提出了基阵系统的总体设计方案以及设计原则,在基阵硬件设计上,设计了信号调理模块、ADC模块和通讯模块,提高了采样精度和采样速率,增加了布设的灵活性。在基阵系统软件设计上,本论文使用workbench进行数据库开发,采用Qt环境下的C++编程技术,同时结合Qt类库和相应的Qwt扩展类库,实现了数据自动入库和图形界面显示功能,使界面美观、友好以及人性化,且提高了数据提取显示效率。最后对搭建好的基阵系统进行实验室调试和实际布设,总结出了在布设过程中需要注意的问题,并归纳出相应解决方法。本论文研究成果使布设子阵更加完善、更符合实际要求,对后期其他子阵以及最终大阵的布设都具有较大的参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1. 绪论

- 1.1 课题概述

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要研究内容及章节安排

- 2. 次声源定位相关声学理论

- 2.1 引言

- 2.2 声源类型和传播模型

- 2.3 次声波在大气中的传播特性

- 2.4 影响次声波在大气中传播的因素

- 2.5 影响次声源识别的因素

- 2.6 本章小结

- 3. 次声源定位相关算法理论

- 3.1 引言

- 3.2 基于时延估计的声源定位算法

- 3.3 基于波束形成器的声源定位算法

- 3.4 基于高分辨率谱估计的声源定位算法

- 3.5 声源定位各算法特点

- 3.6 多阵、多算法相结合的被动定位算法

- 3.7 本章小结

- 4. 仿真研究

- 4.1 引言

- 4.2 仿真条件

- 4.3 仿真结果

- 4.4 本章小结

- 5. 基于广域次声传感器网络的基阵系统设计

- 5.1 引言

- 5.2 系统总体设计

- 5.3 系统硬件平台的设计与实现

- 5.4 系统软件平台的设计与实现

- 5.5 系统涉及关键技术

- 5.6 本章小结

- 6. 系统测试与结果分析

- 6.1 引言

- 6.2 实验室布设

- 6.3 实际布设

- 6.4 本章小结

- 7. 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间取得的成果

### 相关论文文献

- [1].基于时频单元选择的双耳目标声源定位[J]. 电子与信息学报 2019(12)

- [2].基于稀疏表示和特征加权的离格双耳声源定位[J]. 应用声学 2019(06)

- [3].麦克风阵列下互相关函数分类的声源定位[J]. 计算机工程与应用 2020(04)

- [4].基于频域联合稀疏模型的麦克风阵列移动声源定位[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].人声源定位机制及其临床评估[J]. 听力学及言语疾病杂志 2018(02)

- [6].三维空间声源定位实验装置设计[J]. 新乡学院学报 2018(06)

- [7].基于混沌人工蜂群优化的声源定位算法[J]. 系统仿真学报 2017(06)

- [8].关于声源定位及运动状态测定的研究[J]. 中学生数理化(学习研究) 2017(12)

- [9].机器人声源定位系统实验设计与实现[J]. 实验技术与管理 2018(03)

- [10].基于单片机的声源定位设计[J]. 科学技术创新 2018(31)

- [11].一种基于区域收缩的分布式声源定位方法[J]. 桂林电子科技大学学报 2016(01)

- [12].一种声源定位系统的设计[J]. 电子世界 2014(16)

- [13].基于传声器阵列的声源定位技术的应用[J]. 环境工程 2012(S1)

- [14].基于麦克风阵列声源定位的发展历程及关键技术[J]. 科技资讯 2011(35)

- [15].声源定位系统动态校准方法研究[J]. 计测技术 2019(05)

- [16].4～7岁双耳双模式助听儿童声源定位能力研究[J]. 听力学及言语疾病杂志 2018(03)

- [17].基于平面传声器阵列的声源定位系统[J]. 声学技术 2011(02)

- [18].基于压缩感知的双麦克风混响多声源定位算法[J]. 通信学报 2019(01)

- [19].室内两步法监督式学习双耳声源距离估计[J]. 声学学报 2019(04)

- [20].“池化”操作对声源定位的影响分析[J]. 科学技术创新 2019(24)

- [21].强混响条件下基于广义互相关的声源定位算法改进[J]. 计测技术 2018(01)

- [22].运动声源定位阵列设计及校准研究[J]. 电声技术 2016(04)

- [23].麦克风阵列声源定位与跟踪性能改进[J]. 计算机工程与应用 2008(19)

- [24].使用同心多环阵提升声源定位鲁棒性[J]. 应用声学 2019(06)

- [25].可移动声源定位系统设计[J]. 数字技术与应用 2019(01)

- [26].基于声源定位的头部姿态检测系统研究与实现[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [27].基于近似核密度估计的近场多声源定位算法[J]. 通信学报 2017(01)

- [28].6~18岁健康儿童水平方位声源定位测试方法的初步研究[J]. 中国耳鼻咽喉头颈外科 2015(07)

- [29].针对鲁棒性三维声源定位问题的全局性算法[J]. 北京邮电大学学报 2011(03)

- [30].基于卷积神经网络的室内麦克风阵列声源定位算法[J]. 激光与光电子学进展 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ddf92ec525b0b17d337e61df.html