# 铝土矿矿泥物理力学性质及固化技术研究

### 论文摘要

矿泥是氧化铝生产过程中在洗、选矿时排出的高含水量红色粘土状物质。国内对矿泥的处理主要采用管道输送、湿法堆存，其优点是堆场运行管理简单，矿泥排放和堆存无特殊要求。但湿法堆存占用大量土地，附碱损失高，防渗处理困难，对环境存在潜在的危害。广西平果铝矿自1995年投产以来，堆存矿泥逾1000万m3，且在以4000m3／d的速度增加。大量矿泥的弃置不用既造成资源浪费，又增加了企业的生产成本。 本文通过原位测试、室内土工试验、能谱分析、x射线物相分析、等离子光谱、扫描电镜观察及固化试验等方法对矿泥的沉积规律、物理力学性质、化学特性、固化剂筛选、固化机理等进行深入的研究。在此基础上，对固化矿泥的应用作了有益的探讨。 平果铝矿泥颗粒细小、表面积大、颗粒表面带电，粘性差。矿泥在沉积时由于受粒度、流速、放矿方法和矿浆浓度的综合影响，矿泥的沉积形成了三个区：冲积滩的水上区、冲积滩的水下斜坡区和沉淀池区。由于自身的特性和沉积规律，矿泥在沉积时形成“超架空结构”微观结构，由此导致了矿泥的含水量可超过100％；十字板抗剪强度不超过58.2kPa；压缩系数α1-2界于0.20～1.85MPa-1之间；液限平均值为43.8％，塑性指数Ip平均值为17.8，液性指数IL平均值为1.74，矿泥处于流塑～软塑状态；渗透系数k平均值为2.44×10-6cm／s，而矿泥在100～800kPa荷载下，固结系数为0.27～7.16×10-3cm2／s；矿泥持水量为79～93％，震动析水量为4.7～14.9％。因而矿泥在自然条件下难以排水泌干，完成自重固结需要上百年的时间。 针对平果铝矿泥含铁、铝高，硅、钙低的特点，对其进行了固化剂配方筛选研究，研究发现平果铝矿泥有两组较好的固化配方：①水泥72％、石膏20％、石灰5％、硫酸钠3％，②石灰72％、石膏20％、粉煤灰5％、硫酸钠3％。且配方②的固化效果较配方①好，材料也更经济。 通过能谱分析、x射线物相分析、等离子光谱、扫描电镜观察等方法对矿泥固化过程进行进一步研究，结果发现固化过程发生的一系列复杂的物理、化学和物理化学反应，可归结为以下方面：水解反应、离子交换和团粒化作用、硬凝反应、火山灰反应、碳酸化作用和结晶作用。反应的主要生成物是水化硅酸钙、水化铝酸钙、结

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 矿泥的基本情况

- 1.2 矿泥的综合利用现状

- 1.3 问题的提出

- 1.4 论文研究的目的、内容及意义

- 第二章 矿泥物理力学性质研究

- 2.1 概述

- 2.1.1 研究的目的

- 2.1.2 研究的方法

- 2.2 矿泥的沉积规律

- 2.2.1 矿泥沉积影响因素

- 2.2.2 矿泥沉积规律

- 2.3 化学成分及矿物组成

- 2.3.1 化学成分

- 2.3.2 矿泥的物相分析

- 2.3.3 矿泥的微观结构

- 2.4 矿泥的物理力学性质

- 2.4.1 颗粒组成

- 2.4.2 物理性指标

- 2.5 原位测试

- 2.5.1 十字板剪切试验

- 2.5.2 触探试验

- 2.6 小结

- 第三章 矿泥固化材料研究

- 3.1 概述

- 3.2 矿泥固化试验方案

- 3.2.1 含水量测试

- 3.2.2 固化剂筛选试验

- 3.3 矿泥固化配方与性能试验

- 3.3.1 固化剂的初选

- 3.3.2 单一配方试验

- 3.3.3 复合配方正交试验

- 3.4 试验结果分析

- 3.4.1 能谱分析

- 3.3.2 X射线衍射分析

- 3.3.3 扫描电镜分析

- 3.5 小结

- 第四章 矿泥固化机理研究

- 4.1 概述

- 4.2 固化机理

- 4.2.1 水解反应

- 4.2.2 离子交换与团粒化作用

- 4.2.3 硬凝反应

- 4.2.4 火山灰反应

- 4.2.5 碳酸化作用

- 4.2.6 结晶作用

- 4.3 石灰改性作用

- 4.3.1 石灰改性矿泥

- 4.3.2 石灰改性粉煤灰

- 4.4 固化反应

- 4.4.1 石灰固化反应

- 4.4.2 水泥固化粉煤灰

- 4.4.3 水玻璃固化粉煤灰

- 4.4.4 固化剂固化反应

- 4.5 热力学分析

- 4.5.1 固化反应热力学分析

- 4.5.2 矿泥固化相热力学分析

- 4.6 动力学分析

- 4.7 小结

- 第五章 固化矿泥综合应用

- 5.1 注浆

- 5.2 换填

- 5.3 回填

- 5.4 建筑材料

- 5.5 道路基层材料

- 5.6 其他

- 5.7 小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论与成果

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].第一届全国物理力学青年学者学术研讨会报告综述[J]. 力学学报 2018(04)

- [2].论物理力学在生活中的应用[J]. 中华少年 2017(34)

- [3].从以生为本入手提高初中物理力学学习的有效性[J]. 新课程(中学) 2016(06)

- [4].怎样学好物理力学[J]. 科技风 2019(03)

- [5].高中物理力学三大解题技巧探究[J]. 科技资讯 2016(24)

- [6].物理力学教学反思[J]. 时代教育(教育教学) 2010(08)

- [7].当前物理力学教学效率提高的途径[J]. 考试周刊 2011(71)

- [8].生活中的物理力学现象[J]. 农家参谋 2017(21)

- [9].浅谈在高中物理力学中学习的有效策略[J]. 新课程(下) 2016(08)

- [10].如何学好高中物理力学[J]. 中学生数理化(学习研究) 2016(09)

- [11].高中物理力学的受力分析教学解析[J]. 数理化解题研究(高中版) 2014(11)

- [12].基于高中物理力学生活化教学的研究[J]. 科学中国人 2015(18)

- [13].机械方面物理力学的应用研究[J]. 课程教育研究 2018(49)

- [14].有关高中物理力学生活化教学的分析[J]. 考试周刊 2015(52)

- [15].关于高中物理力学实验学习的几点思考[J]. 新课程(中) 2015(09)

- [16].刍议物理力学在生活中的应用[J]. 祖国 2018(24)

- [17].关于农村高中物理力学实验有效教学的探索[J]. 文理导航(中旬) 2019(02)

- [18].煤岩物理力学性质对煤与瓦斯突出的影响研究[J]. 煤炭技术 2011(10)

- [19].物理力学在机械方面的应用[J]. 科技视界 2017(14)

- [20].学好高中物理力学的关键之我见[J]. 中华少年 2018(06)

- [21].普通物理力学的教学探讨[J]. 考试周刊 2014(90)

- [22].浅析高中物理力学综合题解题技巧[J]. 中学时代 2014(21)

- [23].物理力学在机械方面的应用探究[J]. 考试周刊 2018(A5)

- [24].细粒级尾砂物理力学性质的思考[J]. 智能城市 2016(03)

- [25].物理力学有效教学策略研究[J]. 读书文摘 2015(14)

- [26].高中物理力学中的STS教育的调查与分析[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [27].两项竹材物理力学性质试验方法标准的比较[J]. 木材工业 2008(04)

- [28].重庆市某大桥岩土物理力学特征及塔墩工程地质评价[J]. 山西建筑 2016(10)

- [29].高中物理力学解题策略探讨[J]. 科普童话 2018(08)

- [30].探究高中物理力学解题中整体法的运用[J]. 高考 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dfd2a596e920f3302a5f541d.html