# 重型汽车发动机冷却风扇性能的CFD分析与优化

### 论文摘要

本文是结合项目组承担国家“十一五”“863”项目“重型商用车驾驶室的开发”进行的。本文介绍了噪声的危害和发动机冷却风扇噪声的分类,分析了风扇噪声的影响因素,总结了汽车发动机冷却风扇噪声的国内外研究现状,阐述了汽车冷却风扇气动性能CFD分析和气动声学CAA分析的基本理论,指出了发动机冷却风扇的降噪必须以确保发动机冷却性能(风扇流量)为前提条件。结合风扇台架试验方法,在GAMBIT中建立风扇的CFD仿真分析模型,用CFD方法和FLUENT软件对该风扇的流场和声场进行仿真模拟。将仿真分析结果和风扇出厂标定试验值进行比较,表明仿真结果是可信的。本文从所研究风扇的实际出发,选取五个影响风扇性能的参数:转速、叶片数、轮毂比、叶片安装角度和叶片形状,通过用FLUENT软件对各参数下风扇的质量流率和噪声进行了仿真分析,并以图表的形式总结分析了各因素对风扇性能的影响。在此基础上确定了风扇结构和尺寸的优化设计参数,在CATIA软件中建立了优化后风扇的三维实体模型,对其性能进行了仿真计算。仿真分析表明,优化后风扇的质量流率和噪声均有有一定程度的改善,质量流率由原来的5.221kg/s增加到5.703kg/s,提高了9.23%,噪声降低了4.48dB(A)。

### 论文目录

- 内容提要

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 发动机冷却风扇噪声分类与产生机理

- 1.2.1 离散频率噪声

- 1.2.2 宽带噪声

- 1.3 发动机冷却风扇噪声的影响因素

- 1.3.1 风扇结构尺寸参数对风扇噪声的影响

- 1.3.2 风扇环境对风扇噪声的影响

- 1.4 汽车冷却风扇噪声性能的国内外研究现状

- 1.4.1 轴流式风扇（风机）噪声性能的国内外研究现状

- 1.4.2 国内外汽车发动机冷却风扇噪声性能研究现状

- 1.5 改善发动机冷却风扇噪声性能的策略

- 1.6 发动机冷却风扇噪声研究方法

- 1.6.1 动机冷却风扇噪声研究现状

- 1.6.2 发动机冷却风扇噪声研究方法

- 1.7 论文的主要研究内容和意义

- 第2章 计算流体力学和气动声学基本理论

- 2.1 计算流体力学CFD 基本理论

- 2.1.1 计算流体力学简介

- 2.1.2 流体力学控制方程

- 2.1.3 计算流体力学（CFD）的控制方程离散

- 2.1.4 流场数值计算的SIMPLE 方法

- 2.1.5 湍流的数值仿真方法

- 2.1.6 CFD 软件—FLUENT 介绍及应用

- 2.2 气动声学CAA 仿真基本理论

- 2.2.1 气动声学的发展演变

- 2.2.2 气动声学基本理论

- 2.2.3 气动噪声声源的分类

- 2.2.4 气动噪声的预测

- 2.2.5 LES 大涡模拟的运动方程

- 2.2.6 FW-H 方程的时域解法

- 2.2.7 LES 大涡模拟与FW-H 方程相匹配

- 2.3 本章小结

- 第3章 发动机冷却风扇性能试验和CFD 仿真分析

- 3.1 发动机冷却风扇性能试验

- 3.1.1 汽车冷却风扇性能试验和噪声试验装置

- 3.1.2 汽车冷却风扇的性能计算

- 3.2 发动机冷却风扇的CFD 仿真分析

- 3.2.1 发动机冷却风扇的CFD 建模与仿真分析

- 3.2.2 发动机冷却风扇CFD 仿真结果与试验结果对比分析

- 3.3 本章小结

- 第4章 影响风扇性能的主要参数及其优化设计

- 4.1 影响风扇性能的主要参数及其仿真分析

- 4.1.1 转速的影响

- 4.1.2 叶片数的影响

- 4.1.3 轮毂比的影响

- 4.1.4 叶片安装角度的影响

- 4.1.5 叶片形状的影响

- 4.2 风扇的优化设计

- 4.2.1 影响风扇性能诸因素的仿真结果总结

- 4.2.2 风扇的优化设计

- 4.3 本章小结

- 第5章 全文总结及工作展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].不同进风方式喷雾干燥过程的CFD模拟研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [2].过冷沸腾自然对流两相CFD模拟及应用[J]. 原子能科学技术 2020(01)

- [3].基于CFD减速器温度场及影响因素分析[J]. 矿山机械 2020(01)

- [4].庄旺煤矿综掘工作面热环境特性的CFD数值模拟[J]. 采矿技术 2020(01)

- [5].CFD技术在化工机械设计中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(02)

- [6].基于CFD数值模拟的中小学建筑交往空间风环境设计研究——以宜昌市联合中小学为例[J]. 城市建筑 2019(32)

- [7].一种耦合CFD修正的螺旋桨快速设计方法[J]. 航空学报 2020(02)

- [8].基于CFD的止回阀优化设计与数值研究[J]. 区域供热 2020(01)

- [9].基于CFD的变压器室通风散热数值模拟及优化分析[J]. 建筑节能 2020(02)

- [10].考虑绞凸特征的输电线气动力CFD模拟[J]. 铁道科学与工程学报 2020(01)

- [11].CFD技术在湿法冶金中的应用及发展方向[J]. 湿法冶金 2020(02)

- [12].基于CFD方法的空调风管除霜性能开发[J]. 汽车实用技术 2020(05)

- [13].气井柱塞举液机理CFD模拟及工艺参数优化[J]. 石油机械 2020(03)

- [14].CFD模拟技术在厌氧工艺开发中的应用方法概述[J]. 工程建设与设计 2020(08)

- [15].核电站中气溶胶再悬浮的CFD研究[J]. 原子能科学技术 2020(05)

- [16].基于CFD的风洞及循环水槽设计系统程序开发[J]. 中国舰船研究 2020(02)

- [17].大型湿冷汽轮机1450mm末级叶片CFD数值研究[J]. 汽轮机技术 2020(02)

- [18].CFD技术在人工光植物工厂的应用前景[J]. 河北农机 2020(02)

- [19].CFD技术在化工机械设计中的应用[J]. 化工管理 2020(14)

- [20].CFD中统计误差的数值精度分析[J]. 航空学报 2020(04)

- [21].CFD技术在航空燃气涡轮发动机原理教学中的应用探讨[J]. 中国教育技术装备 2019(23)

- [22].基于CFD船式拖拉机船壳优化与设计[J]. 机械设计与研究 2019(06)

- [23].发动机催化转化器结构优化及CFD模拟[J]. 中国农机化学报 2020(05)

- [24].基于CFD技术的调速型液力偶合器两相流分析方法研究[J]. 液压与气动 2020(06)

- [25].气垫悬浮运输系统气垫单元承载特性的CFD仿真[J]. 液压与气动 2020(06)

- [26].基于CFD的潜艇排放口结构优化与仿真分析[J]. 舰船科学技术 2020(09)

- [27].基于CFD仿真计算的襟翼舵水动力研究[J]. 舰船科学技术 2020(07)

- [28].基于CFD的探究性学习在“工程流体力学”教学中的应用[J]. 大学教育 2020(06)

- [29].基于CFD模拟的原油管道携水特性研究[J]. 材料保护 2020(04)

- [30].基于CFD的露天矿自移式排岩机抗风稳定性研究[J]. 机械工程与自动化 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/dff4d5c2df253175a00f4f17.html