# 高精度消色差相位延迟器新设计及性能测试研究

### 论文摘要

相位延迟器是一种光学调制器件,是偏光类器件中的一个重要组成部分,它在现代激光技术和偏光技术中有着广泛的应用。它同其它偏光器件相配合使用,可以实现光的各种偏振态的相互转换、偏振面的旋转等。消色差相位延迟器是一种能在某一宽度光谱范围内使用的光相位延迟器件。由于使用的光谱范围宽,要在整个光谱范围内都达到标准高的要求是比较困难的。现代偏光技术和光调制技术除了对单一波长延迟器件提出高的要求外（已经完全解决）,对宽光谱复合波片的消色差延迟器件也相应的提出了高的要求,但是当前设计与实际使用要求尚有一定差距,因此要求提供延迟偏差尽可能小的高精度消色差相位延迟器件。当前世界上采用的用各向同性材料制作的消色差延迟器,入射光和出射光都是垂直于菱体的通光面,入射角和全反射角随波长的变化不改变,因此消色差性不够理想,如Fresnel rhomb;Mooney rhomb及改进设计AD-1,AD-2等。本论文除了对双折射复合波片型、全反射型消色差相位延迟器做了全面的综述外,而且从相位延迟的理论出发,参考Fresnel rhomb的具体设计形式,对引起相位延迟变化的参量进行分析,通过选择合适的材料新设计出了特殊角度入射的高精度相位延迟器,其理论曲线显示,在365nm～1150nm的光谱区域内延迟偏差小于0.40,是常规相位延迟器在相同条件下的1/5。针对设计的高精度消色差相位延迟器,基于偏振调制原理,搭建了一套测量延迟量的实验系统,对该相位延迟器件的消色差性能进行了实际测定,实验结果较好的符合了理论要求,具有一定的实际意义。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 第二章 消色差相位延迟器综述

- §2.1 双折射型相位延迟器

- §2.2 全反射相变理论

- §2.3 全反射相变型消色差相位延迟器

- §2.4 斜入射型消色差相位延迟器

- 第三章 特殊角度入射的高精度消色差相位延迟器新设计

- §3.1 斜入射相位延迟原理

- §3.2 特殊角度入射消色差相位延迟器设计原理

- 第四章 高精度消色差相位延迟器的性能测试

- §4.1 测试系统概述

- §4.2 延迟器的性能测试及系统的智能化设计

- 参考文献

- 在校期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].液晶可变延迟器相位延迟-电压曲线精确快速标定[J]. 光学精密工程 2020(04)

- [2].液晶可变相位延迟器的相位延迟特性[J]. 液晶与显示 2016(11)

- [3].模态法设计光栅型相位延迟器研究[J]. 激光杂志 2015(08)

- [4].相对角度法测量波片相位延迟量[J]. 中国激光 2013(09)

- [5].基于双液晶相位延迟器调制的偏振光源[J]. 北华大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [6].基于支持向量机的波片相位延迟测量新方法[J]. 仪器仪表学报 2016(07)

- [7].偏振无关的可变纯相位延迟器研究[J]. 光电工程 2010(12)

- [8].测量任意波片相位延迟量的简便方法[J]. 物理实验 2010(12)

- [9].测量波片相位延迟量的新方法[J]. 光电子.激光 2009(01)

- [10].基于电光补偿测量的光相位延迟拓展测量法[J]. 光学技术 2017(03)

- [11].液晶可变延迟器研制及其电控相位延迟测量[J]. 激光技术 2011(05)

- [12].精确测量波片相位延迟量的新方法[J]. 泰山学院学报 2010(06)

- [13].全内反射消色差相位延迟器的设计新方案[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [14].一种基于电光调制测量波片相位延迟的方法[J]. 通信电源技术 2016(02)

- [15].基于固定相位延迟的相位生成载波检测方法[J]. 中国激光 2011(08)

- [16].附加相位延迟到弯曲角反演过程中的误差传递模型[J]. 气象学报 2010(04)

- [17].双λ/2相位延迟片的复合效应[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [18].基于亚波长光栅消色差相位延迟器的研究[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [19].基于双弹光差频调制的中红外波片相位延迟高精度测量[J]. 光学学报 2019(03)

- [20].基于最小二乘法多次拟合逼近求交的反射相位延迟测量[J]. 中国激光 2015(10)

- [21].利用消光式椭偏仪精确测量波片相位延迟量[J]. 激光杂志 2012(03)

- [22].波片相位延迟量的四步移相法测量[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [23].基于单偏振器的液晶相位延迟器光电特性[J]. 红外与毫米波学报 2016(01)

- [24].利用一维变分同化方法从地基GPS相位延迟中获取大气折射率[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2018(07)

- [25].菱体型消色差相位延迟器延迟相位的方位效应[J]. 光学学报 2008(03)

- [26].保偏反射镜相位延迟度测量分析[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2017(06)

- [27].超材料一维光子准晶体宽带相位延迟器的设计[J]. 空军预警学院学报 2016(05)

- [28].斜入射消色差延迟器理论[J]. 河南科学 2011(06)

- [29].会聚偏振光干涉法测量波片相位延迟量[J]. 激光与红外 2008(06)

- [30].多端口技术在插入相位延迟测试中的应用[J]. 测试技术学报 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e0a84d5012a118916dfacb3e.html