# 负载型TiO2光催化剂的制备及其在印染废水深度处理中的应用研究

### 论文摘要

以钛酸四丁酯为前躯体,无水乙醇为溶剂,冰醋酸为鳌合剂,盐酸为催化剂制备了醇体系的溶胶,采用溶胶—浸渍法制备了Al2O3/TiO2光催化剂。制备的负载型纳米TiO2具有显著的光催化活性,易与反应体系分离,并可回收和重复利用。1.考察了钛酸四丁酯、无水乙醇、水和盐酸加入量对光催化降解印染废水的影响。结果表明:溶胶—凝胶法制备Al2O3/TiO2光催化剂最佳条件为钛酸四丁酯9mL、无水乙醇36mL、冰醋酸1mL、水2mL及盐酸1.5mL。程序升温,200℃保温1h,450℃恒温煅烧2h。在氧化铝载体上负载三次。2.运用X射线粉末衍射(XRD)、红外光谱(IR)、紫外—可见吸收光谱、扫描电镜(SEM)等现代物理化学方法对催化剂进行了表征。并以COD值和脱色率为主要考察目标,确定了降解实际印染废水的最佳工艺条件,并考察了废水pH值、催化剂用量、光强、光照时间等因素对废水CODcr去除率的影响。结果表明:光催化降解实际印染废水:在硝酸调节废水初始pH=4、催化剂投加量为6g/L、30W紫外灯光照60min、在曝气条件下对废水的光催化效率最高。对初始COD值为150mg/L的废水进行处理,COD去除率达到69.3%,色度接近0。3.研制的光催化—膜分离集成反应器,可在同一单元上发挥光催化和膜分离两种性能,解决了粉末光催化剂的流失和回收难问题以及提高了光催化降解效率。其性能比单独光催化和单独膜分离有了很大的提高。水质基本达到印染厂部分工段回用水标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 印染废水深度处理现状及发展趋势

- 1.1.1 化学混凝法

- 1.1.2 吸附法

- 1.1.3 膜分离法

- 1.1.4 生物法

- 1.1.5 电解法

- 1.1.6 氧化法

- 1.2 半导体光催化氧化的研究

- 2 光催化剂的改性研究'>1.2.1 纳米TiO2光催化剂的改性研究

- 2 的制备方法'>1.2.2 负载型纳米TiO2的制备方法

- 1.3 光催化氧化技术在环境保护中的应用

- 1.3.1 降解废水中污染物的应用研究

- 1.3.2 空气净化

- 1.3.3 杀菌

- 1.4 光催化反应器

- 1.4.1 悬浮型光催化反应器

- 1.4.2 固定型光催化反应器

- 1.4.3 聚光式光催化反应器

- 1.5 光催化氧化技术存在的问题

- 1.6 本研究的意义和内容

- 2催化剂的制备及表征'>第二章 负载型 TiO2催化剂的制备及表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验设备及装置

- 2.1.3 表征与测试

- 2.1.4 实验方法

- 2 负载量的测定'>2.1.5 光催化剂中TiO2负载量的测定

- 2 负载膜的制备方法'>2.2 TiO2负载膜的制备方法

- 2.2.1 载体的预处理

- 2.2.2 溶胶的制备

- 2.2.3 负载膜的制备

- 2.3 结果与讨论

- 2 标准曲线的绘制'>2.3.1 TiO2标准曲线的绘制

- 2.3.2 钛酸四丁酯加入量对光催化活性的影响

- 2.3.3 加水量对光催化活性的影响

- 2.3.4 盐酸加入量对光催化活性的影响

- 2.3.5 煅烧温度对光催化活性的影响

- 2.3.6 煅烧时间对光催化活性的影响

- 2.3.7 负载次数对光催化活性的影响

- 2.4 催化剂的表征

- 2.4.1 红外吸收光谱分析

- 2.4.2 XRD 分析

- 2.4.3 紫外吸收光谱分析

- 2.4.4 SEM 分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 光催化在处理实际印染废水中的研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 实验设备及装置

- 3.1.3 负载型光催化剂的制备

- 3.1.4 实验方法

- 3.1.5 分析方法

- 3.2 光催化反应中工艺条件的影响

- 3.2.1 正交实验

- 3.2.2 废水初始pH 值对去除率的影响

- 3.3.3 催化剂投加量对去除率的影响

- 3.3.4 光照时间对去除率的影响

- 3.3.5 光强对去除率的影响

- 3.3.6 氧气对去除率的影响

- 3.3.7 阴离子对去除率的影响

- 3.3.8 催化剂的回收利用

- 3.3 本章小结

- 第四章 光催化—膜分离集成反应器的研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 主要试剂与仪器

- 4.1.2 复合分离膜的制备

- 4.1.3 实验装置及方法

- 4.1.4 实验用水

- 4.1.5 分析方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 复合膜形貌表征

- 4.2.2 光催化—膜分离集成反应器的性能评价

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 研究结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].离子掺杂型TiO_2光催化剂研究进展[J]. 化工管理 2020(03)

- [2].氯氧化铋光催化剂的国内专利技术演进分析[J]. 云南化工 2020(02)

- [3].降解VOCs的有机-无机光催化剂研究进展[J]. 环境工程 2020(01)

- [4].魅力光催化剂[J]. 物理化学学报 2020(03)

- [5].苯甲醇选择性氧化铋系光催化剂研究进展[J]. 浙江树人大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [6].以边缘功能化的氮化碳纳米片为非金属光催化剂实现高效饮用水获得[J]. 科学新闻 2020(02)

- [7].多孔泡沫石基光催化剂的制备及其性能研究[J]. 陶瓷学报 2020(03)

- [8].双钙钛矿光催化剂材料研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2020(04)

- [9].卤氧化铋光催化剂改性的研究进展及应用[J]. 装备环境工程 2020(08)

- [10].基于磁性TiO_2光催化剂降解有机物的研究进展[J]. 四川轻化工大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [11].光催化剂[J]. 北方建筑 2017(06)

- [12].二氧化钛基Z型光催化剂综述(英文)[J]. 催化学报 2017(12)

- [13].可见光催化剂Ag/Ag_2O制备及其对染料脱色降解[J]. 化学教育 2016(22)

- [14].层状双金属氢氧化物基光催化剂研究进展[J]. 化学通报 2017(03)

- [15].氯氧化铋光催化剂的修饰及光催化性能[J]. 内蒙古科技大学学报 2017(01)

- [16].铜基光催化剂在废水光催化降解的应用进展[J]. 山东化工 2017(14)

- [17].铋系光催化剂的制备及应用研究[J]. 山东化工 2017(14)

- [18].TiO_2光催化剂磁性掺杂与改性研究进展[J]. 化工新型材料 2017(09)

- [19].部分金属硫化物光催化剂的研究进展[J]. 化工新型材料 2017(08)

- [20].石墨相氮化碳光催化剂研究进展[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [21].铋系光催化剂去除环境污染物[J]. 化学进展 2017(09)

- [22].TiO_2光催化剂表面改性研究进展[J]. 应用化工 2015(02)

- [23].光催化剂杀菌处理的研究新进展和发展机遇[J]. 广东化工 2015(15)

- [24].ZnIn_2S_4/g-C_3N_4异质结光催化剂的制备及可见光降解甲硝唑的研究[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [25].伊利石/纳米TiO_2光催化剂的制备及其降解染料综合实验设计[J]. 实验室研究与探索 2020(05)

- [26].红磷单质光催化剂在能源转化和环境净化领域的研究进展[J]. 北京工业大学学报 2020(06)

- [27].Bi_2O_3/Bi_2WO_6光催化剂的制备及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2020(10)

- [28].Z型光催化剂Sb_2WO_6/g-C_3N_4的制备及光催化性能[J]. 高等学校化学学报 2019(01)

- [29].铋系光催化剂的最新研究进展[J]. 化工时刊 2019(03)

- [30].光催化剂AgBr/Ag_2MoO_4@AgVO_3的结构表征及其抗菌防污性能[J]. 装备环境工程 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e108d756447f6ffa431aa334.html