# 生物质垃圾与渗沥液混合厌氧消化工艺研究

### 论文摘要

生物质垃圾具有易降解、可生化等特点,采用厌氧消化进行处理已有许多年的历史,然而工业化的大规模运用从二十世纪初才开始。因为其运转不稳定,加上操作较复杂,所以运用一直不多,直到上世纪70年代,由于能源危机,许多国家开始寻找新能源,从而把目光转向了厌氧消化技术。本文采用生物质垃圾与垃圾渗沥液混合厌氧消化方式,进行城市生活垃圾厌氧消化工艺研究,并进行了利用厌氧消化后的消化液制备叶面肥的可行性研究。通过实验得到了生物质垃圾厌氧消化后的处理效果数据、产气量及甲烷含量数据和渗沥液的COD、BOD、NH3-H变化情况。同时在厌氧消化结束后,对消化液进行了重金属含量分析。实验条件为:普通厌氧消化池型反应器,选用四种不同的生物质垃圾及中温消化作为参数进行实验。厌氧消化过程中采用人工进行间歇搅拌。实验结果表明,用生物质垃圾与垃圾渗沥液混合厌氧消化工艺处理城市生活垃圾是可行的。实验过程中COD大幅度下降,并有大量的沼气产生,处理后的物料可作为农用肥料使用。在本文的实验条件下,其实验参数为:固体含量10%,温度35℃。处理效果为:TS去除率分别为49%、80%、68%、72%;COD去除率分别为76.78%、73.50%、71.35%、69.87%;单位产气量分别为242.6 m3/t.TS、249.8 m3/t.TS、180.6 m3/t.TS、124.8 m3/t.TS;甲烷含量最高达67.67%。物料平衡良好,COD转化到甲烷的利用率也较高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外厌氧消化研究现状

- 1.3 厌氧消化液资源化研究

- 1.4 城市生活垃圾渗沥液处理

- 1.5 实验研究的内容与意义

- 2 生活垃圾厌氧消化原理及影响因素

- 2.1 厌氧消化基本原理

- 2.2 厌氧消化影响因素

- 3 生物质垃圾与垃圾渗沥液联合厌氧消化实验研究

- 3.1 实验装置与实验材料

- 3.2 测试项目方法

- 3.3 实验方案

- 3.4 实验结果与分析

- 3.5 小结

- 4 消化液制备叶面肥实验研究

- 4.1 研究内容

- 4.2 实验材料

- 4.3 实验方法

- 4.4 实验结果及分析

- 4.5 小结

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].垃圾池渗沥液处理技术[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2017(12)

- [2].垃圾焚烧厂渗沥液回喷处理技术的实炉应用[J]. 绿色科技 2017(24)

- [3].论垃圾填埋场渗沥液处理工艺及改造技术[J]. 中国新技术新产品 2017(12)

- [4].生活垃圾焚烧厂渗沥液间的优化设计[J]. 节能与环保 2016(05)

- [5].垃圾焚烧发电厂渗沥液处理工程实例分析[J]. 环境卫生工程 2019(05)

- [6].渗沥液处理工艺优化研究——以福建省泉州市室仔前生活垃圾卫生填埋场工程改造为例[J]. 城市管理与科技 2016(06)

- [7].上海某生活垃圾焚烧厂渗沥液改造工程设计新思路[J]. 环境卫生工程 2015(03)

- [8].垃圾发电厂渗沥液处理工艺研究进展[J]. 科技资讯 2014(24)

- [9].渗沥液回喷焚烧炉的可行性探讨[J]. 环境卫生工程 2013(04)

- [10].生活垃圾卫生填埋场渗沥液产生量预测公式探讨[J]. 环境卫生工程 2011(03)

- [11].垃圾渗沥液调节池的出水工艺探讨[J]. 安全与环境工程 2011(04)

- [12].垃圾焚烧发电厂渗沥液处理优化组合工艺[J]. 一重技术 2011(04)

- [13].填埋场渗沥液污染控制技术比较[J]. 广西城镇建设 2010(05)

- [14].生活垃圾填埋场渗沥液污染控制分析及对策[J]. 环境卫生工程 2009(01)

- [15].城市生活垃圾卫生填埋场渗沥液调节库浮盖设计探讨[J]. 科技资讯 2009(13)

- [16].生活垃圾填埋场渗沥液产生量的控制[J]. 环境卫生工程 2008(04)

- [17].生活垃圾填埋场渗沥液“超量问题”的调研思考[J]. 环境卫生工程 2019(01)

- [18].垃圾填埋场渗沥液与垃圾焚烧厂渗沥液协同处理设计方案[J]. 净水技术 2019(07)

- [19].密闭化作业对填埋场垃圾渗沥液水质和处理的影响[J]. 环境卫生工程 2017(04)

- [20].市政污泥厌氧发酵渗沥液污染物释放与热效应[J]. 环境工程 2015(06)

- [21].北京市生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理技术研究[J]. 城市管理与科技 2010(06)

- [22].渗沥液防渗导排系统特性分析[J]. 环境卫生工程 2009(04)

- [23].渗沥液处理工程设计探讨[J]. 天津科技 2008(05)

- [24].沈阳市大辛垃圾场积存渗沥液应急处理项目设计[J]. 给水排水 2019(06)

- [25].垃圾卫生填埋场渗沥液浓缩液表层滴管技术研究[J]. 环境卫生工程 2019(04)

- [26].生态环境建设下城市基础设施优化模式研究——以沈阳市老虎冲生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理工程项目改造为例[J]. 城市住宅 2017(06)

- [27].浅析生活垃圾焚烧厂渗沥液污水零排放可能性[J]. 环境卫生工程 2013(01)

- [28].老港垃圾填埋渗沥液处理工艺设计方案[J]. 净水技术 2013(03)

- [29].杂交边界点法在生活垃圾填埋渗沥液迁移研究中的应用[J]. 环境卫生工程 2010(01)

- [30].生活垃圾填埋场渗沥液收集系统的设计思路探讨——以莱芜市铜山生活垃圾卫生填埋场为例[J]. 中国建设信息 2010(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e369189fc580896c95625ac7.html