# 有机垃圾厌氧消化产气规律及模型研究

### 论文摘要

厌氧消化工艺,作为一种有效的生物降解方法,被利用来处理有机废弃物已有多年历史。起初,该工艺仅在畜牧业及农产品加工业中得到了发挥,用于生产废料的处理,之后便逐渐在高浓度有机废水的净化上得到了广泛的推广和应用。在我国以农业为主要生产方式的部分地区很早就有了小型沼气池的应用,但集中化的规模运用从二十世纪初才开始出现在部分欧洲国家。由于其在最初的工程中有运转相对不稳定、操作过程较复杂、自动化控制的程度不高、一次投资成本高而利润回报期较长等缺点,所以工程应用一直没有得到预期的发展程度。发达国家特别是欧洲,近年来进入了积极开发并应用这一项工艺技术的新时期,兴建大型的市政生活垃圾处理站,消纳和处理生活垃圾的同时,还获得了新能源和相关副产品。论文全面总结了厌氧消化工艺在国内外学术界的研究进展和实际工程中的应用现状,深入探讨了有机垃圾厌氧消化的工艺机理及影响因素,综合分析了厌氧消化反应器的工艺要求,对有机垃圾厌氧消化产气规律作了如下研究:(1)研究设计了一套用于处理有机垃圾的厌氧消化中试成套设备,每日可处理干基物料0.1t,产甲烷能力为每吨干基物料400m3以上。(2)设计实验测定用于厌氧消化的有机废物的组分参数,建立厌氧消化的产气模型。(3)利用模型对厌氧消化工艺的甲烷产量潜力值进行预测,并对有机垃圾厌氧消化的过程进行物料平衡的理论计算,对比后分析厌氧消化的产气效率。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究意义

- 1.3 生物质垃圾厌氧消化工艺研究进展

- 1.4 研究目的及内容

- 2 厌氧消化的反应机理及工艺要求

- 2.1 厌氧消化的反应机理

- 2.2 厌氧消化反应器的工艺要求

- 3 厌氧消化中试设备设计

- 3.1 工艺选择

- 3.2 厌氧消化中试成套设计

- 4 厌氧消化模型参数测定实验

- 4.1 实验样品采集

- 4.2 含水率实验测定及干燥样品的制备

- 4.3 粗脂肪含量实验测定

- 4.4 粗蛋白含量测定实验

- 4.5 糖含量实验测定

- 4.6 模型参数确定

- 5 有机垃圾厌氧消化固相水解模型

- 5.1 模型建立

- 5.2 模型计算

- 6 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].大型农贸批发市场易腐烂有机垃圾处理研究现状和发展趋势[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(15)

- [2].城市有机垃圾与羊粪联合厌氧消化产沼气研究[J]. 中国沼气 2016(01)

- [3].施用有机垃圾肥料后林地蚯蚓数量变化跟踪调查[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [4].洁净未来的十大环保技术[J]. 生命与灾害 2015(01)

- [5].有机垃圾分解器[J]. 发明与创新(学生版) 2008(05)

- [6].堆肥法处理城市有机垃圾研究综述[J]. 上海环境科学 2008(05)

- [7].清洁世界的十大环保技术[J]. 中国建材资讯 2010(04)

- [8].农村生活有机垃圾无害化处理设备研究[J]. 中国农机化学报 2019(08)

- [9].广西农村有机垃圾沼气化处理新技术分析[J]. 农业科技与信息 2018(21)

- [10].深圳市城市有机垃圾处置现状与资源化利用研究[J]. 环境卫生工程 2009(06)

- [11].源分类家庭有机垃圾及其堆肥产品中的PAHs[J]. 环境科学 2008(03)

- [12].生物高温菌技术处理有机垃圾新产品——消灭有机垃圾造福人类健康[J]. 中国新技术新产品 2009(19)

- [13].生活有机垃圾裂解燃油技术[J]. 化工设计通讯 2019(08)

- [14].清洁世界的环保技术[J]. 奇闻怪事 2011(01)

- [15].让有机垃圾远离填埋场[J]. 国外塑料 2012(12)

- [16].普拉克公司成功签约海口市混合有机垃圾生产车用燃气项目[J]. 中国给水排水 2012(17)

- [17].源分类生物有机垃圾及其各组分甲烷潜能实验研究[J]. 环境科学 2008(08)

- [18].农村有机垃圾微生物处理技术在天津市的应用[J]. 天津农林科技 2012(03)

- [19].沈阳地区城市有机垃圾季节变化特性及其对产气影响[J]. 环境污染与防治 2014(05)

- [20].生活有机垃圾处理新工艺的改进研究[J]. 现代商贸工业 2019(14)

- [21].菜场有机垃圾压缩脱水特性实验研究[J]. 环境工程学报 2012(02)

- [22].有机垃圾资源化利用关键技术[J]. 低碳世界 2019(09)

- [23].厨余有机垃圾水解酸化动力学分析[J]. 环境保护与循环经济 2012(05)

- [24].生活有机垃圾厌氧发酵联产氢气和甲烷[J]. 农业工程学报 2009(S1)

- [25].污泥、有机垃圾及畜禽粪便“三合一”发酵技术[J]. 环境保护与循环经济 2009(09)

- [26].有机垃圾厌氧消化应用研究进展[J]. 化学工程师 2016(05)

- [27].农村有机垃圾沼气化处理技术浅析[J]. 农技服务 2015(09)

- [28].好氧预处理对沈阳市城市生物有机垃圾厌氧消化的影响[J]. 可再生能源 2008(05)

- [29].不同原料配比对城市生活有机垃圾堆肥的影响研究[J]. 现代农业科技 2015(01)

- [30].不同接种密度蚯蚓堆肥处理有机垃圾混合剩余污泥的比较研究[J]. 工业安全与环保 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e4b341b6e906b6bafa1e5c54.html