# 三轴感应测井资料处理方法研究

### 论文摘要

近十年发展起来的三轴感应测井由于能探测地层的电各向异性,提供关于地层水平和垂直电导率以及地层倾角和走向的信息,这对砂—泥岩薄交互油储层组这类“低阻产层”的识别和开发有着重要意义,倍受人们的重视。Schlumberger公司推出的完全三轴感应仪器通过在仪器体内安装经过精心设计的电导元件而显著地减少了井眼环境包括仪器偏心等对测井响应的影响,使仪器的实用性得到极大提高。三轴感应测井响应与地层水平和垂直电导率σh和σv、井眼(或地层)斜角α以及方位角?同时有关,而且关系复杂,再加上邻层和井眼效应等,目前普遍认为很难对三轴感应测井资料进行直观解释,有意义的资料解释结果只能通过多参数的非线性反演才能达到。然而,由于三轴感应仪器在含井眼和泥浆侵入的水平层状TI倾斜地层中的测井问题是个3D问题,其正演模拟已无解析解,目前普遍采用3D有限差分法求数值解,它的计算速度慢、占用计算机内存大,还难以适应做资料反演的要求,因而一般都采取先对实测资料进行井眼效应校正,利用校正后的数据在忽略泥浆侵入的条件下来做水平层状TI倾斜地层的纵向一维反演。本文应用横电(TE)和横磁(TM)波分解法推导的在水平层状TI倾斜地层中三轴感应测井响应的解析解,可为这种资料反演提供一种高效的正演模拟手段。即便是做纵向一维反演,由于无法对资料做直观解释,要给资料反演提供一个较好的初始地层模型也有很大困难,不仅这种资料反演的难度大,也无法满足现场对资料实时解释的需要,从而制约了它的广泛使用和进一步发展。因此三轴感应测井资料处理和解释问题至今仍是一个具有挑战性的问题,不能对它进行直观解释是个关键因素。现在普遍采用首先确定方位角? ,将实测到的9条测井曲线变换成井眼坐标系的5条响应曲线再来做资料解释。我们发现现有的确定?的方法存在可相差π的不确定性,且转换得到的5条响应曲线的精度与?的提取精度有关。本文给出了一种与?的提取精度无关的由实测资料直接获取井眼坐标系的5条响应曲线的方法。由于井眼坐标系的每一条响应曲线都和σh、σv、α同时相关,再加上邻层和井眼效应等复杂因素,使得很难对这些资料进行直观解释。本文最有意义的结果是:我们找到这样一条组合曲线,它通过与井眼斜角α有关的权重系数把井眼坐标系磁场张量的主分量和交叉分量组合成一条新的曲线,我们称它为水平电导率视值的组合曲线,并用符号σha表示。σha能以准方框图的形式直观再现地层水平电导率的纵向分布,通过σha对井眼斜角α的扫描还可提供一种确定井眼斜角视值αa的方法。组合曲线σha的纵向分辨率可用L cosα表征,在大井眼斜角和短源距时,σha曲线的纵向分辨率极高,用它不仅可直观定准地层的纵向边界位置,包括薄交互层组这样的薄层边界位置,对厚度大于L cosα的层σha曲线在每层中央区的标志值也相当接近于该层的水平电导率真值。σha组合曲线使三轴感应测井仪器的纵向分辨能力得到了充分的直观显示,显著地提高了它的资料直观解释能力。本文给出了一种以σha组合曲线为核心的三轴感应测井资料直观解释的方法和流程,此直观解释结果还可为资料的多参数的非线性反演提供一种较好的初始地层模型,对几个典型的水平层状TI倾斜地层模型的模拟测井资料所做的纵向1D反演得到了令人满意的结果,它迭代收敛快,反演精度高,这在很大程度上得益于σha有很好的纵向分辨率,为反演提供了好的初始模型。本文给出的以组合曲线σha为核心的三轴感应测井资料的处理方法不仅显著提高了资料的直观解释能力和效果,也使其资料的实时解释成为可能,这不仅有助于仪器的推广利用,还可为仪器进一步向随钻测井和阵列测井方向发展提供资料处理和解释方法上的支撑。因为随钻测井的地质导向必然要求能对资料进行实时解释,以便能够及时做出钻井位置和方向的安排与调整,本文3.8节的结果初步显示了将它用于地质导向的可能性。另外,在相当一段时间内,要大量对三轴感应测井资料进行3D反演还是不现实的,采取与现在阵列感应类似的资料处理和解释方法是较为现实的途径,只要三轴感应仪器有几个不同探测深度的探头,对每个探头的实测资料做了井眼效应校正后,可按本文提出的方法分别对它们进行一维反演,以实现它们在纵向分辨率上的匹配,几个不同探测深度的这种反演结果的σh和σv的差别就可用来解释它们在径向上的不均匀性,即泥浆侵入情况和原状地层的电参数。本文的工作有些还需要充实和深入。首先,本文对存在井眼和泥浆侵入时的组合曲线的研究还只做了一个地层模型的实例,其读图数据的精度也不够高,还需要用精度高的数据做更多的地层模型实例来充实和完善它。其次,本文考察用的是无噪声数据,由于交叉耦合分量在层中央,特别是各向同性厚层的中央附近,其信噪比比主分量的低,而我们所用的σha组合曲线包含了交叉耦合分量,因此它的抗噪声能力如何是个值得重视并且最后还要通过实测资料来加以检验的问题。总之本文的结果还是初步的,要做的工作还很多,我们将继续努力。

### 论文目录

- 第1章 绪论

- 1.1 三轴感应测井发展的背景

- 1.2 三轴感应测井的发展现状

- 1.2.1 3DEX 仪器及其 MFF（多频聚焦）资料处理方法

- 1.2.2 Schlumberger 公司的 Full-Triaxial Induction Tool

- 1.3 本文的主要内容

- 第2章 三轴感应测井正演模拟及响应特征

- 2.1 在倾斜均匀 TI 地层中三轴感应测井响应的解析表达式

- 2.1.1 坐标系选择和磁场张量

- 2.1.2 均匀TI 介质中磁场张量的解析表达式

- 2.1.3 磁场张量的标度因子

- 2.1.4 均匀TI 介质中测井响应与地层参数的关系

- 2.2 水平层状 TI 倾斜地层中三轴感应测井响应的解析解

- 2.2.1 用 TE、TM 波分解方法求解水平层状各向异性地层中的电磁场

- 2.2.2 磁场张量的积分解

- 2.2.3 计算实例

- 2.3 井眼及泥浆侵入对三轴感应测井响应的影响

- 第3章 三轴感应测井资料处理方法研究

- 3.1 三轴感应测井资料处理方法的现状及所面临的问题

- w的获取方法'>3.2 与方位角φ提取精度无关的井眼坐标系磁场张量hw的获取方法

- 3.3 利用交叉耦合曲线对地层纵向边界及其两侧电性变化的特征识别方法

- 3.3.1 交叉耦合曲线的特性及其应用

- 3.3.2 交叉耦合组合曲线在资料直观解释上的应用

- ha'>3.4 能直观再现水平电导率纵向分布的高分辨率组合曲线σha

- 3.4.1 H.Wang et al. 的5 层地层模型及其变种

- 3.4.2 推广的 Oklahoma TI 地层模型

- 3.4.3 含井眼和泥浆侵入的7 层地层模型

- ha 对井眼斜角α的扫描图及α视值的确定'>3.5 组合曲线σha对井眼斜角α的扫描图及α视值的确定

- 3.6 三轴感应测井的直观解释方法及1D 水平多层介质的资料反演

- 3.6.1 直观解释方法与流程

- 3.6.2 改进的阻尼型正则化高斯—牛顿优化算法

- 3.6.3 对三个典型地层的资料反演结果

- 3.7 砂—泥岩薄交互油储层组的直观识别和解释

- 3.8 水平井地质导向的资料解释

- 第4章 小结和讨论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果

- 致谢

- 中文摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].高分辨率感应测井围岩校正[J]. 石化技术 2017(10)

- [2].浅谈感应测井仪器中测控电路的设计[J]. 电子测试 2016(09)

- [3].浅成论三维感应测井仪器刻度与井眼影响[J]. 化工管理 2015(08)

- [4].感应测井仪器的现状研究[J]. 大众商务 2009(10)

- [5].紧凑型感应测井仪器的设计与开发[J]. 国外测井技术 2017(03)

- [6].用于固体矿床多分量感应测井响应模拟的矢量有限元法[J]. 地球物理学报 2016(01)

- [7].三分量感应测井的正反演理论及性能研究[J]. 石油物探 2009(02)

- [8].泥浆侵入电阻率各向异性对多分量感应测井影响分析[J]. 石油天然气学报 2012(06)

- [9].基于三维有限差分方法的三分量感应测井正演模拟[J]. 科学技术与工程 2018(34)

- [10].高频等参数感应测井的井洞、井眼和侵入影响分析[J]. 石油仪器 2010(02)

- [11].三分量感应测井系统的理论研究[J]. 石油仪器 2009(01)

- [12].三维感应测井仪器刻度响应有限元法数值模拟研究[J]. 测井技术 2013(06)

- [13].基于DSP的三维感应测井数据采集处理系统研究[J]. 石油仪器 2010(02)

- [14].高频等参数感应测井的二维全参数反演方法研究[J]. 测井技术 2011(02)

- [15].时域有限差分法模拟斜井中的感应测井响应[J]. 石油工业计算机应用 2010(04)

- [16].倾斜井各向异性地层中多分量感应测井响应的有限体积模拟[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2012(S2)

- [17].三维感应测井数值计算与理论分析[J]. 测井技术 2012(01)

- [18].基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现[J]. 世界电子元器件 2009(12)

- [19].高频感应测井非线性反演技术及其应用[J]. 测井技术 2011(03)

- [20].基于DDS三分量感应测井信号源系统设计[J]. 电子测试 2010(05)

- [21].用模式匹配算法研究层状各向异性倾斜地层中多分量感应测井响应[J]. 地球物理学报 2008(05)

- [22].高分辨率感应测井技术的应用[J]. 胜利油田职工大学学报 2008(04)

- [23].水平井感应测井在精细构造解释中的应用[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [24].俄罗斯感应测井传输系统电路改进[J]. 石油仪器 2009(02)

- [25].感应测井几何因子理论计算及其应用[J]. 物探化探计算技术 2016(01)

- [26].层状非均质各向异性地层中多分量感应测井数值模拟与响应特征[J]. 测井技术 2013(04)

- [27].基于ADSP21992的三维感应测井信号发生器的设计[J]. 电子世界 2012(16)

- [28].基于耦合标势与矢势的有限体积法模拟非均匀各向异性地层中多分量感应测井三维响应[J]. 地球物理学报 2012(06)

- [29].张量感应测井视值解释方法的改进[J]. 地球物理学进展 2008(01)

- [30].多分量感应测井井眼及侵入影响因素分析[J]. 测井技术 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/e7804502e926b972cc7e7185.html