# 基于复合陶瓷多晶的全固态高功率绿光激光器的研究

论文题目: 基于复合陶瓷多晶的全固态高功率绿光激光器的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 物理电子学

作者: 李海峰

导师: 姚建铨

关键词: 全固态,高功率,陶瓷激光器,复合陶瓷晶体,绿光激光器

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 激光二极管泵浦的高重复频率、高平均功率、绿光固体激光器,由于具有效率高、光束质量好、体积小、寿命长、运转成本低等特点,在工业加工、海底探测、分离同位素以及科研等领域有着重要的应用价值。最近,新型的激光工作物质-激光陶瓷在各个领域获得了长足的发展,同时显示了强劲的发展潜力。与单晶材料相比,陶瓷多晶具有制备时间短、装置相对廉价、制备成本低、容易制备成多种形状及大尺寸材料、容易获得高掺杂浓度、烧结温度低等优点,而且可以发展多功能陶瓷。本论文的主要内容和创新点归纳如下:1.对全固态激光器的工作物质进行了详细的分析,特别对激光陶瓷和单晶材料的优缺点做了比较。详细论述了近年陶瓷激光材料、陶瓷激光器的发展,对高功率Nd:YAG陶瓷激光器的发展进行了回顾和展望。2.在实验上对Nd:YAG复合陶瓷材料的热透镜效应进行研究,并与Nd:YAG单晶复合材料做了有益的比较。在此基础上对高功率Nd:YAG陶瓷激光器进行了谐振腔优化设计。在综合考虑谐振腔稳区以及腔内光斑半径的基础上,采用平-平直腔结构,当泵浦功率为1600W时,获得了511W连续1064nm基频光输出,光-光转化效率为31.9%,这是国内利用Nd:YAG复合陶瓷棒获得的最高输出水平。3.对高功率Nd:YAG陶瓷激光器的最佳输出透过率进行了实验研究,在实验中分别利用耦合输出透过率T=10%, 30%, 35%, 40%的输出镜,在温度为21.5oC,22.5oC以及24oC下获得了不同功率的激光输出。最终确定当温度为22.5oC,输出透过率T=30%时,可以得到最大的基频光输出。新型陶瓷激光材料的优良光学特性也得到了验证。4.基于透明陶瓷晶体,进行了倍频和调Q方面的理论分析以及全固态高功率内腔倍频方面的实验研究。当泵浦电流为16.5A,Q开关调制频率为27.6KHz,KTP晶体温度为4oC时,获得了最高105.2W的准连续绿光输出,光-光转化效率达10.9%。据我们所知,目前在国内外尚无高功率陶瓷绿光的报道,这是利用新型的复合Nd:YAG陶瓷晶体获得的最高准连续绿光输出。

论文目录:

中文摘要

ABSTRACT

第一章 综述

1.1 全固态高功率激光器的发展

1.2 陶瓷激光器的发展

1.3 全固态绿光激光器的发展

第二章 全固态高功率激光器理论研究

2.1 速率方程理论

2.2 倍频理论研究

第三章 全固态高功率激光器工作物质研究

3.1 固体激光器工作物质进展

3.2 各种工作物质优缺点比较

3.3 陶瓷多晶

第四章 全固态高功率激光器谐振腔研究

4.1 全固态高功率激光器谐振腔发展

4.2 激光器谐振腔基本理论

4.3 陶瓷激光器谐振腔设计

第五章 全固态高功率陶瓷激光器的实验研究

5.1 高功率激光二极管泵浦组件

5.2 全固态高功率Nd:YAG陶瓷1064nm激光器的实验研究

第六章 全固态高功率Nd:YAG陶瓷激光器内腔倍频的研究

6.1 全固态高功率陶瓷绿光激光器理论研究

6.2 全固态高功率陶瓷绿光激光器实验研究

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

发布时间: 2007-04-17

参考文献

- [1].增益控制型高功率光纤放大器的研究[D]. 魏敬波.吉林大学2014

- [2].功率MOSFET的失效分析及其驱动设计[D]. 王毅.武汉理工大学2014

- [3].功率MOSFET退化建模及寿命预测方法研究[D]. 陈世杰.哈尔滨工业大学2013

- [4].宽带行波管中功率凹陷抑制的研究[D]. 刘瑞奇.电子科技大学2011

- [5].功率MOSFET可靠性建模的研究[D]. 李求洋.哈尔滨工业大学2012

- [6].功率MOSFET低温动态特性研究[D]. 杨广辉.中国科学院研究生院（电工研究所）2006

- [7].大功率自动调配器的研制[D]. 郭敏.西安电子科技大学2006

- [8].超声波塑料焊接机功率发生器的研究与实现[D]. 曾惠霞.华南理工大学2009

- [9].毫米波功率量值传递技术研究[D]. 江行飞.北京交通大学2014

- [10].大功率LED驱动控制技术[D]. 罗静华.西安电子科技大学2010

相关论文

- [1].高功率全固态绿光激光器及其应用研究[D]. 钟凯.天津大学2007

- [2].醇水溶剂共沉淀法制备Nd：YAG粉体及透明陶瓷的研究[D]. 仝世红.四川大学2007

- [3].YAG及Nd：YAG透明陶瓷的粉体制备及性能研究[D]. 王丽丹.吉林大学2006

- [4].激光陶瓷的粉体制备研究[D]. 李双春.西安电子科技大学2007

- [5].LD侧泵全固态Nd：YAG/KTP高功率连续绿光激光器研究[D]. 徐海萍.西北大学2007

- [6].LD泵浦全固态电光调Q绿光激光器的研究[D]. 王良甚.西北大学2007

- [7].大功率、高亮度全固态绿光激光器及紫外激光器研究[D]. 周睿.天津大学2004

- [8].LD侧面泵浦全固态大功率Nd：YAG/KTP准连续绿光激光器研究[D]. 戴厚梅.西北大学2006

- [9].Nd：GGG激光陶瓷的制备和性能研究[D]. 雷鸣.长春理工大学2006

- [10].Nd：YAG透明陶瓷的制备和光学性能研究[D]. 邹志伟.长春理工大学2005

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ea339da0a6325be034e58601.html