# 超磁致伸缩驱动非圆孔精密镗削闭环控制系统的研究

### 论文摘要

超磁致伸缩材料（Giant Magnetostrictive Material, GMM）具有磁致伸缩应变大、响应速度快、能量转换效率高、输出力大及可靠性好等优点,广泛应用于精密加工、精密仪器、振动控制等微驱动领域。非圆活塞异形孔对改善活塞销孔的应力分布、提高活塞承受载荷的能力、延长活塞的使用寿命具有非常重要的意义,但这种结构给活塞异形孔的精密加工带来了技术难题。课题组提出将超磁致伸缩材料嵌入镗杆内部,研发了超磁致伸缩智能构件驱动非圆孔精密镗削系统。为进一步提高加工精度,本文对现有开环控制系统进行了改进,针对超磁致伸缩驱动非圆孔精密镗削的闭环控制系统相关技术进行了研究工作。本文首先通过文献调研,概述了超磁致伸缩材料的特性及工程应用,对超磁致伸缩驱动器精密位移控制方法、回转体径向微位移检测方法的国内外研究现状进行了分析。然后,对超磁致伸缩智能构件驱动非圆孔精密镗削系统的组成及被控对象的特性进行了深入了解,基于现有开环控制系统,提出了基于智能镗杆径向微位移反馈的闭环控制系统方案。随后,针对闭环控制系统中镗杆径向微位移反馈检测这一技术难点,提出采用两正交布置的位移传感器和主轴编码器的检测方法,并对检测信号中存在的误差进行了分析和处理,完成了闭环反馈检测系统的硬件和软件设计,通过镗杆径向进给量测量实验验证了该方法的可行性。在此基础上,通过实验建立了被控对象的P-I迟滞模型,并对其进行求逆,采用逆模型前馈补偿PID控制策略,对控制参数进行了整定,完成闭环控制算法设计和DSP控制系统的软件设计。最后通过闭环控制系统阶跃响应、位置跟踪和轨迹跟踪对比实验,验证了所建立的闭环控制系统有效性。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的提出及意义

- 1.2 超磁致伸缩材料的特性及工程应用概况

- 1.2.1 超磁致伸缩材料及其应用特性

- 1.2.2 超磁致伸缩材料的工程应用概况

- 1.3 超磁致伸缩驱动器精密微位移控制策略的研究现状

- 1.4 回转体径向微位移检测和处理方法研究现状

- 1.4.1 国外研究情况

- 1.4.2 国内研究情况

- 1.5 论文的研究内容与组织结构

- 1.6 本章小结

- 第2章 GMM驱动活塞异形销孔精密镗削闭环控制总体方案

- 2.1 活塞异形销孔数控加工成形原理

- 2.1.1 非圆孔加工刀具轨迹的数学描述

- 2.1.2 活塞异形销孔的数控加工成形原理

- 2.2 GMM驱动活塞异形销孔精密镗削系统

- 2.2.1 GMM驱动活塞异形销孔加工原理

- 2.2.2 活塞异形销孔镗削系统的硬件组成

- 2.2.3 活塞异形销孔镗削系统控制软件功能模块分析

- 2.3 GMM驱动活塞异形销孔精密镗削闭环控制系统的总体方案

- 2.3.1 现行的GMM驱动活塞异形销孔镗削开环控制系统

- 2.3.2 GMM驱动活塞异形销孔镗削闭环控制系统总体方案

- 2.4 本章小结

- 第3章 超磁致伸缩智能镗杆径向微进给反馈检测系统设计

- 3.1 智能镗杆径向微位移信号检测方案

- 3.1.1 智能镗杆径向微位移信号检测的需求分析

- 3.1.2 总体方案设计

- 3.1.3 微位移信号测量原理及基本算法

- 3.2 反馈信号测量误差的分析和处理

- 3.2.1 被测截面的圆度误差

- 3.2.2 镗杆被测截面处的径向回转误差

- 3.2.3 传感器安装误差

- 3.2.4 随机干扰误差

- 3.3 反馈检测系统硬件设计

- 3.3.1 电涡流位移传感器

- 3.3.2 光电编码器

- 3.3.3 电涡流位移传感器支架设计

- 3.3.4 光电编码器安装支架设计

- 3.3.5 数据采集卡

- 3.4 反馈检测系统软件设计

- 3.4.1 LabVIEW介绍

- 3.4.2 软件功能模块与程序流程

- 3.5 镗杆径向微进给量测量实验

- 3.5.1 刀尖与反馈测量点的径向微位移标定实验

- 3.5.2 镗杆径向微进给量测量实验

- 3.6 本章小结

- 第4章 GMM驱动非圆孔精密镗削闭环控制算法设计

- 4.1 活塞异形销孔加工刀具轨迹

- 4.1.1 倒锥形销孔加工的刀具轨迹数学模型

- 4.1.2 椭圆销孔加工的刀具轨迹数学模型

- 4.2 嵌入式GMM智能构件迟滞逆模型的建立

- 4.2.1 P-I模型介绍

- 4.2.2 被控对象迟滞模型参数辨识及其求逆

- 4.3 闭环PID控制算法设计

- 4.3.1 PID控制算法简介

- 4.3.2 PID参数整定方法

- 4.4 本章小结

- 第5章 GMM驱动非圆孔精密镗削闭环控制系统的开发及实验研究

- 5.1 DSP控制系统硬件功能特点

- 5.2 控制系统软件设计

- 5.2.1 软件主程序设计

- 5.2.2 GPT2周期中断服务子程序

- 5.2.3 闭环PID控制算法的DSP实现

- 5.3 闭环控制实验及实验结果分析

- 5.3.1 控制对象阶跃响应实验

- 5.3.2 位置跟踪实验

- 5.3.3 轨迹跟踪实验

- 5.4 实验结果分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 研究总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed618651290a44830fed8914.html