# 用于车轮踏面测量的二维激光测距传感器的设计实现

### 论文摘要

随着中国铁路近年来的迅速发展,列车的行车安全越来越受到重视。轮对是铁路车辆行走的主要部件,车轮踏面作为车轮与钢轨面上滚动接触的部位,在列车的运行过程中具有极其重要的作用,因此对车轮踏面外形尺寸技术参数的监控和测量对保证列车的行车安全具有重要的意义。本文设计实现了一种基于激光三角测量法的二维激光测距传感器以实现对车轮踏面外形尺寸的快速测量。首先在详细调研了国内外已有测距技术基础上,结合车轮踏面外形尺寸的测量的非接触式要求,采用了激光三角测量法,设计了传感器的总体方案,包括传感器的外形结构、硬件控制电路方案和总体数据处理流程。根据硬件电路方案完成了电路的各个模块设计和调试,包括：电源模块、FPGA与DSP外围电路与配置电路、CMOS图像传感器接口、通讯接口和SDRAM存储器扩展等。其次利用FPGA和DSP设计了激光光斑图像的采集和处理功能,在FPGA方面,设计了二维激光光斑图像的采集和存储功能,并完成了相应的逻辑控制功能,如DSP命令信号的译码和SDRAM控制器和总线切换开关等。在DSP方面,对采集到的原始图像进行数据处理,包括对激光光斑原始图像的畸变矫正、动态阈值处理和利用重心法提取光斑图像的中心线等。最后,利用最小二乘法对二维激光传感器实验平台的系统参数进行了标定；并在Matlab环境下设计了GUI控制界面实现对传感器系统的控制、数据读取和显示存储功能。应用整个传感器系统进行了踏面标件的测量实验,并分析了实验数据。实验结果表明所设计的传感器实验系统具备可靠的测量精度和测量速度。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本课题的研究内容与意义

- 第2章 激光三角法测距原理

- 2.1 激光三角测量法的特点

- 2.2 Scheimpflug条件

- 2.3 直射式和斜射式三角测量法

- 2.3.1 直射式测量法

- 2.3.2 斜射式测量法

- 2.3.3 直射式与斜射式测量法的比较

- 第3章 传感器总体方案设计

- 3.1 传感器总体结构设计

- 3.2 控制电路方案设计

- 3.3 数据处理流程

- 3.4 机械支架设计

- 第4章 传感器硬件电路设计

- 4.1 硬件电路总体方案

- 4.2 电路功能模块设计

- 4.3 硬件电路的实现与调试

- 4.3.1 电路设计的实现

- 4.3.2 硬件电路的调试

- 第5章 电路系统功能设计

- 5.1 FPGA功能模块

- 5.1.1 开发工具及开发流程简介

- 5.1.2 总体功能设计

- 5.1.3 子模块的详细设计与实现

- 5.2 DSP功能模块

- 5.2.1 开发工具及器件简介

- 5.2.2 DSP处理流程设计

- 5.2.3 DSP通讯串口的实现

- 5.2.4 DSP的SPI boot设计

- 第6章 传感器数据处理

- 6.1 图像的几何畸变矫正

- 6.1.1 畸变的产生原因

- 6.1.2 畸变模型

- 6.1.3 矫正方法

- 6.1.4 畸变矫正实验

- 6.2 光斑中心线提取

- 6.2.1 图像的动态阈值处理

- 6.2.2 光斑中心线的提取

- 6.3 传感器系统参数标定

- 6.3.1 理想情况的参数标定

- 6.3.2 改进的标定方法

- 6.3.3 横向参数标定

- 第7章 实验与分析

- 7.1 实验平台

- 7.2 传感器性能分析

- 7.2.1 系统参数标定误差

- 7.2.2 重复性与测量精度分析

- 结论

- 1.全文总结

- 2.研究展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 部分电路原理图

- 附录2 PCB布局图与实物调试图

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].车轮踏面圆周形状测定器[J]. 轨道交通装备与技术 2016(06)

- [2].基于ANSYS的起重机车轮踏面分析与优化[J]. 机械 2020(06)

- [3].关于车轮踏面圆周磨耗故障分析与应用管理的研究[J]. 内燃机与配件 2020(08)

- [4].车轮踏面超声波径向探伤异常波探析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2016(05)

- [5].斗轮堆取料机车轮踏面的接触强度计算[J]. 中国新技术新产品 2014(02)

- [6].高速动车组车轮踏面检测设备[J]. 铁道车辆 2013(08)

- [7].基于间隙热源法的车轮踏面制动摩擦温升研究[J]. 润滑与密封 2017(05)

- [8].火车车轮踏面裂纹形成原因分析及预防[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2016(03)

- [9].城轨车辆车轮踏面裂纹形成的原因探讨[J]. 铁道车辆 2011(11)

- [10].列车车轮踏面滚动接触疲劳研究进展[J]. 表面技术 2020(05)

- [11].车轮踏面修正作业中洒水装置的制作[J]. 国外机车车辆工艺 2019(04)

- [12].车轮踏面检测自定心装置的设计与研究[J]. 机械设计与制造 2018(03)

- [13].实测车轮踏面对动力学的影响研究[J]. 机车电传动 2019(02)

- [14].车轮踏面超声波径向探伤异常波的分析[J]. 铁道车辆 2008(07)

- [15].哈尔滨地铁1号线车轮踏面异常磨耗原因分析[J]. 城市轨道交通研究 2017(11)

- [16].关于动车组车轮踏面浅表层损伤机理及对策[J]. 铁道车辆 2015(02)

- [17].动车组车轮踏面镟修策略探讨[J]. 科技经济导刊 2018(25)

- [18].车轮踏面异常磨耗对轮轨关系影响分析[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2014(S1)

- [19].地铁车轮踏面的运用分析及优化途径研究[J]. 城市轨道交通研究 2012(02)

- [20].矿石车车轮踏面损伤故障分析[J]. 铁道车辆 2020(03)

- [21].车轮踏面凹形磨耗对动车组车辆运行性能的影响[J]. 铁道科学与工程学报 2020(02)

- [22].基于ANSYS的车轮踏面紧急制动热分析[J]. 铁道机车车辆 2020(03)

- [23].关于车轮踏面圆周磨耗原因、危害及处理方法的调研报告[J]. 科技传播 2014(10)

- [24].提速重载车轮踏面热裂纹的断裂力学安全评估[J]. 金属热处理 2011(S1)

- [25].基于轮轨关系的车轮踏面损伤机理研究[J]. 机械工程学报 2013(18)

- [26].车轮踏面故障诊断技术及其应用[J]. 铁道技术监督 2009(12)

- [27].基于激光位移传感器的车轮踏面磨损检测技术研究[J]. 机械与电子 2017(12)

- [28].图像处理与识别在车轮踏面故障检测中的应用[J]. 才智 2010(04)

- [29].上海地铁3号线车轮踏面异常磨耗分析[J]. 机车电传动 2010(02)

- [30].车轮踏面形状三维测量装置的开发[J]. 国外机车车辆工艺 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f1e93c03152954468d3a5194.html