# 燃气轮机叶尖间隙测量技术研究

### 论文摘要

叶尖间隙是影响燃气轮机性能的重要参数,叶尖间隙过大将导致发动机效率下降,甚至会引发喘振；叶尖间隙过小,将导致叶片与机匣间的摩擦,产生故障,影响燃气轮机运转安全。燃气轮机的涡轮是工作在高温、高压、大震动的环境中。因此,影响燃气轮机叶尖间隙的因素很多,它们包括由于离心力和热膨胀引起的轮盘和叶片的伸长;高温工作时引起的转子蠕变伸长和机匣的蠕变收缩；以及燃气轮机工况的转变都会对叶尖间隙造成影响。因此,对叶尖间隙进行实施在线测量十分必要。测量叶尖间隙的常用方法有放电探针法、电容测量法、电涡流法、超声波法、光纤法,这些方法各有优缺点。为了使叶尖间隙测量达到实用水平,本文采用激光三角测量法对叶尖间隙进行测量,这种方法可以不受叶片材质的影响,只要有足够的瞬态响应,可以连续测量叶尖间隙。激光三角测量系统由激光源、探头、光纤、同步传感器、线CCD摄像机、主机、监视器构成。测量时将激光源由光纤和汇聚透镜照射在叶尖端面上,运用线CCD摄像机接收散射光,在静态时对叶尖间隙的初始值进行标定,根据线CCD摄像机上成像点位置的变化,确定叶尖间隙的变化,从而给出叶尖间隙的值。本文主要完成叶尖间隙测量系统的搭建,通过线CCD采集到图像的光斑中心位置变化量对间隙进行测量。为了提高分辨力,采用亚像素技术,对光斑进行精确定位。分别采用了灰度质心法、多项式拟合法和多项式插值法,这些算法各有特点,在这些算法的基础上采用改进的多项式插值算法,有效的提高了光斑定位精度,从而提高了叶尖间隙测量系统的精度。最后,分析了被测叶尖端面特性和环境对测量精度的影响。本测量系统是通过收集激光光斑散射光场的能量来进行测量的,因此,被测叶尖端面的表面的粗糙度、颜色、材质等的不同,均会造成光斑散射场的变化,从而对测量精度产生影响；同时,由于燃气轮机工作在高温、高压、大震动的环境下,所以工作环境对叶尖间隙也会产生一定影响。通过试验,对叶尖间隙进行测量,并加入工作环境等因素所带来的影响进行测量,分析误差产生的原因,然后说明了为减小误差本测量系统应采取的措施。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 选题研究的背景

- 1.2 国内外叶尖间隙测量技术的研究现状

- 1.3 各种方法的评价与选择

- 1.4 论文的研究内容及章节安排

- 第2章 激光三角测量系统原理

- 2.1 激光三角测量法的原理

- 2.1.1 直射式激光三角测量法

- 2.1.2 斜射式激光三角测量法

- 2.1.3 直射式与斜射式之间的比较

- 2.2 光电检测元件的选择

- 2.2.1 CCD的基本工作原理

- 2.2.2 位置感应探测器PSD的原理

- 2.2.3 CCD器件和PSD器件的对比

- 2.3 本章小结

- 第3章 叶尖间隙测量系统设计

- 3.1 影响叶尖间隙的因素

- 3.2 系统设计要求

- 3.3 系统结构

- 3.4 系统各部分构成

- 3.4.1 激光源

- 3.4.2 光纤束和汇聚透镜

- 3.4.3 线CCD元件的选择

- 3.4.4 叶端定时传感器

- 3.5 试验系统搭建

- 3.6 本章小结

- 第4章 叶尖间隙的测量

- 4.1 光斑中心定位方法

- 4.1.1 图像的平滑处理

- 4.1.2 选取门限粗略定位光斑中心位置

- 4.1.3 运用亚像素技术精确定位光斑中心

- 4.1.4 光斑中心定位算法选择

- 4.2 叶尖间隙测量标定

- 4.3 叶尖间隙测量系统的精度

- 4.4 叶尖间隙的动态测量

- 4.5 本章小结

- 第5章 实验系统误差分析

- 5.1 测量系统本身对测量精度的影响

- 5.2 光源对测量精度的影响

- 5.2.1 测量系统的发射光强对测量精度的影响

- 5.2.2 光束直径对测量精度影响

- 5.3 测量环境对测量精度影响

- 5.4 被测表面对测量精度的影响

- 5.4.1 被测表面的粗糙度与光泽

- 5.4.2 被测表面颜色的变化

- 5.4.3 其它被测表面的特性对测量精度的影响

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].欢迎订阅《燃气轮机技术》杂志——(ISSN1009-2889/CN32-1393/TK)中文核心期刊[J]. 燃气轮机技术 2019(04)

- [2].《燃气轮机技术》2019年索引[J]. 燃气轮机技术 2019(04)

- [3].基于开口稳定流系统分析燃气轮机异物损坏压气机叶片[J]. 燃气轮机技术 2019(04)

- [4].燃气轮机典型故障统计分析及运行维护[J]. 电气时代 2020(01)

- [5].高效低碳燃气轮机试验装置开建[J]. 炭素 2019(04)

- [6].增材制造在燃气轮机研发及生产中的应用[J]. 航空动力 2020(02)

- [7].燃气轮机并网吹管的可行性分析[J]. 燃气轮机技术 2020(01)

- [8].分布式航改型燃气轮机典型故障分析及应对措施[J]. 分布式能源 2020(02)

- [9].“亚洲燃气轮机聚焦”登陆上海[J]. 机械制造 2020(02)

- [10].F级燃气轮机联合循环机组的布置方案及造价分析[J]. 发电设备 2020(03)

- [11].提高燃气轮机性能技术研究[J]. 中国设备工程 2020(12)

- [12].从国际燃气轮机油品规格看燃气轮机油的发展[J]. 石油商技 2020(03)

- [13].中小燃气轮机关键部件用钛合金和变形高温合金对比分析[J]. 东方汽轮机 2020(02)

- [14].某型燃气轮机振动信号异常分析及处理[J]. 燃气轮机技术 2020(02)

- [15].西门子H级燃气轮机的主要系统及其控制与保护[J]. 燃气轮机技术 2020(02)

- [16].全国首个国产化燃气轮机分布式能源站项目在鞍山开工建设[J]. 能源研究与信息 2020(01)

- [17].突破核心技术 推进燃气轮机发展[J]. 当代贵州 2020(32)

- [18].含小型燃气轮机的风-火系统调度问题研究[J]. 变频器世界 2020(07)

- [19].燃气轮机双燃料喷嘴燃油内流场特性仿真分析[J]. 科学技术与工程 2020(27)

- [20].燃气轮机异常故障分析及对策排除[J]. 现代制造技术与装备 2020(08)

- [21].《燃气轮机技术》2018年索引[J]. 燃气轮机技术 2018(04)

- [22].日本1700℃级燃气轮机关键技术[J]. 航空动力 2018(01)

- [23].燃气轮机订货在恢复和全球增加的路上[J]. 热能动力工程 2019(02)

- [24].燃气轮机及燃气轮机油的发展[J]. 润滑油 2019(02)

- [25].燃气轮机性能下降原因分析及其解决方案[J]. 石化技术 2019(04)

- [26].首台国产2MW燃气轮机发运,可广泛用于分布式发电[J]. 能源与环境 2019(03)

- [27].国内坦克用燃气轮机技术将何去何从?[J]. 坦克装甲车辆 2019(11)

- [28].我国航改型燃气轮机发展现状及建议[J]. 燃气轮机技术 2019(02)

- [29].关于2018第五届中国燃气轮机决策者聚焦的征文通知[J]. 燃气轮机技术 2017(04)

- [30].《燃气轮机技术》2017年索引[J]. 燃气轮机技术 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f7035d882c6251bc46d28525.html