# 冬季工况下置换通风空调系统舒适性的实验研究

### 论文摘要

随着我国经济的发展,人民生活水平的提高,人们对住宅建筑的要求已不仅仅局限于居住,对热环境满足人们的舒适性要求越来越强烈。在这种情况下,国内外对室内热环境的研究逐渐深入,但对冬季室内热舒适性的研究在国内外都比较少,并且在冬季情况下,对置换通风风口的温度场和速度场在以往的研究中没有深入研究。本课题就是针对冬季情况下室内两种风口的舒适性予以研究和探讨。主要通过在实验室内创造六种不同的工况,在试验中选择一款多功能的室内气流测量仪表SwemaAir300来测量实验室的速度场;采用DALLAS半导体公司生产的新型数字温度传感器DS18B20来测量实验室的温度场;对接收到PC机内的测量数据利用MATLAB软件处理平台,使测量面上温度场得以在三维立体上表现。分析置换通风和散流器在各工况下的速度场和温度场,分析出置换通风风口在不同送风温度和送风量下的六个工况中的最佳工况。最后,用PPD指标来评价置换通风和散流器风口在六个工况下的舒适性。通过比较散流器风口和置换通风风口的温度场数据,发现置换通风在冬季工况下当送风温度升高时空气湖形成的状况不理想。散流器的横向温差比置换通风的大,垂直方向的温差也比置换通风的大,且其温度梯度更大,置换通风的温度场在冬季形成了脚暖头凉的局面,恰与人体的舒适性规律相符合,因此更容易满足舒适性要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 热舒适的含义

- 1.2 热舒适研究在国外的发展

- 1.3 热舒适研究在国内的发展

- 1.4 置换通风理论的兴起

- 1.5 置换通风国内外的研究状况

- 1.6 本课题研究的意义内容

- 2 实验平台

- 2.1 实验室布局简介

- 2.2 实验室的测温系统

- 2.3 实验室的测风速系统

- 3 冬季两种通风方式参数的分析确定及其实验步骤的建立

- 3.1 置换通风的原理

- 3.2 置换通风与其他通风的区别

- 3.3 影响置换通风热舒适性的几个重要因素

- 3.3.1 热源因素

- 3.3.2 围护结构因素

- 3.3.3 置换通风的风口形式因素

- 3.4 置换通风送风温度的确定

- 3.5 置换通风新风量的确定

- 3.6 置换通风送风量的确定

- 3.7 散流器尺寸的确定

- 3.8 两种风口工况的确定

- 4 实验数据处理工具简介

- 4.1 MATLAB系统简介

- 4.2 MATLAB软件优点

- 4.3 MATLAB软件处理本论文数据的概况

- 5 实验数据的分析

- 5.1 温度场数据分析

- 5.1.1 冬季工况下置换通风能否形成空气湖的探讨

- 5.1.2 置换通风热舒适性讨论

- 5.1.3 置换通风的最佳送风工况

- 5.2 速度场数据分析

- 5.2.1 散流器速度场的的分析比较

- 5.2.2 置换通风速度场的比较分析

- 5.2.3 风量对速度场的影响

- 5.3 热舒适性的评价

- 5.3.1 PMV-PPD指标

- 5.3.2 PD（Percentage of Dissatisfied）

- 5.3.4 新有效温度

- 5.3.5 其他指标

- 5.3.6 舒适性的数值预测

- 5.3.7 用PPD指标来分析实验数据

- 6 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].全国9座城市住宅主观睡眠热舒适及人员适应性行为长期监测研究[J]. 暖通空调 2019(12)

- [2].基于绿色低技术的广州城区室内热舒适评价研究[J]. 北方建筑 2019(06)

- [3].基于室外热舒适的寒地教学组团形态设计策略[J]. 南方建筑 2020(04)

- [4].城市森林公园游人热舒适感受与空间选择[J]. 生态学报 2017(10)

- [5].寒冷地区养老建筑冬季热舒适调查[J]. 城市建筑 2019(23)

- [6].特种密闭服装内微环境热舒适评价模型探讨[J]. 载人航天 2018(02)

- [7].《健康建筑评价标准》舒适章节解读——热舒适[J]. 建筑技术 2018(05)

- [8].中国老年人的热舒适评价[J]. 制冷与空调(四川) 2017(04)

- [9].场地绿色基础设施对户外热舒适的影响[J]. 中国城市林业 2016(05)

- [10].儿童热舒适研究现状及展望[J]. 制冷与空调(四川) 2015(05)

- [11].拉萨传统藏式建筑主观热舒适评[J]. 华中建筑 2012(11)

- [12].第6届英国温莎热舒适会议[J]. 暖通空调 2010(05)

- [13].夏季自然通风住宅老年人适应性热舒适评价研究[J]. 暖通空调 2015(06)

- [14].深埋防护工程区划及热舒适模型[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [15].头戴式虚拟现实设备的热舒适研究[J]. 包装工程 2020(02)

- [16].上海国歌广场热舒适研究[J]. 中国园林 2017(04)

- [17].室内照明光源对热舒适和热感觉的作用及其生理学基础[J]. 中国医学工程 2011(01)

- [18].自然条件下合肥地区住宅室内热舒适研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2010(12)

- [19].建筑节能热舒适的发展现状[J]. 洁净与空调技术 2009(03)

- [20].夏季居住建筑室内热舒适及其空调环境标准[J]. 集美大学学报(自然科学版)网络版(预印本) 2009(04)

- [21].校园行道树对夏季室外行人热舒适的影响研究[J]. 中国园林 2020(03)

- [22].纯电动汽车内个性化采暖的热舒适试验[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [23].空调环境下吊扇对热舒适影响的研究[J]. 家电科技 2018(S1)

- [24].动态条件下室内热舒适问题研究[J]. 西安工程大学学报 2012(02)

- [25].寒冷地区既有住宅围护结构对耗热量与室内热舒适的影响[J]. 城市建筑 2020(10)

- [26].基于人体生理差异的热舒适模型修正研究进展[J]. 上海纺织科技 2019(04)

- [27].青岛市某大型商场内不同人群热舒适研究[J]. 青岛理工大学学报 2019(04)

- [28].室外热舒适的研究现状[J]. 建筑科学 2017(12)

- [29].湖北城市与农村居住建筑适应性热舒适的比较研究[J]. 住区 2016(05)

- [30].冬季供暖对室内热舒适影响研究[J]. 低温建筑技术 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f8aa048fdb6a16f36d11efaa.html